# 碳包覆及镁等金属离子掺杂LiFePO4正极材料的电化学性能的研究

### 论文摘要

与其它传统的正极材料相比,橄榄石型LiFePO4具有理论比容量高、原料资源丰富、安全性好、环境无毒和热稳定性好等优点。正因为如此,它被认为是最有应用潜力的锂离子电池正极材料。但是LiFePO4的电子电导率低且锂离子在材料内部的扩散率低,使其充放电容量和倍率性能受到很大的影响。为了提高LiFePO4正极材料的电子电导率和Li+扩散速率,研究者常采用碳包覆和掺杂金属离子的方法对其进行改性。采用高温固相法,利用碳对LiFePO4表面进行包覆。以葡萄糖、蔗糖和酚醛树脂作为碳源,合成了LiFePO4正极材料。结果表明:经XRD测试,所有试样均保持了橄榄石型的LiFePO4晶体结构。其中以酚醛树脂作为碳源,当碳含量为3wt%时的试样充电容量为148.97mAh/g,放电容量为147.49mAh/g,充放电效率为99.01%。当碳含量为5wt%时的试样的充电容量为150.75mAh/g,放电容量为150.69mAh/g,充放电效率高达99.96%,其电化学性能最佳;在0.5C、1C倍率下,试样的放电容量为121.97mAh/g、92.85 mAh/g,具有较好的倍率性能。采用高温固相法,利用金属离子对LiFePO4进行掺杂。用镁、铬和钛离子掺杂,合成了LiFePO4正极材料。结果表明:经XRD测试,所有试样均保持了橄榄石型的LiFePO4晶体结构。其中掺杂Ti4+的试样的电化学性能最好,当掺杂Ti4+的量为2%时,试样的界面电阻为33.68?,电化学阻抗性能最佳;在0.1C倍率下,放电容量为132.70mAh/g;在1.0C和3.0C倍率下的放电容量98.74mAh/g和83.08mAh/g,倍率性能最佳。碳包覆和掺杂金属离子能有效提高LiFePO4的电子电导率和振实密度,从而改善材料的电化学性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 附表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 锂离子电池的发展

- 1.2 锂离子电池正极材料

- 2'>1.2.1 LiCoO2

- 2'>1.2.2 LiNiO2

- 2'>1.2.3 LiMnO2

- 2O4'>1.2.4 LiMn2O4

- 4'>1.2.5 LiFePO4

- 4 的结构及充放电机理'>1.2.6 LiFePO4的结构及充放电机理

- 4 的合成方法'>1.2.7 LiFePO4的合成方法

- 4 的改性研究'>1.2.8 LiFePO4的改性研究

- 1.3 锂离子电池负极材料

- 1.3.1 碳材料负极材料

- 1.3.2 非碳负极材料

- 1.4 本文的选题背景

- 1.5 本文的研究内容

- 第2章 实验用仪器、设备、材料及实验方法

- 2.1 实验仪器和设备

- 2.2 实验主要原料

- 2.3 粘结剂、导电剂、隔膜和锂箔

- 2.4 试验方法

- 2.4.1 原料的处理

- 2.4.2 试样的合成

- 2.4.3 手套箱的氛围处理

- 2.4.4 正极膜的制备

- 2.4.5 电解液的配制

- 2.4.6 模拟电池的装配

- 2.5 实验研究方法

- 2.5.1 试样的X 射线衍射分析

- 2.5.2 试样的形貌分析

- 2.5.3 试样电子电导率的测定

- 2.5.4 试样的恒电流充、放电测试

- 2.5.5 试样的电化学阻抗分析

- 2.5.6 试样的粒度分析

- 2.5.7 试样的振实密度测定

- 4的结构及电化学性能的影响'>第3章 碳源对LiFePO4的结构及电化学性能的影响

- 3.1 试样的制备

- 3.2 试样的XRD

- 3.3 试样的SEM

- 3.4 试样的恒流充放电性能

- 3.5 试样的电子电导率

- 3.6 本章小结

- 4试样的结构和电化学性能影响'>第4章 碳包覆量对LiFePO4试样的结构和电化学性能影响

- 4.1 试样的制备

- 4.2 试样的XRD 分析

- 4.3 试样的SEM 图像

- 4.4 试样的恒流充放电性能分析

- 4.5 试样的电子电导率

- 4.6 本章小结

- 4结构和电化学性能的影响'>第5章 金属离子掺杂对LiFePO4结构和电化学性能的影响

- 2+的掺杂对LiFePO4 性能影响的研究'>5.1 Mg2+的掺杂对LiFePO4性能影响的研究

- 2+掺杂LiFePO4 试样的XRD'>5.1.1 Mg2+掺杂LiFePO4试样的XRD

- 2+掺杂LiFePO4 试样的SEM 图像'>5.1.2 Mg2+掺杂LiFePO4 试样的SEM 图像

- 2+掺杂LiFePO4 试样的振实密度'>5.1.3 Mg2+掺杂LiFePO4试样的振实密度

- 2+掺杂LiFePO4 试样的电子电导率'>5.1.4 Mg2+掺杂LiFePO4试样的电子电导率

- 2+掺杂LiFePO4 试样的EIS'>5.1.5 Mg2+掺杂LiFePO4试样的EIS

- 2+掺杂LiFePO4 试样的恒流充放电性能分析'>5.1.6 Mg2+掺杂LiFePO4试样的恒流充放电性能分析

- 3+的掺杂对LiFePO4 性能影响的研究'>5.2 Cr3+的掺杂对LiFePO4性能影响的研究

- 3+掺杂LiFePO4 试样的XRD 分析'>5.2.1 Cr3+掺杂LiFePO4 试样的XRD 分析

- 3+掺杂LiFePO4 试样的SEM 图像分析'>5.2.2 Cr3+掺杂LiFePO4 试样的SEM 图像分析

- 3+掺杂LiFePO4 试样的振实密度'>5.2.3 Cr3+掺杂LiFePO4试样的振实密度

- 3+掺杂LiFePO4 试样的电子电导率'>5.2.4 Cr3+掺杂LiFePO4试样的电子电导率

- 3+掺杂LiFePO4 试样的EIS'>5.2.5 Cr3+掺杂LiFePO4试样的EIS

- 3+掺杂LiFePO4 试样的恒流充放电性能分析'>5.2.6 Cr3+掺杂LiFePO4试样的恒流充放电性能分析

- 4+的掺杂对LiFePO4 性能影响的研究'>5.3 Ti4+的掺杂对LiFePO4性能影响的研究

- 4+掺杂LiFePO4 试样的XRD 分析'>5.3.1 Ti4+掺杂LiFePO4 试样的XRD 分析

- 4+掺杂LiFePO4 试样的SEM 图像分析'>5.3.2 Ti4+掺杂LiFePO4 试样的SEM 图像分析

- 4+掺杂LiFePO4 试样的振实密度'>5.3.3 Ti4+掺杂LiFePO4试样的振实密度

- 4+掺杂LiFePO4 试样的电子电导率'>5.3.4 Ti4+掺杂LiFePO4试样的电子电导率

- 4+掺杂LiFePO4 试样的EIS'>5.3.5 Ti4+掺杂LiFePO4试样的EIS

- 4+掺杂LiFePO4 试样的恒流充放电性能分析'>5.3.6 Ti4+掺杂LiFePO4试样的恒流充放电性能分析

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].水热法合成LiFePO_4晶体结构的中子衍射研究[J]. 原子能科学技术 2017(02)

- [2].基于相变材料和液冷的LiFePO_4电池包热管理研究[J]. 电源技术 2016(01)

- [3].关于提高LiFePO_4振实密度的研究进展[J]. 电源技术 2010(08)

- [4].新型锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展[J]. 火工品 2008(03)

- [5].提高锂离子电池正极材料LiFePO_4电导率的方法[J]. 化工科技 2011(02)

- [6].硫氰酸钠光度法测定LiFePO_4中的铁[J]. 化学分析计量 2011(04)

- [7].离子液体/凝胶聚合物电解质的制备及其与LiFePO_4的相容性[J]. 物理化学学报 2010(05)

- [8].矿用单轨吊LiFePO_4动力电池组均衡充电系统的设计[J]. 工矿自动化 2010(06)

- [9].不同成膜添加剂对LiFePO_4锂离子电池性能的影响[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [10].乙二醇和水混合溶剂热法控制合成LiFePO_4及其性能研究[J]. 广东化工 2014(11)

- [11].LiFePO_4锂离子电池容量的衰减机制[J]. 中国粉体技术 2013(01)

- [12].环境友好型锂离子电池正极材料LiFePO_4的制备方法[J]. 材料导报 2012(15)

- [13].稀土金属离子掺杂对LiFePO_4结构和性能的影响[J]. 稀有金属材料与工程 2011(11)

- [14].溶胶凝胶法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4[J]. 华南师范大学学报(自然科学版) 2009(S1)

- [15].燃烧法制备LiFePO_4及其燃烧机制（英文）[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2015(06)

- [16].不同导电剂体系对LiFePO_4锂离子电池性能的影响[J]. 电源技术 2016(08)

- [17].纳米LiFePO_4/石墨烯复合材料的制备与表征[J]. 化工新型材料 2015(04)

- [18].LiFePO_4/石墨烯复合材料的电化学性能比较[J]. 常州大学学报(自然科学版) 2013(01)

- [19].喷雾干燥方式对LiFePO_4材料性能的影响[J]. 电池工业 2012(05)

- [20].锂离子电池正极材料LiFePO_4的制备与改性研究[J]. 中国集体经济 2011(15)

- [21].LiFePO_4的电化学性能和锂离子扩散研究[J]. 盐湖研究 2009(01)

- [22].锂离子电池正极材料LiFePO_4的改性研究[J]. 材料导报 2008(S1)

- [23].LiFePO_4锂离子电池的数值模拟:正极材料颗粒粒径的影响[J]. 化工学报 2020(02)

- [24].LiFePO_4正极材料倍率性能改善的研究进展[J]. 电源技术 2017(08)

- [25].新型材料LiFePO_4三维电极处理苯酚废水[J]. 科学技术与工程 2015(29)

- [26].锂离子电池正极材料LiFePO_4合成方法的最新研究[J]. 当代化工 2014(04)

- [27].石墨烯改性LiFePO_4正极材料的研究进展[J]. 电源技术 2015(07)

- [28].功率型LiFePO_4锂离子电池正极材料的设计与制备研究进展[J]. 材料导报 2012(17)

- [29].固相法制备锂离子电池正极材料LiFePO_4的研究进展[J]. 陶瓷学报 2011(02)

- [30].LiFePO_4锂离子电池的低温性能[J]. 电池 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71957e11b07340b503f81abb.html