# 超大粒径碎石填筑体压实技术研究

### 论文摘要

目前,超大粒径碎石填筑体作为一种常见填筑形式,被广泛应用于各种填方工程。然而因其填料粒径大、细料少、非均质等特性给工程施工技术及工程检测技术带来相当大的挑战,如怎样选择合理施工技术参数以期达到最优的压实效果,选择何种压实指标能客观反映填筑体压实质量等。虽然超大粒径碎石已广泛应用于工程,但是针对其理论研究并不成熟。本文以某土石方工程为背景,从工程填料室内试验、现场试验入手,通过对施工技术及压实质量检测方法的研究,提出选择合理施工技术的方法,并以统计方法为工程评价压实质量确定合理评价标准,创立质量评价体系,通过沉降观测证明评价标准的合理性。①通过对超大粒径碎石填料室内试验(筛分试验、击实试验、密度试验、抗压强度试验),分析了填料的级配、密度及强度特性。研究了填料级配随压实施工变化规律、密度随粒组变化规律、最大干密度随小粒径料含量变化规律、填料的强度对压实方法的影响规律,为进一步对填筑体的压实技术研究提供依据。②通过对超大粒径碎石填料现场施工技术(强夯、冲压压实)及相应检测试验(有效夯沉体积、沉降量、级配、固体率),分析施工技术对加固效果的影响,研究填料强度特性与压实施工工艺之间的关系,进而依据填料特性及试验结果,提出了选择合理的施工技术的方法,指导工程实践。③根据超大粒径碎石填筑体的压实特性,研究了各类评价方法及指标(物理状态指标、力学性能指标、物探方法)对超大粒径碎石填筑体压实质量评价的适用性及在应用中的缺陷,从而提出了超大粒径碎石填筑体压实质量综合评价体系。④将质量综合评价体系应用于超大粒径碎石填筑体压实工程实践,采用统计方法分析试验数据,确定与工程相适应压实标准,评价其反映压实质量的有效性,进一步完善了填筑体压实质量评价体系,通过对质量评价体系中压实标准的研究,提出采用统计学假设检验确定压实标准的方法,通过沉降观测结果证明压实技术研究成果安全、经济、有效。本文通过工程试验与数学分析统计相结合的方法分析超大粒径碎石填筑体压实技术,提出适宜于超大粒径碎石填筑体的压实施工及检测技术,并将其应用于实际工程中,为超大粒径填料更广泛的应用于工程作出了合理研究与探索。超大粒径碎石填筑体施工技术和检测技术的研究成果,对保证工程质量、节约工程投资、确保施工工期具有重大现实意义及实用价值。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 概述

- 1.1 选题意义

- 1.2 国内外研究进展

- 1.2.1 施工技术

- 1.2.2 检测技术

- 1.3 主要研究内容与技术路线

- 1.3.1 主要研究内容

- 1.3.2 技术路线

- 第二章 超大粒径碎石填料室内试验研究

- 2.1 超大粒径碎石填料的工程性质的特殊性

- 2.2 颗粒分析试验

- 2.3 密度实验

- 2.4 最大干密度试验

- 2.5 饱和单轴抗压强度试验

- 2.6 本章小结

- 第三章 超大粒径碎石填筑体压实试验研究

- 3.1 工程概况

- 3.1.1 场区环境地质条件

- 3.2 试验段设计

- 3.2.1 试验段压实方法与参数

- 3.2.3 试验段分区

- 3.3 强夯试验

- 3.3.1 2000kN?m 单点夯试验

- 3.3.2 3000kN?m 单点夯试验

- 3.4 冲压试验

- 3.5 方案比选

- 3.5.1 有效夯沉体积判断加固效果

- 3.5.2 沉降量判断加固效果

- 3.5.3 级配判断加固效果

- 3.5.4 固体体积率指标判断加固效果

- 3.5.5 压实方案比选

- 3.6 合理施工技术的选择方法

- 3.7 本章小结

- 第四章 超大粒径碎石填筑体的压实指标与检测方法研究

- 4.1 物理状态指标

- 4.1.1 压实度

- 4.1.2 固体率

- 4.2 力学性能指标

- 4.2.1 静态模量法

- 4.2.2 塑性变形控制法

- 4.2.3 动态抗力检测法

- 4.3 物探方法

- 4.3.1 面波法

- 4.4 压实质量的综合评价

- 4.5 本章小结

- 第五章 压实指标与检测方法在工程上的应用

- 5.1 统计知识准备

- 5.1.1 假设检验

- 5.1.2 分布拟合检验

- 5.1.3 截尾正态分布

- 5.2 固体率检测

- 5.2.1 固体率试验方法

- 5.2.2 固体率试验结果分析

- 5.3 变形模量检测

- 5.3.1 K75 试验与计算方法

- 5.3.2 K75 试验结果分析

- 5.4 “点面”控制法

- 5.4.1 点控制

- 5.4.2 面控制

- 5.4.3 试验结果验证

- 5.5 锤击动弹性模量法

- 5.5.1 试验方法与试验内容

- 5.5.2 试验结果分析

- 5.6 面波测试

- 5.7 质量评价体系

- 5.8 沉降观测

- 5.8.1 沉降观测研究目的与内容

- 5.8.2 沉降监测方案简介

- 5.8.3 沉降监测资料分析

- 5.9 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].软岩填筑体多层多孔微生物灌浆室内模型试验研究[J]. 工程地质学报 2020(04)

- [2].巨型溶洞超厚填筑体分层沉降规律研究[J]. 山东建筑大学学报 2019(06)

- [3].贵阳机场岩溶洼地填筑体变形与稳定性数值模拟[J]. 路基工程 2012(06)

- [4].高填方填筑体处理效果评价研究[J]. 施工技术 2012(01)

- [5].康定机场高填筑体地基强夯处理可行性研究[J]. 路基工程 2009(01)

- [6].浅谈高填方填筑体强夯地基处理施工技术[J]. 四川水泥 2020(03)

- [7].高填方填筑层数对填筑体沉降影响的数值模拟[J]. 山地学报 2012(04)

- [8].高填方填筑体压实效果检测与分析[J]. 施工技术 2018(01)

- [9].山区高填方工程筑体强夯法加固试验研究[J]. 科技风 2009(09)

- [10].山区高填方机场填筑体强夯法加固试验[J]. 低温建筑技术 2009(03)

- [11].浅谈架空严重的填筑体渗漏处理[J]. 中国农村水利水电 2009(10)

- [12].大面积高填方工程地下水后评价探讨[J]. 勘察科学技术 2014(06)

- [13].关于地基大面积回填土方强夯处理的技术探讨[J]. 科技风 2010(14)

- [14].六盘水机场高填方施工重点难点及应对策略浅析[J]. 西部探矿工程 2014(09)

- [15].抛石挤淤法在道路工程中的应用[J]. 建设科技 2017(16)

- [16].西南某大面积高填方体局部破坏特征及原因分析[J]. 勘察科学技术 2015(06)

- [17].粗粒混合土地基处理及高填方填筑体压实试验研究[J]. 路基工程 2016(03)

- [18].黄土沟壑高填方工后12个月沉降变形规律研究[J]. 煤田地质与勘探 2016(02)

- [19].南水北调高填方渠道附加应力计算方法研究[J]. 岩石力学与工程学报 2015(S1)

- [20].K75法在超大粒径全碎石强夯填筑体检测中的测试方法研究[J]. 施工技术 2011(S1)

- [21].重庆江北国际机场第三跑道工程高填方排水问题研究[J]. 土工基础 2020(02)

- [22].某火电厂挖填方边坡安全的地质和数值综合分析[J]. 水利与建筑工程学报 2020(05)

- [23].不同条件下土石方填筑体现场剪切试验成果分析[J]. 水利科学与寒区工程 2019(04)

- [24].高填方填筑体沉降变形影响因素研究[J]. 成都大学学报(自然科学版) 2018(01)

- [25].承德机场高填方地基工后沉降预测[J]. 地下空间与工程学报 2017(S1)

- [26].高填方地基边坡稳定性可行性研究与应用[J]. 施工技术 2015(S1)

- [27].山区军用机场跑道工后沉降分析与计算[J]. 四川兵工学报 2014(12)

- [28].机场工程浅层填筑体冲击压实试验研究[J]. 工程勘察 2010(S1)

- [29].复杂地质条件下压实度检测方法的改进[J]. 山西建筑 2010(23)

- [30].高速公路筑体强夯法加固试验分析[J]. 河南科学 2009(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71a7ae9c04061bf5bf99d7f4.html