# 基于软交换体系语音网关通用库的系统设计及实现

### 论文摘要

下一代网络是集语音、数据和多媒体业务于一体的全新网络。它基于软交换技术和IP 技术构建出分层开放的体系架构。运营商可以在业务的驱动下利用这个开放的体系架构灵活实现自己的网络解决方案,并通过业务和网络的不断融合提高企业的竞争能力。VoIP(Voice over Internet Protocol)是一种以IP 电话为主,并推出相应的增值业务的技术。VoIP 最大的优势是能广泛地采用Internet 和全球IP互连的环境,提供比传统业务更多、更好的服务。VoIP 可以在IP 网络上便宜的传送语音、传真、视频、和数据等业务,如统一消息、虚拟电话、虚拟语音/传真邮箱、查号业务、Internet 呼叫中心、Internet 呼叫管理、电视会议、电子商务、传真存储转发和各种信息的存储转发等。本论文讨论的是基于软交换体系语音网关的通用库的设计与实现。通用库系统设计的最初目标就是为了能够给VoIP 应用程序开发者提供一种开发架构,屏蔽底层通信技术细节。通过使用库使得可以完全分布式的接受任何应用请求,开发者也可以轻松上手勿需关注底层交换过程而可以开发出高质量的应用程序。库的设计基本目的有三个: 1. 在软交换构建的开放体系架构中,通过呼叫控制与媒体交换/承载的分离,实现了开放的分层架构,各层次网络单元通过标准协议互通,可以各自独立演进,以适应未来技术的发展。由于网关底层已经实现了呼叫控制与媒体交换/承载的分离,我们现在提供给一个通用的上层接口来控制呼叫和媒体的交互。2. 屏蔽各种平台间和通信方式的差异。提供了各种通信机制,使得既能满足远程调用,又能在本地得到高性能调用。3. 客户端不断探测远程服务端,同时服务端与热备份系统相互结合,使得系统可靠性和稳定性大大提高。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第一章 前言

- 1.1 第三代通信技术

- 1.2 软交换技术

- 1.3 IP 语音技术

- 1.4 金融行业VoIP 典型应用案例

- 1.5 本论文研究内容及组成

- 第二章 VoIP 网关模型

- 2.1 概述

- 2.2 VoIP 网关模型

- 2.3 网关使用模型

- 2.3.1 对企业现有电话网络的兼容和过渡

- 2.3.2 媒体编码技术的选择

- 2.3.3 接入方式的确定

- 2.3.4 中继连接

- 2.4 软交换平台的构建

- 2.5 VG 库的作用

- 第三章 VG 通用库的设计

- 3.1 库系统结构

- 3.2 通信机制

- 3.3 编码解码

- 3.4 消息注册

- 3.4.1 静态注册

- 3.4.2 动态注册

- 3.4.3 随机注册

- 3.4.4 注册属性

- 3.5 消息过滤

- 3.6 事务机制

- 3.7 TAPI 机制与TRILLIUM 通信协议栈

- 3.8 其它细节

- 3.8.1 信号量池

- 3.8.2 心跳机制

- 3.8.3 Cache Line

- 3.8.4 并帧

- 第四章 VGLIB 库的实现

- 4.1 库的组成结构

- 4.2 库的通信实现

- 4.2.1 APP 与客户端之间的通信

- 4.2.2 客户端和服务端之间的通信

- 4.3 库的安全实现

- 4.4 重要数据结构

- 4.5 重要函数

- 4.6 库文件组织结构

- 第五章 网关VG 库的应用示例及测试

- 5.1 呼叫转移模型介绍

- 5.2 应用程序模型

- 5.2.1 数据流

- 5.2.2 用户用例

- 5.3 应用架构

- 5.4 测试环境

- 5.5 测试用例

- 5.5.1 功能性测试

- 5.5.2 性能测试

- 5.6 测试结论

- 第六章 总结

- 参考文献

- 附录 术语

- 感谢

- 个人简介

### 相关论文文献

- [1].电力市场环境下家庭智慧能源网关概念及设计[J]. 无线互联科技 2017(05)

- [2].基于云计算的信息网关安全验证方法研究[J]. 自动化与仪器仪表 2020(07)

- [3].不能过度依赖网关[J]. 网络安全和信息化 2017(04)

- [4].物联网ZigBee网关的设计与实现方法[J]. 电子技术与软件工程 2016(24)

- [5].企业网关虚拟化研究与部署[J]. 电信网技术 2016(01)

- [6].面向未来网络的移动分组域网关演进分析[J]. 电信网技术 2015(08)

- [7].企业网关技术和应用研究[J]. 信息通信 2013(08)

- [8].解析“下一代防火墙、下一代网关”[J]. 信息安全与通信保密 2012(07)

- [9].Technicolor特艺集团新推3款网关[J]. 电信网技术 2010(12)

- [10].基于电子商务的支付网关研究[J]. 硅谷 2009(02)

- [11].主题网关的发展趋势研究[J]. 兰台世界 2009(06)

- [12].基于差分传输的千兆加速网关[J]. 计算机应用与软件 2017(06)

- [13].行业网关在通信行业信息化的应用[J]. 数字通信世界 2015(05)

- [14].多网关自动切换,内外双网通行无阻[J]. 电脑爱好者 2010(03)

- [15].物联网网关的设计与实现[J]. 广东通信技术 2012(04)

- [16].国内学科信息主题网关发展研究[J]. 河南理工大学学报(社会科学版) 2011(02)

- [17].我国主题网关的发展状况及其存在的若干问题[J]. 现代情报 2008(06)

- [18].一种基于应用网关的呼叫中心平台[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [19].汽车网关标准将提升车辆信息安全水平[J]. 智能网联汽车 2020(03)

- [20].列车多协议通用网关的设计与实现[J]. 工业控制计算机 2017(08)

- [21].物联网中的网关接入技术问题探讨[J]. 中外企业家 2014(17)

- [22].基于云存储网关的两点优化设计[J]. 计算机光盘软件与应用 2013(04)

- [23].支付网关功能及安全浅析[J]. 计算机光盘软件与应用 2012(22)

- [24].一种安全隧道网关的设计与实现[J]. 微电子学与计算机 2011(04)

- [25].国内首款可编程网关腾控TG900P全新上市[J]. 工矿自动化 2011(06)

- [26].一种自适应的动态多机制网关发现算法[J]. 哈尔滨工程大学学报 2010(05)

- [27].移动自组网网关的能源感知[J]. 哈尔滨工业大学学报 2009(09)

- [28].基于天翼云对象存储的存储网关建设研究[J]. 江苏通信 2020(04)

- [29].详析网关管理机制[J]. 网络安全和信息化 2019(10)

- [30].模拟和防范假冒网关[J]. 网络安全和信息化 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71b1f27fbd168306df58d232.html