# 有机胺为模板的硼磷酸盐的合成与表征

### 论文摘要

无机-有机杂化材料是指在无机网络中掺入有机功能分子,并且有机组分与无机组分间通过一定的化学键作用,使材料达到了“分子复合”的水平。无机-有机杂化材料不仅在分子工程学具有重大意义,而且在催化、吸附、分离、磁学、光化学、能量储存、生物化学及生物制药等领域有着广阔的应用前景。过去几十年中,由于具有丰富的结构化学以及在二阶非线性光学材料方面的应用价值,硼、磷酸盐材料一直是一个迅速发展的研究领域。因此,探索合成无机-有机杂化硼、磷酸盐,对于发现新型功能材料具有重要意义。本文采用溶剂热或者熔融硼酸的方法,合成出了4个新颖的以有机胺为模板的硼酸盐。此外,用溶液法合成出了2个无机-有机杂化的磷酸盐。使用X射线单晶衍射,红外光谱,元素分析,粉末倍频,热分析等手段对这些化合物进行了晶体结构测定和表征。（1）分别以乙二胺、间苯二甲胺为结构导向剂,合成出了2个无机-有机杂化的十四硼酸盐,[(C2H10N2)]2[B14O20（OH）6] （1）和[(C8H14N2)]2[B14O20（OH）6] （2）。化合物1分子中包含有[C2H10N2]2+阳离子和较大分立结构的聚十四硼氧配阴离子[B14O20（OH）6]4-,该阴离子中存在1个B8O8环和6个B3O3环。[B14O20（OH）6]4-之间通过氢键形成三维超分子网格,质子化的[C2H10N2]2+阳离子填充于网格中。化合物2分子中包含有分立的聚十四硼氧配阴离子[B14O20（OH）6]4-和[(C8H14N2)]2+阳离子。（2）分别以三乙烯四胺和1-甲基咪唑为结构导向剂,合成出了2个无机-有机杂化的五硼酸盐,[C8H22N4][B5O6（OH）4]2（3）和[C4H7N2][B5O6（OH）4] （4）。它们都含有[B5O6（OH）4]–离子,五硼酸根阴离子之间通过氢键形成三维超分子网格,有机胺阳离子填充于网格中。在化合物3中,起始物三乙烯四胺在反应中发生了奇特的环化反应,生成了1,4–二（2-氨基乙基）哌嗪。（3）用溶液法合成了2个无机-有机杂化的磷酸盐[C6H9N3O2][HPO4] （5）和[（C7H6N3O2）]2[HPO4]·2H2O （6）。化合物5由[C6H9N3O2]2+阳离子和[HPO4]2-阴离子构成。分子之间通过氢键形成三维结构。此晶体属于非中心对称的空间群（Pn,No. 7）,具有非线性光学性质,其非线性光学系数约为磷酸二氢钾（KDP）的0.67倍。化合物6包含有2个[（C7H6N3O2）]+阳离子,1个[HPO4]2-阴离子以及2个结晶水分子。分子之间通过氢键和π–π相互作用堆积成三维结构。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 无机-有机杂化材料简介

- 1.2 硼酸盐的结构特点和应用价值

- 1.2.1 硼酸盐的结构特点

- 1.2.2 硼酸盐晶体的应用价值

- 1.3 无机－有机杂化硼酸盐的研究现状

- 1.4 无机－有机杂化磷酸盐的研究现状

- 1.5 非线性光学材料研究

- 1.6 本课题选题的依据、目的和意义

- 2 实验部分

- 2.1 主要试剂

- 2.2 合成方法

- 2.2.1 水热/溶剂热法

- 2.2.2 熔融硼酸法

- 2.2.3 溶液法

- 2.3 仪器和测试方法

- 3 以有机胺为模板的十四硼酸盐的合成与表征

- 2H10N2)]2[B14O20（OH）6] （1） 的合成与表征'>3.1 [(C2H10N2)]2[B14O20（OH）6] （1） 的合成与表征

- 3.1.1 实验部分

- 3.1.2 结果与讨论

- 8H14N2)]2[B14O20（OH）6] （2）的合成与表征'>3.2 [(C8H14N2)]2[B14O20（OH）6] （2）的合成与表征

- 3.2.1 实验部分

- 3.2.2 结果与讨论

- 4 以有机胺为模板的五硼酸盐的合成与表征

- 8H22N4][B5O6（OH）4]2 （3）的合成与表征'>4.1 [C8H22N4][B5O6（OH）4]2（3）的合成与表征

- 4.1.1 实验部分

- 4.1.2 结果与讨论

- 4H7N2][B5O6（OH）4] （4）的合成与表征'>4.2 [C4H7N2][B5O6（OH）4] （4）的合成与表征

- 4.2.1 实验部分

- 4.2.2 结果与讨论

- 5 无机有机杂化磷酸盐的合成与表征

- 6H9N3O2][HPO4] （5）的合成与表征'>5.1 [C6H9N3O2][HPO4] （5）的合成与表征

- 5.1.1 实验部分

- 5.1.2 结果与讨论

- 7H6N3O2）]2[HPO4]·2H2O （6）的合成与表征'>5.2 [（C7H6N3O2）]2[HPO4]·2H2O （6）的合成与表征

- 5.2.1 实验部分

- 5.2.2 结果与讨论

- 6 结论

- 参考文献

- 2]'>附录A 化合物的非氢原子坐标[（?）]及热参数[（?）2]

### 相关论文文献

- [1].有机胺法吸收二氧化碳的研究进展[J]. 再生资源与循环经济 2020(07)

- [2].对有机胺废水的综合处理工艺研究[J]. 资源节约与环保 2020(04)

- [3].美国有机胺需求将快速增长[J]. 江苏氯碱 2011(04)

- [4].哌嗪类有机胺脱除二氧化硫性能及机理探讨[J]. 化工进展 2019(S1)

- [5].化学沉淀法处理有机胺废水的实验研究[J]. 环境科学与管理 2010(09)

- [6].有机胺法分解氯化铵的工艺[J]. 化工进展 2016(05)

- [7].高浓度有机胺废水处理工程实例[J]. 化工设计 2009(06)

- [8].有机胺碱对硅粗抛光及表面微形貌的影响[J]. 微纳电子技术 2011(11)

- [9].废气中二氧化碳有机胺吸收剂的研究进展[J]. 广州化工 2019(06)

- [10].有机胺废水的综合处理研究[J]. 当代化工 2019(08)

- [11].有机胺法脱除二氧化硫工艺技术进展[J]. 硫酸工业 2019(10)

- [12].浙江江山化工有机胺厂新一塔吊装圆满完成[J]. 安装 2018(04)

- [13].有机胺抑制剂对钻井液性能的影响研究[J]. 钻采工艺 2012(02)

- [14].有机胺干法脱硫技术在烧成系统中的运用[J]. 新世纪水泥导报 2020(03)

- [15].电站锅炉复合有机胺停用保护剂机理研究及工程应用[J]. 热力发电 2018(02)

- [16].有机胺溶液解吸CO_2的研究进展[J]. 广州化工 2011(01)

- [17].碳酸氢钠和氯代烃联合生产工艺[J]. 纯碱工业 2009(06)

- [18].有机胺改性膨润土对二氧化碳气体的吸附性能研究[J]. 信阳师范学院学报(自然科学版) 2014(01)

- [19].有机胺催化制备单分散二氧化硅纳米球形颗粒[J]. 化学研究 2015(06)

- [20].烧结烟气有机胺法脱硫工艺[J]. 环境工程 2014(S1)

- [21].有机胺脱硫工艺中脱盐系统的优化[J]. 湖南有色金属 2020(04)

- [22].有机胺溶液吸收CO_2的研究评述[J]. 山东师范大学学报(自然科学版) 2008(01)

- [23].多级孔Fe/ZSM-5分子筛催化降解有机胺废水条件优化[J]. 工业水处理 2019(05)

- [24].有机胺回收烟道气中二氧化碳的工艺研究[J]. 煤炭工程 2009(05)

- [25].从介孔分子筛原粉研制高效吸附二氧化碳的有机胺-介孔复合材料[J]. 催化学报 2008(10)

- [26].压井液用有机胺黏土稳定剂的研制及评价[J]. 现代化工 2014(11)

- [27].新型有机胺CO_2吸收剂的合成与表征[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [28].用于高炉煤气富集的复合有机胺溶液解吸特性[J]. 钢铁研究学报 2014(11)

- [29].气相色谱法测定环境空气中的挥发性有机胺[J]. 化工生产与技术 2011(04)

- [30].Fenton氧化法预处理高浓度有机胺废水的研究[J]. 工业水处理 2011(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71b3243e27aadf063d9e28a8.html