# 聚醚砜纤维的染色性能研究

### 论文摘要

本文研究了聚醚砜纤维用分散染料染色的染色工艺及染色性能。分析了这种纤维高温高压及常压可染的机理,通过上染百分率、K/S值、染色牢度、提升性及移染性,对染色效果进行评价。试验结果表明,聚醚砜纤维用Dianix MF系列染料进行高温高压法染色,在130℃条件下染色1h,上染百分率可达90%以上,染后纤维的耐洗、耐摩擦及耐光色牢度均达到4级以上,染料具有良好的相容性,提升性一般,移染性较差,染后纱线的断裂强力下降9%左右。采用Foron RD系列染料及载体Dilatin POE对聚醚砜纤维进行载体法染色,优化染色工艺为:载体Dilatin POE用量0.8g/L,染色温度90℃,染色时间60min。采用优化工艺染色,上染百分率为80%左右,K/S值达22以上,染后除Foron艳红RD-BR的耐光色牢度为3级外,其他各项牢度均达到了4级以上,染料的相容性及移染性较好,提升性一般,染后纱线的断裂强力下降9%左右。采用分散藏青HGL对聚醚砜织物进行热熔染色,染料的上染百分率可达76%,但织物的收缩较为严重。染后耐洗及耐摩擦色牢度均达到4级以上,耐光色牢度为3级。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 前言

- 第1章 文献综述

- 1.1 聚醚砜树脂

- 1.1.1 产品概述

- 1.1.2 聚醚砜树脂的性能及参数

- 1.1.3 主要应用领域

- 1.2 聚醚砜纤维

- 1.2.1 发展现状

- 1.2.2 聚醚砜纤维的加工

- 1.2.3 聚醚砜纤维的性能

- 1.2.4 聚醚砜纤维的用途

- 1.3 高性能纤维染色现状

- 1.3.1 间位芳纶纤维

- 1.3.2 对位芳纶纤维

- 1.3.3 芳砜纶纤维

- 1.3.4 Basofil 纤维

- 1.4 分散染料染色方法介绍

- 1.4.1 传统的染色方法

- 1.4.2 低温乳液染色法

- 2 染色法'>1.4.3 超临界CO2染色法

- 1.4.4 低温等离子体技术应用于染色

- 1.5 分散染料的结构和染色特性

- 1.5.1 分散染料的结构特点

- 1.5.2 分散染料的上染过程

- 1.6 本课题研究的目的、意义及方向

- 第2章 试验部分

- 2.1 试验材料及制备方法

- 2.2 试验用染料

- 2.3 试验药品及助剂

- 2.4 试验仪器

- 2.5 试验方法

- 2.5.1 前处理方法

- 2.5.2 染色方法

- 2.6 测试方法

- 2.6.1 上染百分率的测定

- 2.6.2 表观深度值的测定

- 2.6.3 上染速率曲线的测定

- 2.6.4 提升性的测定

- 2.6.5 移染性的测定

- 2.6.6 拉伸性能的测定

- 2.6.7 织物面积变化

- 2.6.8 纤维染透性

- 2.6.9 各项色牢度的测定

- 第3章 结果与讨论

- 3.1 聚醚砜纤维高温高压染色性能研究

- 3.1.1 染料的筛选

- 3.1.2 染色温度对染色的影响

- 3.1.3 染色时间对染色的影响

- 3.1.4 染料的相容性

- 3.1.5 提升性试验

- 3.1.6 移染性试验

- 3.1.7 透染性

- 3.1.8 染色牢度

- 3.1.9 染色对聚醚砜物理性能的影响

- 3.2 聚醚砜纤维载体染色性能研究

- 3.2.1 染料的选择

- 3.2.2 载体的选择

- 3.2.3 染液流动对染色的影响

- 3.2.4 载体用量对染色的影响

- 3.2.5 染色温度对染色的影响

- 3.2.6 染色时间对染色的影响

- 3.2.7 染色工艺优化

- 3.2.8 染料的相容性

- 3.2.9 提升性试验

- 3.2.10 移染性试验

- 3.2.11 透染性

- 3.2.12 染色牢度

- 3.3 聚醚砜纤维热熔染色性能研究

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].巴斯夫开发出高耐磨聚醚砜树脂[J]. 橡塑技术与装备 2010(04)

- [2].聚醚砜纤维的载体染色性能研究[J]. 纺织导报 2009(03)

- [3].聚醚砜纤维高温高压染色性能[J]. 印染 2008(21)

- [4].气相色谱-质谱法测定聚醚砜奶瓶中二苯砜的含量及迁移量[J]. 分析测试学报 2010(11)

- [5].聚醚砜合成膜的结构与性能研究[J]. 精细与专用化学品 2010(06)

- [6].聚醚砜醚酮的合成与性能[J]. 高等学校化学学报 2010(10)

- [7].聚乙烯吡咯烷酮对聚醚砜膜结构和性能的影响[J]. 净水技术 2009(01)

- [8].杂萘联苯共聚醚砜血液透析膜的制备与性能[J]. 膜科学与技术 2020(05)

- [9].聚醚砜膜提纯乳糖的研究[J]. 膜科学与技术 2010(01)

- [10].杂萘联苯共聚醚砜的磺化[J]. 功能材料 2010(05)

- [11].吉林省“聚醚砜水基防粘涂料的研制”通过鉴定[J]. 表面工程资讯 2009(02)

- [12].枪支表面聚醚砜喷涂工艺实践[J]. 电镀与精饰 2009(11)

- [13].聚苯硫醚纤维与聚醚砜纤维的结构与性能[J]. 合成纤维 2013(11)

- [14].聚醚砜和磺化聚醚砜膜结构及性能研究[J]. 水处理技术 2011(07)

- [15].高强度、亲水性聚醚砜中空纤维超滤膜的制备技术[J]. 化工新型材料 2010(12)

- [16].膜处理印钞废水的应用研究[J]. 吉林化工学院学报 2009(02)

- [17].非溶剂添加剂对杂萘联苯聚醚砜超滤膜结构和性能的影响[J]. 膜科学与技术 2008(03)

- [18].用均匀实验设计法优化磺化聚醚砜超滤膜制膜工艺[J]. 膜科学与技术 2008(03)

- [19].杂萘联苯聚醚砜超滤膜的研制[J]. 水处理技术 2009(06)

- [20].聚醚砜膜透析器用于维持性血液透析患者的安全性和有效性[J]. 透析与人工器官 2010(01)

- [21].制膜条件对聚偏氟乙烯/酚酞型聚醚砜共混膜性质的影响[J]. 吉首大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [22].含氟聚醚砜阴离子交换膜的制备和性能研究[J]. 武汉生物工程学院学报 2017(01)

- [23].酚酞型聚醚砜(PES-C)超滤膜的制备及性能[J]. 功能高分子学报 2012(02)

- [24].超高通量聚醚砜膜对ADMA清除作用的临床研究[J]. 北京医学 2011(02)

- [25].取向对磺化聚醚砜微相结构及性能影响研究[J]. 深圳大学学报(理工版) 2008(04)

- [26].低温氨等离子体改性聚醚砜超滤膜气相接枝丙烯酸[J]. 应用化工 2013(12)

- [27].聚醚砜超滤膜的制备及其工艺条件研究[J]. 环境科学与管理 2008(11)

- [28].蒸汽诱导相分离法制备具有规整微孔结构的聚醚砜膜(英文)[J]. Chinese Journal of Chemical Engineering 2010(03)

- [29].磺化聚醚砜膜的制备及其质子传导性能[J]. 材料科学与工程学报 2009(03)

- [30].聚醚砜血浆蛋白分离中空纤维膜的研制[J]. 膜科学与技术 2009(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71d89f80864a83c2ecb5c723.html