# 冲击荷载下深水基础的稳定性能研究

### 论文摘要

深水基础的施工工艺研究是一个涉及多学科的难题,对于坐落于高岩质边坡的桥梁深水基础而言,复杂的地质条件已经要求了需要对诸如岩石天然结构、水流作用等因素做出相应的研究和讨论。在实际的工程应用中,重大水利工程爆破施工或大型机械的动力作用对岩土边坡的稳定性问题;行车荷载产生的桥梁耦合作用对水下基础产生的局部稳定影响都要求对处于高岩质边坡和深水环境下的桥梁基础在动荷载作用下的力学行为进行深入的理论、数值和实验研究。本文主要围绕在桥梁深水基础钻孔过程中,巨大冲击荷载的作用结合深水静水压力对所在高岩质边坡的稳定性和孔壁及其周围岩体的局部稳定性影响进行展开研究。文中首先分别介绍了基于极限平衡法和基于应力变形理论的有限元强度折减法的岩质边坡静力稳定理论。结合此理论,对襄渝二线流水河大桥南岸岩质边坡进行了数值模拟并给出了稳定安全系数。其次从岩石体动本构模型的选取、冲击振动的简化理论和应力波在岩石体中的传播等方面介绍了冲击动力学的基本理论。最后仍以襄渝二线流水河大桥南岸岩质边坡为例,采用显式动力分析软件LS-DYNA分析大直径灌注桩孔在成孔过程中冲击荷载的影响,从落锤高度、打入深度、冲击次数等多方面因素加以考虑,并根据应力水平、质点振动速率等评价指标得出在一定冲击条件下的岩石边坡的影响程度,从而总结出相关的施工防护措施,为大直径灌注桩成孔过程中相关机具的选择和合适的施工工艺顺序提供了参考。同时也从钻孔过程对孔壁岩石体塑性区的开展情况出发,为合理布置桩距做出相应的理论支持。最后结合拟静力和动力两种分析方法,简单总结了各自的差异和共同点,为今后在这方面的研究打下基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题内容和研究意义

- 1.2 深水基础发展现状

- 1.3 边坡动力学研究现状

- 1.3.1 边坡岩石体的动力特性、强度准则及参数测试

- 1.3.2 岩石边坡动态稳定方法研究进展

- 1.4 本文研究内容

- 第二章 深水环境中岩质边坡的静力稳定分析

- 2.1 引言

- 2.2 极限平衡法分析的理论基础

- 2.2.1 安全系数的定义

- 2.2.2 边坡稳定分析的Sarma 法

- 2.2.3 边坡稳定分析的能量法

- 2.3 基于应力变形理论的边坡稳定分析

- 2.3.1 有限元强度折减法思路

- 2.3.2 屈服准则的选用

- 2.3.3 强度折减有限元方法及非线性迭代算法

- 2.3.4 边坡破坏的特征和失稳判据

- 2.4 襄渝二线流水河大桥南岸岩质边坡稳定分析

- 2.4.1 工程背景

- 2.4.2 地质情况

- 2.4.3 有限元分析

- 第三章 冲击动力学的基本理论

- 3.1 引言

- 3.2 岩石体动本构模型的选取

- 3.2.1 岩石动态力学性质

- 3.2.2 岩石的动态本构关系

- 3.2.3 JHC 岩石动态本构模型

- 3.3 冲击振动的简化理论分析

- 第四章 深水基础在冲击荷载作用下的动力稳定分析

- 4.1 引言

- 4.2 冲击钻孔的主要施工流程

- 4.3 边坡动态稳定性评价

- 4.4 有限元模型的确立

- 4.4.1 模型建立

- 4.4.2 材料本构关系的确立

- 4.5 有限元仿真模拟结果与分析

- 4.5.1 冲击深度0m 时对边坡局部的稳定性分析

- 4.5.2 冲击深度5m 时对边坡局部的稳定性分析

- 4.5.3 重锤双击作用下边坡稳定性影响

- 第五章 凿岩钻孔对孔壁岩石体塑性区影响

- 5.1 引言

- 5.2 施工荷载的确定和模型的建立

- 5.2.1 施工荷载的确立

- 5.2.2 模型的建立

- 5.3 不同冲击能下的孔壁塑性区开展分析

- 5.3.1 2 米冲程孔壁岩体塑性区开展

- 5.3.2 4 米冲程孔壁岩体塑性区开展

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 参考文献

- 发表论文和参加科研情况说明

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].贵西某高陡岩质边坡生态恢复治理实践[J]. 矿产勘查 2019(11)

- [2].基于三维数值模拟的含软弱夹层顺层岩质边坡开挖稳定性研究[J]. 矿产勘查 2020(02)

- [3].顺层岩质边坡稳定性分析及治理措施[J]. 江西建材 2020(02)

- [4].重力作用下顺层岩质边坡破坏机理数值模拟研究[J]. 矿产与地质 2020(01)

- [5].含软弱夹层岩质边坡稳定性研究现状及发展趋势[J]. 工程地质学报 2020(03)

- [6].高陡岩质边坡安全评价研究[J]. 大连交通大学学报 2020(05)

- [7].利用赤平投影分析仙洞源岩质边坡的稳定性[J]. 工程建设与设计 2020(16)

- [8].高陡岩质边坡地质灾害勘察设计分析[J]. 低碳世界 2020(09)

- [9].基于弯曲倾倒破坏模式的反倾岩质边坡稳定性解析方法[J]. 岩石力学与工程学报 2019(S2)

- [10].分析公路岩质边坡失稳及防治措施[J]. 中国金属通报 2019(09)

- [11].对公路岩质边坡失稳及防治的分析[J]. 佳木斯职业学院学报 2018(01)

- [12].岩质边坡覆绿技术研究进展[J]. 湖南工业职业技术学院学报 2018(02)

- [13].高陡岩质边坡削坡工程中的稳定性研究[J]. 煤炭技术 2016(11)

- [14].基于组合赋权的岩质边坡安全稳定性综合评价模型[J]. 长江科学院院报 2016(12)

- [15].高陡岩质边坡地质灾害勘察设计研究[J]. 资源信息与工程 2016(06)

- [16].水电站顺层岩质边坡的稳定性分析[J]. 山东工业技术 2017(02)

- [17].反倾岩质边坡变形影响因素的分析[J]. 科技经济导刊 2017(01)

- [18].基于离散元的碎裂岩质边坡卸荷松弛特征研究[J]. 金属矿山 2017(04)

- [19].层状岩质边坡稳定性影响因素及精度问题研究[J]. 地震工程学报 2017(02)

- [20].浅析高陡岩质边坡地质灾害勘查[J]. 中国金属通报 2017(07)

- [21].离心场中陡倾顺层岩质边坡振动试验关键技术研究[J]. 长江科学院院报 2017(09)

- [22].高陡岩质边坡地质灾害勘察设计[J]. 建材与装饰 2016(13)

- [23].基于数值模拟的顺层岩质边坡抗滑桩支护设计[J]. 公路与汽运 2016(04)

- [24].高陡岩质边坡地质灾害勘察设计思路构架[J]. 中国新技术新产品 2015(11)

- [25].降雨条件下顺层岩质边坡稳定性研究[J]. 现代交通技术 2015(02)

- [26].顺层岩质边坡滑动面确定方法探讨[J]. 中国地质灾害与防治学报 2015(02)

- [27].顺层岩质边坡防护措施分析[J]. 工程建设与设计 2015(08)

- [28].顺层岩质边坡滑坡机理分析及工程治理[J]. 现代矿业 2015(09)

- [29].岩质边坡稳定性分析方法[J]. 城市地理 2017(12)

- [30].频发微小地震下顺层岩质边坡累积损伤及稳定性分析[J]. 岩土工程学报 2020(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/71dc5c321f2a560e1443a26b.html