# A~2/O与MBR工艺在处理城市综合污水上的比较

### 论文摘要

厌氧/缺氧/好氧（A2/O）、膜生物反应器（MBR）这两种工艺与水解酸化厌氧生物处理工艺相结合后,在处理城市综合污水,尤其是中等污染程度以上的城市综合污水均可达到较高的碳、氮、磷去除率。嘉兴市联合污水处理工程二期工程经过两年的论证,在工程可行性研究报告中提出的两种备选工艺方案正是分别以改良A2/O、MBR工艺为主体的（预处理均增加了厌氧水解工艺）。但对于投入巨大的城市综合污水处理设施来说,缺乏实验数据的设计存在难以接受的风险。为保证出水水质稳定达标,需要通过试验来确定及验证工艺路线和工艺技术参数的合理性和可靠性。因此,进行中试实验进行验证是十分必要的。围绕优化处理方案的工艺技术参数,分析对比A2/O、MBR工艺的处理效果和备选工艺方案的比选,本文按嘉兴市联合污水处理工程二期工程提出的备选工艺方案,设计制作了各自的中试装置,并通过中试实验加以验证。中试实验分为设备试运行阶段、污泥培养阶段、确定较优工况过程阶段、在较优工况下测试阶段四个阶段。在每个阶段中,在设计水量或设计的进水CODCr负荷下,检测了两种处理工艺方案的各种出水指标(CODCr、BOD5、SS、P043--P、NH4+-N),验证设计所取的工艺参数（内回流比、污泥回流比、泥龄、水力停留时间等）是否合适,出水水质能否达到项目预定的排放标准。中试结果表明,A2/O、MBR工艺在其各自较优的工况条件下,出水水质均可以基本达到项目预定的排放标准的要求,MBR工艺的出水水质较A2/O工艺的出水水质更好更稳定。通过对这两种工艺方案的经济性进行估算、比较后,本文认为MBR工艺虽然固定资产投资比A2/O工艺低,但由于其运行费用高,总处理成本比A2/O工艺的高,因此,A2/O工艺比MBR工艺更为合适本工程,它具有必需的脱氮除磷功能,技术可靠、经济合理、管理方便,可以达到节能降耗、降低处理成本的目的和要求。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景、目的及意义

- 1.2 本论文主要研究目的和内容

- 第二章 文献综述

- 2.1 我国城市综合污水的特点和处理规模

- 2.1.1 城市综合污水的特点

- 2.1.2 城市综合污水处理的规模

- 2.2 城市综合污水的常用处理工艺

- 2.2.1 氧化沟工艺和它的改进型

- 2/O工艺和它的改进型'>2.2.2 A2/O工艺和它的改进型

- 2.2.3 SBR工艺和它的改进型

- 2.2.4 MBR工艺

- 2/O工艺简介'>2.3 A2/O工艺简介

- 2/O工艺脱氮除磷机理'>2.3.1 A2/O工艺脱氮除磷机理

- 2/O工艺的发展'>2.3.2 A2/O工艺的发展

- 2/O的应用实例'>2.3.3 A2/O的应用实例

- 2.4 MBR工艺简介

- 2.4.1 MBR工艺的特点

- 2.4.2 MBR工艺应用领域和实例

- 第三章 中试实验

- 3.1 实验背景

- 3.1.1 嘉兴市污水处理二期工程基本情况

- 3.1.2 工艺设计基本要求

- 3.1.3 污水处理备选工艺

- 3.1.4 中试的目的

- 3.2 实验内容

- 3.3 中试实验对象

- 3.4 中试实验装置

- 2/O工艺）实验装置'>3.4.1 方案一（水解酸化+改良型 A2/O工艺）实验装置

- 3.4.2 方案二（水解酸化+膜生物反应器工艺）实验装置

- 3.5 分析方法及实验仪器

- 3.5.1 分析项目

- 3.5.2 分析方法

- 3.5.3 实验仪器

- 3.6 中试实施步骤

- 3.6.1 污泥培养、处理装置启动阶段

- 3.6.2 确定较优工况过程阶段

- 3.6.3 在较优工况下测试阶段

- 第四章 中试结果与讨论

- 4.1 进水水质的分析研究

- 4.1.1 进水水质情况

- 4.1.2 进水波动性分析

- 4.1.3 进水生物处理可行性分析

- 4.2 方案一处理效果分析

- 4.2.1 试验期间方案一出水水质

- 4.2.2 第一阶段试验结果分析

- 4.2.3 第二阶段试验结果分析

- 4.2.4 第三阶段试验结果分析

- 4.3 方案二处理效果分析

- 4.3.1 试验期间方案二出水水质

- 4.3.2 第一阶段试验结果分析

- 4.3.3 第二阶段试验结果分析

- 4.3.4 第三阶段试验结果分析

- 4.4 方案一、二综合比较

- 4.4.1 技术可靠性比较

- 4.4.2 处理成本比较

- 4.5 本章小结

- 第五章 结论与建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- 致谢

- 攻读工程硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].污水处理厂改良A~2/O工艺分析与工程设计[J]. 四川建材 2020(02)

- [2].污泥龄和污泥回流比对气提式填料型A~2/O工艺的影响研究[J]. 节能 2019(12)

- [3].A~2/O生活污水处理系统中抗生素抗性基因的分布及去除[J]. 环境工程 2019(12)

- [4].常规和倒置A~2/O工艺活性污泥微生物群落结构的比较[J]. 中国环境科学 2017(03)

- [5].污泥浓度对A~2/O工艺生物脱氮除磷的影响[J]. 给水排水 2015(S1)

- [6].啤酒废水作为A~2/O工艺外加碳源的可行性研究[J]. 安徽农业科学 2014(10)

- [7].倒置A~2/O工艺在污水处理厂中的应用[J]. 中国新技术新产品 2013(21)

- [8].A~2/O组合生物滤池处理屠宰废水试验[J]. 环保科技 2010(02)

- [9].初沉污泥水解酸化对A~2/O工艺强化除磷影响[J]. 北京工业大学学报 2008(09)

- [10].化学强化除磷对污水厂A~2/O工艺生物除磷的影响[J]. 中国给水排水 2019(23)

- [11].新型生物强化A~2/O系统在苯胺废水处理中的应用[J]. 环境工程学报 2020(07)

- [12].不同工况对A~2/O工艺的处理效果研究[J]. 水力发电 2020(10)

- [13].A~2/O工艺法深化处理混合污水的试验研究[J]. 河北工业大学学报 2017(03)

- [14].A~2/O工艺处理焦化废水过程中有机污染物迁移转化研究[J]. 给水排水 2015(S1)

- [15].探究新型生物转盘—A~2/O联用系统的可行性[J]. 中国给水排水 2014(09)

- [16].水解酸化—A~2/O—曝气生物滤池工艺处理综合印染废水[J]. 工业水处理 2013(05)

- [17].水解酸化—倒置A~2/O工艺处理印染废水设计探讨[J]. 给水排水 2013(S1)

- [18].A~2/O工艺重新启动试验的污泥活性恢复研究[J]. 环境污染与防治 2009(01)

- [19].填充率对组合式A~2/O工艺处理某污染河水效果的影响[J]. 南华大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [20].A~2/O工艺中的反硝化除磷[J]. 环境工程学报 2008(06)

- [21].A~2/O工艺用于城镇污水处理厂的升级改造[J]. 中国给水排水 2014(24)

- [22].硅藻土强化A~2/O工艺处理生活污水的试验研究[J]. 中国给水排水 2015(09)

- [23].改良A~2/O与化学除磷工艺用于城市污水处理[J]. 中国给水排水 2010(20)

- [24].A~2/O工艺的反硝化除磷特性研究[J]. 中国给水排水 2008(15)

- [25].A~2/O生化池与纤维转盘滤池工艺的设计与运行分析[J]. 给水排水 2016(05)

- [26].A~2/O氧化沟工艺协同生物污水处理[J]. 能源与环境 2013(05)

- [27].低温污水处理A~2/O工艺好氧活性污泥厌氧释磷影响因素[J]. 科技导报 2011(20)

- [28].基于A~2/O工艺处理混合污水探究[J]. 中国新技术新产品 2010(09)

- [29].邻苯二甲酸二丁酯在A~2/O系统的迁移转化规律[J]. 水处理技术 2010(06)

- [30].A~2/O工艺的污泥膨胀及污泥特性研究[J]. 中国给水排水 2008(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/721df9d722ac36e317e556b5.html