# 变电站接地均压研究

### 论文摘要

接地问题以往仅单一地从降阻方面制定方案,而忽视了从均压隔离角度出发来处理接地问题。且现行规程提供的公式只能计算单层土壤电阻率,无法合理对多层土壤电阻率进行准确的计算分析。同时接地规程对地电位分布、跨步电压分布无法定量分析,特别是对跨步电压分布的定量分析对接地问题的处理显得尤为重要。大短路电流下山地变电站接地问题处理是一个系统的问题,不能片面强调降阻而仅从降阻方面制定方案,从而忽视了从均压隔离角度出发来处理接地问题。接地问题的处理更需从均压隔离角度出发结合降阻措施,尽量使变电站接地问题所内解决,避免了接地外引处理的政策处理及赔偿问题,也节约大量接地降阻费用。因此本文结合高密度电法测量土壤电阻率,采用接地仿真计算软件CDEGS对地电位、跨步电压、接触电势定量分析研究,发现了双层接地网具有良好的均压效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 引言

- 第二章 接地网的安全判据与分析工具

- 2.1 安全判据

- 2.2 分析工具

- 2.2.1 仿真工具

- 2.2.2 可靠性

- 第三章 高密度电法测量土壤电阻率

- 3.1 高密度电法的测量原理

- 3.2 高密度电法的电极排列方式及测量过程

- 3.3 高密度电法系统的组成

- 3.4 高密度电法相对于传统四极法的优点

- 3.5 高密度电法应用实例分析

- 3.5.1 数据采集

- 3.5.2 数据分析处理

- 3.5.3 高密度电法测量注意事项

- 第四章 单层简单接地网均压问题研究

- 4.1 仿真模型与参数

- 4.1.1 接地网的模型

- 4.1.2 计算参数

- 4.2 单层简单接地网均压的影响因素分析

- 4.2.1 短路电流入地点的影响

- 4.2.2 土壤电阻率的影响

- 4.2.3 网格间距的影响

- 4.2.4 垂直接地体的影响

- 4.2.5 深井接地体的影响

- 4.2.6 圆弧形边角

- 4.2.7 水平外延线的影响

- 4.2.8 地表铺高电阻率材料

- 4.2.9 围墙位置的影响

- 4.3 小结

- 第五章 双层接地地网的均压特性

- 5.1 仿真模型及参数

- 5.2 分析计算

- 5.2.1 传统单层接地网敷设

- 5.2.2 上下层接地网不同大小的影响

- 5.2.3 下层接地网不同网格大小的影响

- 5.3 小结

- 第六章 超高压工程接地网设计实例

- 6.1 前言

- 6.2 750kV宝鸡变电站接地专题方案

- 6.2.1 接地计算参数

- 6.2.2 接地网分析

- 6.3 结论

- 第七章 特高压工程接地网设计实例

- 7.1 站址概况

- 7.2 土壤电阻率

- 7.3 入地电流

- 7.4 接地网推荐方案

- 7.5 跨步电压和接触电势

- 7.6 地电位

- 7.7 结论

- 第八章 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].35kV变电所自动化安全运行分析[J]. 中国设备工程 2019(23)

- [2].一个人的变电所[J]. 工友 2020(04)

- [3].石化企业35kV变电所隐患治理与优化[J]. 石化技术 2020(10)

- [4].油田电网线路多处变电所跳闸分析及整改措施[J]. 电世界 2020(08)

- [5].关于变电所运行管理的合理化建议[J]. 科技风 2018(24)

- [6].煤矿110kV变电所在安装施工中的质量控制[J]. 中国新技术新产品 2017(02)

- [7].10kV变电所操作电源的优化改进[J]. 设备管理与维修 2017(04)

- [8].浅谈煤矿变电所运行事故的防控[J]. 煤 2017(10)

- [9].66kv变电所的安全运行策略浅析[J]. 黑龙江科技信息 2016(25)

- [10].关于500kV变电所电气设计的几点探讨[J]. 科技与创新 2016(17)

- [11].66kV变电所施工技术探讨[J]. 中国新技术新产品 2014(22)

- [12].浅析煤矿井下变电所无人值守的运行与管理[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [13].关于10kV变电所工作和运行安全管理研究[J]. 低碳世界 2016(33)

- [14].小区变电所计算负荷设计[J]. 现代工业经济和信息化 2017(01)

- [15].浅析煤矿变电所基于“无人值守”监控系统的实际运用[J]. 山东工业技术 2017(08)

- [16].110kV变电所增容改造对新技术的应用[J]. 电子技术与软件工程 2017(19)

- [17].解析变电所安全管理环节的深化发展[J]. 科技与企业 2015(24)

- [18].330千伏变电所电气主接线优化方案研究[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2014(12)

- [19].10kV变电所施工过程中遇到的问题及解决方法[J]. 中国新技术新产品 2014(24)

- [20].110KV变电所的施工问题及对策[J]. 黑龙江科技信息 2015(10)

- [21].10kV变电所运行安全要素分析[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2015(10)

- [22].大情字变电所技术改造[J]. 化工管理 2015(22)

- [23].企业变电所电能计量系统设计[J]. 无线互联科技 2015(13)

- [24].10kV变电所工作和运行安全管理[J]. 同行 2016(11)

- [25].煤矿变电所故障诊断与监测系统设计[J]. 机电工程技术 2020(10)

- [26].常规变电所改造的目的和方案[J]. 民营科技 2012(04)

- [27].煤矿变电所防雷措施探讨[J]. 科技创新与应用 2012(23)

- [28].35kV变电所建设和改造探讨[J]. 机电信息 2011(03)

- [29].变电所责任人制度的实施[J]. 科技信息 2010(23)

- [30].变电所安全运行十要素[J]. 电气时代 2008(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/721e628364c637c9ab1b0b60.html