# 生物可降解P（3HB-co-4HB）的加工及其改性研究

### 论文摘要

本文以4HB摩尔含量约5%的聚（3-羟基丁酸-co-4-羟基丁酸）[P（3HB-co-4HB）]共聚酯为原料,以异佛尔酮二异氰酸（IPDI）和巴斯夫扩链剂-4370（ADR-4370）为扩链剂,借用红外光谱仪（FTIR）、差示扫描量热仪（DSC）、偏光显微镜（POM）、扫描电子显微镜（SEM）、毛细管流变仪、Brabender塑化仪等研究扩链剂的种类和用量对P（3HB-co-4HB）共聚酯的结构、分子量、熔点、球晶形态、力学性能、断面形态、熔体流变性能等影响。以表面处理后的纳米蒙脱土（nano-MMT）改性P（3HB-co-4HB）为出发点,通过Brabender塑化仪熔融共混,制得纳米复合材料。研究了纳米粒子的用量对P（3HB-co-4HB）力学性能的影响。探讨了nano-MMT的表面处理方法以及nano-MMT与扩链剂IPDI联用对共聚酯体系的熔点、球晶形态、力学性能等影响。分别研究了IPDI扩链、添加nano-MMT和nano-MMT与IPDI联用三种改性方法对P（3HB-co-4HB）的结晶形态、力学性能以及断面形态的影响。结果表明：（1）扩链剂IPDI和ADR-4370均能与P（3HB-co-4HB）发生扩链反应,并有效提高P（3HB-co-4HB）的分子量。IPDI和ADR-4370单独或配合使用均能显著提高P（3HB-co-4HB）熔体表观黏度、改善加工性能和力学性能。通过对扩链前后P（3HB-co-4HB）共聚酯的DSC、POM分析,2种扩链剂均能提高P（3HB-co-4HB）的结晶性能,增加链段及分子间作用力,使共聚酯体系富3HB微区和富4HB微区均匀化,增加两微区相容性；2种扩链剂均可有效减小P（3HB-co-4HB）的球晶尺寸,增加球晶密度。其中,IPDI对P（3HB-co-4HB）的球晶形态影响较为显著。当IPDI用量为1wt%时,体系的综合性能最佳。（2）处理后的nano-MMT与P（3HB-co-4HB）有较好的相容性,能有效细化球晶尺寸,提高共聚酯的韧性,一定程度上提高了维卡软化温度；未表面处理的nano-MMT对共聚酯物理机械性能没有明显改善作用。（3） IPDI对共聚酯的各项性能改善作用最佳,处理后的nano-MMT其次,但nano-MMT与IPDI二者联用对共聚酯体系性能改善不明显。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 前言

- 1.1 生物可降解高分子材料概述

- 1.2 聚羟基脂肪酸酯简介

- 1.2.1 聚羟基脂肪酸酯研究进展

- 1.3 聚三羟基丁酸酯（PHB）的结构与性能

- 1.3.1 PHB的结构

- 1.3.2 理化性能

- 1.3.3 力学性能

- 1.3.4 结晶性能

- 1.3.5 热性能

- 1.4 聚羟基丁酸酯的功能化改性研究进展

- 1.4.1 化学改性

- 1.4.2 物理改性

- 1.5 我国PHA研究开发现状

- 1.6 PHA的应用与展望

- 1.7 扩链剂简介

- 1.8 本论文研究的目的及意义

- 1.9 本论文研究的主要内容

- 2 实验部分

- 2.1 原料与设备

- 2.2 样品制备及实验工艺流程和条件

- 2.2.1 样品制备

- 2.2.2 实验工艺流程

- 2.2.3 实验工艺条件

- 2.3 测试与表征

- 2.3.1 红外光潜分析

- 2.3.2 分子量测定

- 2.3.3 差示扫描量热（DSC）分析

- 2.3.4 流变性能测试

- 2.3.5 力学性能测试

- 2.3.6 维卡软化温度测试

- 2.3.7 扫描电镜（SEM）测试

- 2.3.8 球晶形态分析

- 3 结果与讨论

- 3.1 扩链剂对P（3HB-co-4HB）性能的影响

- 3.1.1 红外光谱分析

- 3.1.2 扩链剂对P（3HB-co-4HB）分子量的影响

- 3.1.3 扩链前后P（3HB-co-4HB）样品的DSC分析

- 3.1.4 扩链剂对P（3HB-co-4HB）熔体表观黏度的影响

- 3.1.5 扩链剂对P（3HB-co-4HB）熔体加工稳定性的影响

- 3.1.6 扩链剂对P（3HB-co-4HB）熔体流动速率的影响

- 3.1.7 扩链剂对P（3HB-co-4HB）力学性能的影响

- 3.1.8 扩链剂对P（3HB-co-4HB）断面形态的影响

- 3.1.9 扩链剂对P（3HB-co-4HB）结晶形态的影响

- 3.1.10 扩链剂对P（3HB-co-4HB）维卡软化温度的影响

- 3.2 nano-MMT/P（3HB-co-4HB）复合体系性能的研究

- 3.2.1 nano-MMT对P（3HB-co-4HB）熔点的影响

- 3.2.2 nano-MMT对P（3HB-co-4HB）球晶形态的影响

- 3.2.3 nano-MMT对P（3HB-co-4HB）力学性能的影响

- 3.2.4 nano-MMT对P（3HB-co-4HB）断面形态的影响

- 3.2.5 nano-MMT对P（3HB-co-4HB）维卡软化温度的影响

- 3.3 IPDI对纳米复合材料P（3HB-co-4HB）改性研究

- 3.3.1 IPDI对纳米复合材料P（3HB-co-4HB）熔点的影响

- 3.3.2 IPDI对纳米复合材料P（3HB-co-4HB）力学性能的影响

- 3.3.3 IPDI对纳米复合材料P（3HB-co-4HB）球晶形态的影响

- 3.3.4 IPDI对纳米复合材料P（3HB-co-4HB）断面形态的影响

- 4 结论

- 5 展望

- 6 参考文献

- 7 攻读硕士学位期间发表论文情况

- 8 致谢

### 相关论文文献

- [1].江苏湘园化工有限公司二期扩链剂项目顺利试车[J]. 聚氨酯工业 2016(06)

- [2].新型环氧类扩链剂合成[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2012(04)

- [3].聚酯用环氧扩链剂的研究进展[J]. 上海塑料 2016(02)

- [4].对比研究新型扩链剂对聚丁二酸丁二醇酯的改性影响[J]. 沈阳化工大学学报 2011(04)

- [5].噁唑啉基扩链剂的合成及其应用研究[J]. 塑料助剂 2014(01)

- [6].环氧类扩链剂制备高黏度尼龙6及其性能表征[J]. 工程塑料应用 2014(07)

- [7].扩链剂对聚乳酸/改性淀粉共混物性能的影响[J]. 材料科学与工程学报 2017(04)

- [8].混合扩链剂对热塑性聚氨酯弹性体密封材料性能的影响[J]. 润滑与密封 2015(07)

- [9].本期导读[J]. 涂料工业 2020(09)

- [10].两种新型扩链剂对聚乳酸性能影响的研究[J]. 塑料工业 2013(11)

- [11].水性聚氨酯亲水性扩链剂的研究进展[J]. 化工进展 2014(02)

- [12].环氧化聚合物扩链剂研发成功[J]. 塑料工业 2013(02)

- [13].环氧化聚合物扩链剂研发成功[J]. 江苏氯碱 2012(03)

- [14].世界最大扩链剂MOCA项目在中国投产[J]. 精细化工原料及中间体 2011(10)

- [15].喷涂聚脲新型脂肪族扩链剂性能研究[J]. 中国建筑防水 2012(01)

- [16].三分钟看懂聚氨酯扩链剂[J]. 环球聚氨酯 2016(06)

- [17].新型环氧扩链剂对回收PET性能的影响[J]. 塑料工业 2013(12)

- [18].山西研制成功新型环氧类扩链剂[J]. 功能材料信息 2013(02)

- [19].环氧扩链剂的合成及其反应挤出增黏回收PET的研究[J]. 广东化工 2012(18)

- [20].扩链剂DMTDA的合成与应用[J]. 化学推进剂与高分子材料 2011(02)

- [21].第三十七讲 新型扩链剂DMTDA的合成与应用[J]. 聚氨酯 2010(04)

- [22].聚酰胺用扩链剂的合成及其应用研究进展[J]. 塑料助剂 2015(03)

- [23].水性聚氨酯亲水扩链剂的研究进展[J]. 聚氨酯工业 2014(02)

- [24].环氧类扩链剂的合成及对回收PET的扩链效果[J]. 高分子材料科学与工程 2009(12)

- [25].扩链剂对反应挤出回收PET瓶分子量的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2008(02)

- [26].一诺威推出新型热塑性聚氨酯弹性体[J]. 化学推进剂与高分子材料 2020(01)

- [27].不同扩链剂对聚醚/聚合MDI体系的影响[J]. 煤 2018(09)

- [28].新型环氧扩链剂对回收PA66性能的影响[J]. 塑料工业 2014(03)

- [29].混合扩链剂对聚氨酯弹性体宏观性能的影响[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [30].不同阴离子亲水扩链剂合成的水性聚氨酯性能比较[J]. 中国皮革 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/7226a6bd83383e20ecd20b3c.html