# Flash文件系统及存储管理技术研究与实现

### 论文摘要

Flash存储器由于具有存储容量大、体积小、掉电数据不丢失以及可多次擦写等优点,已逐步取代其它半导体存储器件而广泛应用于MP3、存储卡、手机、PDA等移动电子产品中。通用文件系统不能直接应用于Flash存储器,需要通过闪存转换层将Flash模拟为一个磁盘设备。本文针对目前广泛应用的NAND Flash存储器,通过在Flash控制器固件中设计并实现闪存转换层将Flash存储器模拟为磁盘设备,进而在NAND Flash上建立性能稳定的FAT文件系统。论文分析了Flash文件系统的结构及实现形式,深入研究了NAND Flash存储管理技术,包括地址映射、损耗均衡算法、垃圾回收策略、坏块管理、掉电保护及加密存储,并提出将Flash存储管理技术分层实现的软件结构,旨在研究和开发一套实用的可用于加密存储的NAND Flash存储管理模块,并在实际产品中得到应用。论文所做的主要工作包括以下几个方面:(1)研究了Flash文件系统的结构及实现形式。(2)设计了适用于大容量NAND Flash的NFTL块映射机制。(3)研究损耗均衡算法和垃圾回收策略,提出基于阈值控制的损耗均衡算法设计,提高NAND Flash使用寿命。(4)设计NAND Flash掉电保护及坏块管理机制,提高存储可靠性。(5)研究并实现了闪存设备的加密存储,给出了基于密码认证的加密存储设计,将存储空间划分为普通区和加密区,使用加密区存储加密文件。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 课题来源

- 1.3 FLASH 文件系统研究现状

- 1.4 本文研究内容和组织结构

- 2 FLASH 存储器与 FLASH 文件系统

- 2.1 NAND FLASH 存储器

- 2.2 FLASH 文件系统结构

- 2.3 FLASH 文件系统的实现形式

- 2.4 本章小结

- 3 NAND FLASH 存储管理技术研究

- 3.1 映射机制

- 3.2 损耗均衡

- 3.3 垃圾回收

- 3.4 掉电保护

- 3.5 坏块管理

- 3.6 接口设计

- 3.7 本章小结

- 4 FLASH 加密存储设计

- 4.1 存储安全的意义及实现机制

- 4.2 安全U 盘的实现形式

- 4.3 密码认证及加密存储设计

- 4.4 本章小结

- 5 系统设计及实现

- 5.1 系统功能介绍

- 5.2 系统设计

- 5.3 本章小结

- 6 总结及展望

- 6.1 论文工作总结

- 6.2 下一步的研究与展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读学位期间发表学术论文目录

### 相关论文文献

- [1].基于Apache Ftpserver的可自定义文件系统的文件服务器[J]. 软件 2020(07)

- [2].快速恢复ExFAT文件系统数据[J]. 网络安全和信息化 2019(05)

- [3].油田设备文件系统数据存储的优化研究与分析[J]. 石化技术 2017(01)

- [4].云文件系统中纠删码技术的研究与实现[J]. 计算机科学与探索 2013(04)

- [5].基于虚拟文件系统的安全存储技术的研究[J]. 微电子学与计算机 2013(06)

- [6].盘点文件系统[J]. 科技信息(科学教研) 2008(18)

- [7].并行文件系统研究综述[J]. 小型微型计算机系统 2008(09)

- [8].分布式文件系统与传统文件系统的比较研究[J]. 电子技术与软件工程 2015(23)

- [9].处理CentOS 7启动错误[J]. 网络安全和信息化 2020(10)

- [10].基于虚拟文件系统的诱骗主机安全方案研究[J]. 计算机与现代化 2013(02)

- [11].基于镜像的在线文件系统检查工具的研究与实现[J]. 计算机系统应用 2013(08)

- [12].海量文件系统中基于特征实现文件多维度浏览[J]. 计算机工程与科学 2017(05)

- [13].基于堆叠文件系统的云计算存储优化[J]. 计算机工程 2014(12)

- [14].一种分布式并行文件系统的介绍及在海洋地震数据处理中的应用[J]. 电脑与信息技术 2015(04)

- [15].对象存储并行文件系统小文件性能优化研究[J]. 计算机工程与科学 2013(12)

- [16].一种嵌入式实时操作系统高可靠文件系统[J]. 微电子学与计算机 2014(03)

- [17].Linux Ext2fs文件系统分析[J]. 电脑知识与技术 2010(17)

- [18].面向容灾的强安全性虚拟文件系统[J]. 计算机工程 2009(07)

- [19].蓝鲸集群文件系统中资源交互一致性协议[J]. 计算机工程 2008(11)

- [20].基于准文件系统的高速大容量数据存储系统设计[J]. 机械与电子 2008(10)

- [21].一种基于多应用智能卡文件系统的研究与实现[J]. 计算机应用与软件 2014(09)

- [22].基于文件系统过滤驱动的文档透明加解密系统的研究[J]. 电脑编程技巧与维护 2011(04)

- [23].面向并行文件系统的性能评估及相对预测模型[J]. 软件学报 2011(09)

- [24].并行文件系统的应用探讨[J]. 软件 2010(11)

- [25].基于文件系统过滤驱动的文件加密系统设计[J]. 微电子学与计算机 2009(04)

- [26].面向云文件系统的隔离性度量方法研究[J]. 计算机工程与科学 2017(07)

- [27].基于数据库的文件系统管理工具设计与实现[J]. 计算机工程 2015(05)

- [28].并行文件系统在集群系统中的应用研究[J]. 信息通信 2014(03)

- [29].内网安全文件系统的设计与实现[J]. 系统工程理论与实践 2011(S2)

- [30].面向高能物理计算的网格文件系统[J]. 计算机科学 2008(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/722950e2f1debf0f30b50e8e.html