# 基于代理模型的加筋板结构布局优化设计

### 论文摘要

加筋板结构可大大地节省结构材料,减轻结构重量,从而提高结构效率,因而已被广泛地应用于航空航天等工程领域。当承受压缩、剪切载荷时,加筋板结构可能发生屈曲甚至导致破坏。加筋板结构失效模式众多,且对其进行优化的设计变量众多,其有限元模型、结构分析以及优化设计非常复杂。因此,对加筋板结构进行优化设计具有重要的研究价值。本文基于代理模型技术,提出了一种金属加筋板结构稳定性优化设计方法,实现了金属加筋板结构布局优化设计。其基本思想是采用试验设计法选取样本点,进行有限元分析得到该样本点的重量、屈曲因子等,利用这些样本点和响应建立kriging代理模型,并采用更新技术提高kriging模型的精度,基于Kriging模型应用折衷法和遗传算法获得最优解。并在此基础上,本文分析了加筋板结构的后屈曲特性,实现了结构后屈曲优化设计。本文又通过引入层合板弯曲刚度参数,提出了对称均衡复合材料铺层顺序优化设计方法,并将其和前述加筋板结构优化设计相结合,发展了基于代理模型技术的二级优化方法,实现了层合板结构铺层顺序优化的复合材料加筋板结构优化设计。算例表明优化效果比较明显,也同时验证了本文所提方法的可行性和有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 加筋板结构

- 1.1.1 概述

- 1.1.2 加筋板结构型式

- 1.1.3 破坏模式

- 1.2 加筋板结构的优化设计

- 1.2.1 布局优化设计

- 1.2.2 加筋板结构布局优化

- 1.3 本文研究内容和意义

- 第二章 结构稳定性问题

- 2.1 结构稳定性问题

- 2.2 线性屈曲和非线性屈曲

- 2.3 后屈曲

- 2.4 弧长法

- 第三章 基于代理模型的布局优化方法

- 3.1 代理模型技术

- 3.1.1 试验设计方法

- 3.1.2 近似方法

- 3.2 代理模型更新

- 3.3 多目标优化问题

- 3.4 优化平台及优化算法

- 3.5 MSC.PATRAN 参数化建模方法

- 3.5.1 Patran Command Language （PCL）

- 3.5.2 Parametric Modeling

- 第四章 加筋板结构线性稳定性布局优化

- 4.1 引言

- 4.2 布局优化方法思想

- 4.3 算例

- 4.3.1 初始结构有限元分析

- 4.3.2 结构优化模型

- 4.3.2 优化结果

- 4.3.3 结果比较

- 4.4 讨论和结论

- 第五章 加筋板结构几何非线性稳定性优化

- 5.1 引言

- 5.2 后屈曲优化

- 5.3 算例

- 5.3.1 初始结构有限元分析

- 5.3.2 结构优化模型

- 5.3.3 优化结果

- 5.4 讨论和结论

- 第六章 复合材料加筋板优化

- 6.1 引言

- 6.2 铺层顺序优化设计

- 6.2.1 复合材料层合板的基本理论

- 6.2.2 对称均衡层压板的刚度设计

- 6.2.3 基于遗传算法的铺层顺序优化设计

- 6.3 复合材料加筋板优化方法

- 6.4 算例

- 6.4.1 初始结构有限元分析

- 6.4.2 结构优化模型

- 6.4.3 优化结果

- 6.4.4 结果比较

- 6.5 讨论和结论

- 第七章 总结和展望

- 7.1 本文总结

- 7.2 进一步的研究工作

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间的研究成果及发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].复合材料加筋板低速冲击损伤研究[J]. 今日制造与升级 2020(07)

- [2].船舶复合材料加筋板屈曲和后屈曲行为研究[J]. 中国造船 2020(03)

- [3].复合材料加筋板修理容限研究[J]. 今日制造与升级 2020(06)

- [4].复合材料加筋板修补性能分析[J]. 江苏航空 2016(03)

- [5].加筋板结构静态性能分析及优化设计[J]. 机械设计与制造 2008(02)

- [6].高效半解析方法分析周期正交加筋板的振动-声辐射特性[J]. 声学学报 2018(02)

- [7].多级加筋板结构承载性能与缺陷敏感度研究[J]. 固体火箭技术 2014(03)

- [8].复合材料帽型加筋板轴压试验及承载能力预测[J]. 复合材料学报 2016(07)

- [9].复合材料加筋板低速冲击响应分析[J]. 沈阳航空航天大学学报 2015(03)

- [10].水下加筋板振动声辐射的代理模型研究[J]. 舰船科学技术 2016(24)

- [11].复合材料帽型加筋板界面应力与失效模拟[J]. 玻璃钢/复合材料 2017(05)

- [12].复合材料加筋板失稳分析的工程计算方法研究[J]. 兵器材料科学与工程 2015(01)

- [13].双向密加筋板强度公式的推导及其修正[J]. 船海工程 2012(02)

- [14].考虑筋条扭转弹性支持的轴压复合材料加筋板局部屈曲分析方法[J]. 南京航空航天大学学报 2017(01)

- [15].基于不同模型的正交加筋板低频振动和声辐射分析[J]. 中国舰船研究 2016(04)

- [16].双向正交加筋板声振响应解析方法研究[J]. 噪声与振动控制 2017(02)

- [17].加筋板轮印载荷分布特性的试验与数值分析[J]. 海洋工程 2017(04)

- [18].碰撞载荷作用下加筋板架动响应分析研究[J]. 船舶 2009(05)

- [19].基于传递函数的含损伤复合材料加筋板振动[J]. 重庆大学学报 2008(03)

- [20].循环载荷下含裂纹加筋板承载力性能研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2020(02)

- [21].近场爆炸载荷作用下加筋板应变响应研究[J]. 兵器装备工程学报 2019(01)

- [22].复合材料加筋板结构屈曲分析[J]. 中国民航大学学报 2019(01)

- [23].变截面加筋板尺寸-布局一体化设计[J]. 固体火箭技术 2017(02)

- [24].空中近距爆炸下加筋板架的毁伤模式仿真研究[J]. 振动与冲击 2013(14)

- [25].基于ANSYS软件的偏心加筋板结构稳定性分析[J]. 南通航运职业技术学院学报 2010(04)

- [26].循环载荷下铝质船舶加筋板极限强度影响因素研究[J]. 中国水运 2015(01)

- [27].含离散源损伤复合材料加筋板的拉伸特性[J]. 复合材料学报 2008(04)

- [28].基于稳定性约束复合材料加筋板结构优化设计[J]. 机械科学与技术 2011(07)

- [29].轴压载荷下复合材料加筋板后屈曲承载能力研究[J]. 航空计算技术 2016(03)

- [30].复合材料加筋板低速冲击损伤的数值模拟[J]. 复合材料学报 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/723bf372f0eeb4a73e9b79db.html