# 基于WIMAX技术的校园网络和安全部署的设计与实现

### 论文摘要

目前,国内教育领域从高校到中小学都开始进行了校园信息化的建设。校园网络目前用到最多的就是有线局域网和802.11b无线局域网技术(WiFi)。有线局域网布线成本高、安装复杂,并且不能移动使用,限制了使用的范围。WiFi无线局域网技术是校园无线网络当今发展比较成熟的技术,但WiFI技术受协议体系等方面很大的制约,只能在300公尺以内的小范围内使用,并且网络传输很容易被监听,在安全上存在很大的隐患。而目前正在普及的微波存取全球互通技术(WiMAX)完全能够解决这些问题,满足校园网发展需求和安全技术的无线通信机制。本文分析和研究了WiMAX技术,包括从物理层(PHY)到媒质访问控制层(MAC)以及安全子层的各种技术;分析了正交频分复用技术(OFDM);搜集和整理了校园无线网络的最新需求；分析了校园网与普通电信网的需求差异；重点对校园网现有的各种网络安全技术进行了深入研究；根据WiMAX的技术特点和校园网络的需求,设计了校园无线网络,并依据设计方案在某校园进行了实地的网络和安全部署,并进行了实地的实验和测试。测试和实际结果表明,WiMAX校园网络和安全部署方案可以有效满足校园网络的各种需求,同时相对于其它技术可以大幅提高网络的容量、性能、灵活性和移动性。可以极大地推动和促进校园的信息化程度。本文按照工程设计的步骤,从可行性分析、需求分析到组网设计和实际部署测试,完成了珠海某WiMAX校园网的初步建设,通过试验和测试,充分验证了校园无线网络中WiMAX的优势。证明了运用WiMAX技术的校园网络具有布网灵活,配置方便,覆盖远,带宽大,上传速率高,移动性高,可以越区切换等多重优点。WiMAX技术完全适应校园网的多种场景需求,满足各种不同的应用请求。运用WiMAX技术搭建的校园网完全可以适应师生对网络更高的追求。本文的工作为以后校园无线网络大规模运用WiMAX技术提供了理论和测试依据。目前,珠海WiMAX校园网组网终端数目还不是很多,随着WiMAX技术的进一步发展,WiMAX网络设备终端的费用进一步降低以后,WiMAX校园网应用前景将更加广阔。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 研究现状

- 1.2.1 校园网应用现状

- 1.2.2 校园网无线网络安全现状

- 1.2.3 WiMAX技术应用现状

- 1.3 本文工作和结构

- 第二章 校园网安全及WiMAX技术分析

- 2.1 校园网网络安全技术

- 2.2 WiMAX技术分析

- 2.2.1 WiMAX网元技术分析

- 2.2.2 WiMAX组网技术分析

- 2.2.3 WiMAX网络安全技术分析

- 2.3 小结

- 第三章 珠海某校园网络无线组网和安全技术需求

- 3.1 校园网与普通网络需求差异分析

- 3.2 校园网络对无线组网的要求

- 3.3 校园网对WiMAX组网和安全需求分析

- 3.4 小结

- 第四章 珠海某校园网络及安全部署设计

- 4.1 WIMAX在校园网络中的覆盖设计

- 4.1.1 无线传播模型和链路预算

- 4.1.2 组网方式选择

- 4.1.3 频点选择

- 4.1.4 覆盖充分性

- 4.2 WIMAX在校园网络中的容量设计

- 4.3 提高覆盖和容量的WIMAX技术应用设计

- 4.4 基于WIMAX技术校园网的组网配置和部署

- 4.5 WiMAX在校园网络中的安全部署

- 4.6 小结

- 第五章 WiMAX校园网络部署和测试

- 5.1 WiMAX基站实际组网部署

- 5.1.1 WiMAX的部署所面临的问题

- 5.1.2 WiMAX的部署与实现

- 5.2 WiMAX基站网络配置

- 5.2.1 子帧比例设置

- 5.2.2 业务类型配置

- 5.2.3 频点和BSID设置

- 5.2.4 校园基站的站内临区关系

- 5.2.5 全网测试方案配置

- 5.2.6 WiMAX基站集中维护组网方案

- 5.3 WiMAX终端配置

- 5.3.1 功率控制配置

- 5.3.2 扫描门限配置

- 5.3.3 切换门限配置

- 5.3.4 频点配置

- 5.4 PPS流媒体服务器的实现配置

- 5.5 WiMAX组网场景安全分析

- 5.5.1 安全域的划分

- 5.5.2 部署防火墙

- 5.6 WiMAX实验结果和小结

- 第六章 结束语

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].基于WiMax的宽带无线接入技术研究[J]. 山东工业技术 2017(15)

- [2].基于WiMAX网状网络的海上通信系统构建与应用[J]. 舰船科学技术 2014(12)

- [3].浅析WiMax技术在海上通信中的应用[J]. 中国新通信 2015(06)

- [4].一种简化的WIMAX系统测距码检测算法[J]. 深圳职业技术学院学报 2015(03)

- [5].基于WiMAX的智能小区系统的设计[J]. 无线通信技术 2012(03)

- [6].基于协作分集的WiMAX上行链路性能增强研究[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2009(01)

- [7].WiMAX在无线电监测网络中的应用[J]. 邮电设计技术 2009(10)

- [8].WiMAX认证协议一致性测试的内容与方法[J]. 现代电信科技 2008(01)

- [9].WiMAX与SCDMA无线接入技术的比较和建议[J]. 成都电子机械高等专科学校学报 2008(01)

- [10].WiMAX系统引入认知无线电的探讨[J]. 移动通信 2008(12)

- [11].WiMAX技术与3G混合组网方案[J]. 软件导刊 2008(06)

- [12].WiMAX网络管理发展现状[J]. 移动通信 2008(08)

- [13].基于树结构的Wimax网络组密钥管理方法[J]. 东南大学学报(自然科学版) 2008(S1)

- [14].基于WiMAX通信网络的电源监控系统的构建[J]. 电源技术 2015(01)

- [15].WiMAX在配电网自动化中的应用探讨[J]. 湖南电力 2013(01)

- [16].基于WiMAX技术的校园无线视频监控系统设计[J]. 福建电脑 2012(03)

- [17].移动WiMAX网络中的VoIP调度机制[J]. 计算机应用 2011(05)

- [18].WiMAX网络不同模式下的位置管理策略分析[J]. 计算机工程与科学 2010(02)

- [19].基于WiMAX的移动视频监控系统[J]. 计算机工程 2010(06)

- [20].一种面向WiMAX的呼叫接纳控制算法[J]. 电子技术应用 2010(09)

- [21].基于收入值的WiMAX网络呼叫接纳控制算法[J]. 计算机工程 2009(11)

- [22].相位噪声对WiMAX系统的影响[J]. 微计算机信息 2008(04)

- [23].浅谈无线宽带接入技术WiMAX的发展趋势[J]. 科技信息(学术研究) 2008(27)

- [24].基于WiMAX的紧急呼叫系统研究[J]. 无线电工程 2008(11)

- [25].基于移动WIMAX系统的信道分配过程研究[J]. 黑龙江科技信息 2016(12)

- [26].WiMAX技术在城市轨道交通乘客信息系统中的应用[J]. 城市轨道交通研究 2012(07)

- [27].基于移动WiMAX的被动雷达信号分析及模糊函数性质研究[J]. 计算机应用研究 2010(06)

- [28].WiMAX网络规划研究[J]. 数据通信 2009(03)

- [29].下一代移动WiMAX系统中的分组调度策略[J]. 现代电信科技 2009(11)

- [30].多跳中继增强的WiMAX网络架构与组网成本分析[J]. 移动通信 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/725481d41298d6f9449c1bf1.html