# ZnO基薄膜晶体管的初步研究

### 论文摘要

本论文的主要实验内容是在ITO玻璃衬底上利用等离子增强金属有机化学气相淀积-Ⅱ系统制备氧化镁薄膜材料及氧化锌半导体薄膜材料。实验中通过改变生长时的氧气流量和温度条件,分析了生长条件的改变对氧化镁薄膜材料在表面形貌及光学透过率及电阻率等方面的影响。在制备出较高质量的氧化镁半导体薄膜材料的基础上,在其上同样利用MOCVD方法生长了氧化锌半导体材料,制备了ITO/MgO/ZnO/Al底栅型薄膜晶体管器件,并对器件的输出特性曲线及转移特性曲线等进行了电学方面的测试经过大量实验,我们获得了性能稳定的TFT器件,我们所制备的ZnO-TFT器件透射率在90%以上,满足液晶显示器的要求,开/关电流比为103量级,阈值电压为2.5V,迁移率达可到11.57cm2/Vs。

### 论文目录

- 提要

- 第一章 绪论

- 1.1 ZnO 及MgO 材料的基本性质

- 1.2 ZnO 材料研究进展

- 1.3 ZnO 基薄膜晶体管的研究进展

- 1.4 本论文的主要内容

- 第二章MgO/ZnO 反应源、设备和表征方法

- 2.1 制备MgO/ZnO 薄膜的源材料

- 2.2 制备MgO/ZnO 材料的MOCVD-Ⅱ系统

- 2.3 MgO/ZnO 薄膜的MOCVD 制备步骤

- 2.4 常用的样品表征方法

- 第三章 生长条件对MgO 薄膜质量的影响

- 3.1 MOCVD 法制备MgO 薄膜

- 3.2 衬底温度以及退火对MgO 薄膜的表面形貌的影响

- 3.2.1 制备样品的SEM 图片

- 3.2.2 对表面形貌成因的分析

- 3.3 衬底温度对MgO 薄膜的可见光透射率的影响

- 3.3.1 制备的MgO 样品的可见光透射率

- 3.3.2 对样品透射率的分析

- 3.4 衬底温度对MgO 薄膜的绝缘性的影响

- 第四章ZnO 基TFT 相关器件制备与研究

- 4.1 ZnO 基TFT 的结构和工作原理

- 4.1.1 ZnO 基TFT 的基本结构

- 4.2 改变生长条件对ZnO 基TFT 器件特性的影响

- 4.2.1 镁源气体流量对ZnO 基TFT 器件特性的影响

- 4.2.2 氧气流量对ZnO 基TFT 器件特性的影响

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 摘要

- Abstract

### 相关论文文献

- [1].基于喷墨打印的圆形电极结构薄膜晶体管制备与研究[J]. 吉林建筑大学学报 2019(05)

- [2].铋掺杂氧化铟锌薄膜晶体管的研究[J]. 复旦学报(自然科学版) 2017(03)

- [3].日本向三星转让新一代薄膜晶体管技术[J]. 网印工业 2011(09)

- [4].新型双栅薄膜晶体管研究取得进步[J]. 传感器世界 2011(10)

- [5].氧化锌基薄膜晶体管最新研究进展[J]. 光电子技术 2008(04)

- [6].喷雾工艺制备的高性能有机光敏薄膜晶体管[J]. 强激光与粒子束 2013(03)

- [7].薄膜晶体管专业图书介绍[J]. 液晶与显示 2008(04)

- [8].基于溅射氧化铝的铟镓锌氧双电层薄膜晶体管[J]. 半导体技术 2020(01)

- [9].喷墨打印制备高性能薄膜晶体管的材料体系[J]. 化学进展 2019(10)

- [10].非晶铟镓锌氧薄膜晶体管钼/铜源漏电极的研究[J]. 发光学报 2018(06)

- [11].基于金属氧化物薄膜晶体管的高速行集成驱动电路[J]. 物理学报 2016(02)

- [12].2014国际薄膜晶体管计算机辅助设计会议在南京召开[J]. 集成电路应用 2015(01)

- [13].基于Sb_2O_3/Ag/Sb_2O_3叠层透明导电薄膜的自组装沟道透明薄膜晶体管[J]. 发光学报 2014(12)

- [14].氮掺铟锡锌薄膜晶体管的制备及其光电特性[J]. 发光学报 2017(12)

- [15].氧分压对铟镓锌氧薄膜晶体管性能影响[J]. 液晶与显示 2016(06)

- [16].宁波材料所在新型双电层薄膜晶体管领域取得新进展[J]. 功能材料信息 2011(04)

- [17].喷墨打印电极在薄膜晶体管中的应用[J]. 材料导报 2018(05)

- [18].钞票电子防伪[J]. 中国企业家 2011(23)

- [19].双异质诱导层对红荧烯薄膜晶体管性能的影响[J]. 高等学校化学学报 2018(06)

- [20].葡新里斯本大学科学家制出第一个“纸”晶体管[J]. 中国印刷与包装研究 2009(02)

- [21].浅析金属氧化物薄膜晶体管及其在新型显示中的应用[J]. 中国新通信 2019(16)

- [22].无机氧化物沟道层/有机介质层混合型薄膜晶体管[J]. 半导体技术 2019(11)

- [23].首款可兼容手机NFC的塑料标签发布[J]. 当代化工 2017(02)

- [24].非晶镁铟锡氧薄膜晶体管的制备及退火对其性能的影响[J]. 发光学报 2017(11)

- [25].低温制备的双层栅介质铟镓锌氧薄膜晶体管[J]. 光电子技术 2019(03)

- [26].金属氧化物薄膜晶体管电特性参数的提取[J]. 实验室研究与探索 2018(11)

- [27].溶液法制备环保型高分子聚合物薄膜晶体管[J]. 半导体光电 2014(05)

- [28].光刻法制作源漏电极的薄膜晶体管[J]. 广州化工 2012(02)

- [29].美国施乐(Xerox)公司在高性能、低成本场效应薄膜晶体管研究方面取得优异进展[J]. 材料工程 2009(06)

- [30].金属氧化物薄膜晶体管最新研究进展[J]. 纺织高校基础科学学报 2018(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/725568c05e2dce0ee26711a4.html