# LNG系统中工作压力设定依据与换热器正交试验设计

### 论文摘要

液化天然气（LNG）在天然气的储存和运输方面都具有十分明显的优势,而我国的天然气液化技术是一项新兴的技术,正在迅猛发展,但与国外天然气液化技术相比,国内天然气液化技术起步较晚,差距很大。尤其是我国存在许多零散的天然气资源,由于各种条件的限制,这些资源没有得到开发或利用,小型液化天然气装置研制的目的正是为了开发和利用边远地区零散天然气资源,使这些无法开发利用的天然气资源优势真正转化为经济优势。本文从热力学角度出发,对小型混合制冷剂天然气液化流程模拟与优化进行了详细的研究。本文首先论述了国内外天然气液化技术的现状和发展趋势,阐述了液化技术原理,并通过各地天然气液化工厂的不同液化技术的比较,给出了液化流程的选择原则;确定了以P-R方程作为计算天然气液化相平衡的基础模型,并对液化流程中的设备（压缩机、节流阀、多股流换热器）建立了数学模型;结合气源特点,拟选出三套小型混合制冷剂天然气液化流程,并在前两步的基础上,进行了全流程的模拟和分析,最终确定采用带回热的丙烷预冷混合制冷剂天然气液化流程。本文对带回热的丙烷预冷混和制冷剂天然气液化流程进行了工作压力分析,重点分析了制冷剂低压的工作压力、制冷剂高压的工作压力、液化天然气储存工作压力的设定依据。并在此基础上以功耗为目标函数,对流程参数进行了优化。本文对带回热的丙烷预冷混合制冷天然气液化流程中的重要设备板翅式换热器,进行了正交试验设计,并用MATLAB编程计算结果。从正交试验设计的直观分析得出最优搭配方案,从正交试验设计的方差分析得出因素的显著性。并采用局部热负荷平衡型通道排列模型,来分析板翅式换热器通道排列的好坏。最后,本文运用商业软件FLUENT对板翅式换热器封头结构内部流场进行了稳态数值模拟。在不同管径比和纵深比情况下,得到了相应的速度分布规律,并指出封头结构对内部流动的影响规律。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景及意义

- 1.2 国内外天然气液化技术研究现状

- 1.2.1 国外在该方向上的研究现状

- 1.2.2 国内在该方向上的研究现状

- 1.3 本文研究的主要内容

- 第2章 混和制冷剂液化流程模拟

- 2.1 液化流程中设备的热力学模拟

- 2.1.1 压缩机压缩过程的热力学模拟

- 2.1.2 节流阀降压降温过程的热力学模拟

- 2.1.3 多股流换热器换热过程的热力学模拟

- 2.2 混和制冷剂液化流程模拟

- 2.2.1 模拟的基础数据

- 2.2.2 流程的模拟及分析

- 2.3 本章小结

- 第3章 C3/MRC 工作压力分析及优化

- 3.1 流程性能参数

- 3.2 流程工作压力影响分析

- 3.2.1 制冷剂低压影响分析

- 3.2.2 制冷剂高压影响分析

- 3.2.3 液化天然气储存压力影响分析

- 3.3 流程优化分析

- 3.4 本章小结

- 第4章 板翅换热器设计

- 4.1 板翅式换热器结构

- 4.2 板翅式换热器正交试验设计

- 4.2.1 正交表的介绍

- 4.2.2 正交试验设计的直观分析

- 4.2.3 正交试验设计的方差分析

- 4.3 板翅式换热器通道排列分析

- 4.4 本章小结

- 第5章 板翅式换热器封头数值模拟

- 5.1 封头及封头内部流场的物理描述

- 5.2 封头内部流场的控制方程组

- 5.3 封头内低温混合物流物性计算

- 5.4 封头数值模拟说明

- 5.5 封头内部流场的模拟结果及分析

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].操作参数对LNG罐式集装箱最佳初始充满率的影响[J]. 低温工程 2019(06)

- [2].LNG接收站高低压火炬系统集中布置的设计[J]. 油气储运 2019(12)

- [3].焦炉煤气制LNG废气产生及防治分析[J]. 设备管理与维修 2020(01)

- [4].无损存储中LNG储罐气相空间动态过程分析[J]. 广州航海学院学报 2019(04)

- [5].LNG接收站设备检修技术规程企业标准编制要点的探讨[J]. 化工管理 2020(02)

- [6].大型LNG船双轴系非平行布置设计[J]. 造船技术 2019(06)

- [7].再液化及蒸汽处理系统在大型LNG船上的应用[J]. 造船技术 2019(06)

- [8].缸内液喷LNG/柴油双燃料发动机燃烧特性[J]. 船舶工程 2019(12)

- [9].LNG罐式集装箱规模化海陆联运需突破环节分析[J]. 冶金管理 2019(23)

- [10].低压LNG管道气压试验技术及工程实践[J]. 石油和化工设备 2020(02)

- [11].LNG储罐预冷常见问题与解决途径[J]. 煤气与热力 2020(02)

- [12].大型LNG储罐预冷分析模型与工程应用研究[J]. 化工管理 2020(07)

- [13].大型LNG储罐安全性分析与控制措施[J]. 化工管理 2020(07)

- [14].螺杆压缩机在焦炉煤气制LNG工艺上的应用[J]. 设备管理与维修 2020(03)

- [15].船舶LNG加注的市场前景及发展建议[J]. 中外企业家 2020(12)

- [16].重型牵引车LNG发动机供气系统设计[J]. 汽车零部件 2020(03)

- [17].LNG储罐水压试验与监测分析[J]. 建材与装饰 2020(10)

- [18].LNG站扩建工程配电线路优化设计与节能措施分析[J]. 上海煤气 2020(02)

- [19].LNG槽罐车泄漏-燃烧耦合演化特性分析[J]. 中国安全科学学报 2020(01)

- [20].浅谈提高LNG液化工厂液化率的方法[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(05)

- [21].液化天然气(LNG)产业面临的机遇与挑战[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [22].LNG外罐预应力损失的计算方法[J]. 化学工程与装备 2020(05)

- [23].LNG加气站与LNG气化站合建的研究[J]. 中国石油和化工标准与质量 2020(02)

- [24].LNG槽车公路横向稳定性研究现状[J]. 化工装备技术 2020(02)

- [25].LNG低压泵噪声原因及控制措施分析[J]. 石油和化工设备 2020(05)

- [26].LNG储罐液位及泄放设计[J]. 山东化工 2020(07)

- [27].防冻堵的船用绕管式LNG气化器设计[J]. 制冷学报 2020(03)

- [28].LNG槽车通行斜拉桥火灾风险评价[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2020(02)

- [29].超大型集装箱船的B型LNG燃料舱结构强度分析[J]. 舰船科学技术 2020(09)

- [30].LNG接收站海水提升泵故障停车原因分析及对策[J]. 炼油技术与工程 2020(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/725acb4b0e8b536950dcd7d6.html