# 磷酸盐沉淀法回收污泥中的磷

### 论文摘要

自然界中的磷是一种难以循环的资源。随着工业发展和人们生活水平的提高,大量的磷随污水被排放到江河湖泊中造成水体富营养化。目前,污水处理厂广泛采用生物除磷工艺,在此过程中产生了大量的含磷剩余污泥,如能将其中的磷进行回收利用,则会缓解当前天然磷矿藏的过度消耗和未来可能出现的磷资源匮乏的情况。本研究以回收污泥中的磷资源为目的,分别利用超声破碎、加热、加酸以及热酸联合的方法处理污水处理厂的污泥,使污泥中的磷释放到水溶液中,再以CaCl2为钙源和以海水为镁源,用磷酸盐沉淀的方法从溶液中回收磷资源,最后分析研究了沉淀产品的化学组分等性质。结果表明,采用超声波法破碎污泥,随着超声工作时间的增加可以提高溶液中正磷酸盐（Pi）和总磷（TP）浓度。此外,在单次工作时间为4s,间歇时间为1s条件下明显比其它脉冲方式好。此外,碱性条件（pH=11）下污泥释放效果比酸性条件下（pH=4）要好。实验结果还表明,加热和酸化都能促进污泥磷释放,且加热和酸化的联合作用的促进作用最好。其中90℃下加热2h,污泥TP释放率为22.5%,明显比60℃条件下高。在加酸的条件下,10%HCl条件下释磷效果最好,释磷率达52.2%,10%H2SO4次之,为46.0%;10%HNO3最差,为39.6%。在加热和加酸联合作用下,经90℃+2%HCl条件作用2h后,TP释放率达到96.3%。显微镜观察显示单纯的加热对污泥中微生物的基本形态破坏不彻底,而在加热和加酸共同作用下,微生物细胞破碎完全。使用CaCl2为钙源对污泥消解后的上清液的磷进行沉淀,结果发现,当搅拌时间5min,转速100-120rpm,温度25℃,pH10.5,n Ca：n P=1.55,Pi的沉淀率可达到97%以上,TP的沉淀率达到88%,污泥TP回收率为82%；最佳条件下所得的沉淀物中含Ca（以CaO计）为52.3%,含磷（以P2O5计）41.7%。使用海水为镁源对污泥消解后的上清液的磷进行沉淀,结果发现,当搅拌时间15min,搅拌转速100-120 rpm,温度25℃,nMg2+：nP：nNH 4 +=1.8：1：1.2,pH10时,Pi的沉淀率约为92%,TP的沉淀率达到80%,污泥中TP回收率为75%左右。最佳条件下所得的沉淀物中含Mg（以MgO计）为16.1%,含磷（以P2O5计）27.2%,含N（NH 4 + -N）5.5%。以上结果表明,热酸法有效地实现了污泥磷释放,CaCl2和海水都高效地回收了溶液中的磷,尤其是利用海水作为沉淀剂,虽然相比氯化钙对磷的沉淀率稍低,但节约了试剂成本。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 引言

- 1 绪论

- 1.1 磷资源概况

- 1.1.1 自然界中的磷循环

- 1.1.2 磷用途

- 1.1.3 磷资源的稀缺性

- 1.2 水体富营养化

- 1.2.1 导致水体富营养化的污染源

- 1.2.2 水体富营养化与TN、TP关系

- 1.2.3 控制水体富营养化措施

- 1.2.4 我国水体富营养化现状

- 1.3 污水中磷的去除研究现状

- 1.3.1 化学法除磷

- 1.3.2 生物法除磷

- 1.3.3 吸附法除磷

- 1.4 磷资源回收现状及存在问题

- 1.4.1 再生磷资源的来源

- 1.4.2 污水中的磷回收

- 1.4.3 污泥中的磷回收

- 1.5 研究课题的提出及研究内容

- 2 超声波法消解污泥释放磷条件考察与优化

- 2.1 原理

- 2.2 材料与方法

- 2.2.1 污泥来源

- 2.2.2 实验药品和试剂

- 2.2.3 实验仪器

- 2.2.4 磷的测定方法

- 2.2.5 实验步骤与采样方法

- 2.3 结果与讨论

- i和TP标准曲线'>2.3.1 Pi和TP标准曲线

- 2.3.2 破碎方式对污泥释磷效果的影响

- 2.3.3 总超声工作时间对污泥释磷效果的影响

- 2.3.4 污泥悬液pH对磷释放的影响

- 2.3.5 脉冲方式对污泥释磷效果的影响

- 2.4 小结

- 3 加热和加酸消解污泥释放磷条件的考察与优化

- 3.1 实验材料

- 3.2 实验方法

- 3.2.1 污泥加热释放磷实验方法

- 3.2.2 污泥加酸释放磷实验方法

- 3.2.3 污泥加热和加酸释放磷实验方法

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 加热温度对污泥释磷效果的影响

- 3.3.2 无机酸对污泥释磷效果的影响

- 3.3.3 热和酸联合作用对污泥释磷效果的影响

- 3.3.4 热和酸处理方式对污泥释磷效果的影响

- 3.3.5 加热前后污泥细胞显微镜照片

- 3.4 小结

- 2溶液沉淀回收污泥上清液中的磷'>4 以CaCl2溶液沉淀回收污泥上清液中的磷

- 4.1 原理

- 4.2 材料与方法

- 4.2.1 污泥消解后上清液

- 4.2.2 实验装置

- 4.2.3 实验方法

- 4.3 结果与讨论

- i和TP的沉淀效果的影响'>4.3.1 pH对Pi和TP的沉淀效果的影响

- i和TP沉淀效果的影响'>4.3.2 Ca/P比值对Pi和TP沉淀效果的影响

- i和TP沉淀效果的影响'>4.3.3 温度对Pi和TP沉淀效果的影响

- 4.3.4 磷酸钙产品化学和物理性质的考察

- 4.4 小结

- 5 以海水为镁源沉淀回收污泥上清液中的磷

- 5.1 原理

- 5.2 材料与方法

- 5.2.1 实验材料

- 5.2.2 实验装置

- 5.2.3 实验方法

- 5.3 结果与讨论

- i和TP沉淀效果的影响'>5.3.1 反应时间对Pi和TP沉淀效果的影响

- i和TP沉淀效果的影响'>5.3.2 pH对Pi和TP沉淀效果的影响

- i和TP沉淀效果的影响'>5.3.3 Mg/P比值对Pi和TP沉淀效果的影响

- 5.3.4 磷酸铵镁产品化学和物理性质考察

- 5.4 污泥磷回收工艺流程

- 5.5 小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].两级沉淀法处理液晶面板生产中含氟废水的研究[J]. 中国给水排水 2019(21)

- [2].超声波沉淀法制备不同粒径的纳米氧化锌[J]. 山东化工 2012(03)

- [3].用酸沉淀法分离大豆糖蜜中蛋白质的研究[J]. 黑龙江粮食 2008(01)

- [4].沉淀法分离镍锌研究进展[J]. 湿法冶金 2013(05)

- [5].硫酸锰溶液氟化沉淀法除镁的研究[J]. 有色金属(冶炼部分) 2012(12)

- [6].溶解-沉淀法回收废弃聚砜膜的工艺[J]. 化工进展 2011(S1)

- [7].氧化-沉淀法处理冶炼废水中铊的研究[J]. 山西冶金 2018(04)

- [8].多级沉淀法处理含砷废水[J]. 过程工程学报 2017(02)

- [9].汽车磷化废水的磷沉淀法处理原理和应用[J]. 中国新技术新产品 2009(22)

- [10].基于并流沉淀法研究纳米氧化锌的表面改性[J]. 矿冶 2009(02)

- [11].选择沉淀法分离电镀废水中铜和镍的研究[J]. 贵州化工 2008(03)

- [12].诱导沉淀法处理选矿厂循环水的研究[J]. 梅山科技 2013(05)

- [13].无皂沉淀法制备聚乙烯醇缩丁醛[J]. 中国塑料 2013(08)

- [14].赢创大幅扩产用于制造高品质汽车轮胎的沉淀法二氧化硅[J]. 上海化工 2012(12)

- [15].沉淀法制备铜基甲醇合成催化剂的研究[J]. 化工中间体 2010(07)

- [16].磷酸盐沉淀法除铬热力学研究[J]. 有色金属科学与工程 2017(05)

- [17].无表面活性剂快速沉淀法制备盐酸吡格列酮微粉[J]. 化工技术与开发 2014(10)

- [18].沉淀法制备铜基甲醇合成催化剂的研究进展[J]. 化学工业与工程技术 2010(05)

- [19].酸性沉淀法测定腐殖酸尿素中缩二脲含量的研究[J]. 山西化工 2020(01)

- [20].用硝酸铵复盐沉淀法制备高纯硝酸铈铵[J]. 湿法冶金 2016(01)

- [21].沉淀法制备纳米硫酸四氨合铜[J]. 化工中间体 2014(09)

- [22].再沉淀法制备聚酰亚胺粒子[J]. 应用化工 2012(01)

- [23].浅谈沉淀法的测定[J]. 广东建材 2009(04)

- [24].离子沉淀法提取揭阳地区绿茶茶多酚的基础研究[J]. 化学工程与装备 2009(12)

- [25].氟化锰沉淀法除去硫酸锰中钙镁的工艺研究[J]. 化工技术与开发 2020(01)

- [26].焦锑酸钾沉淀法在百合花柱钙分布研究中的应用[J]. 北方园艺 2014(01)

- [27].煅烧温度对沉淀法制备羟基磷灰石纯度的影响[J]. 中原工学院学报 2012(05)

- [28].碳酸氢铵沉淀法制备大颗粒CeO_2的研究[J]. 稀土 2008(04)

- [29].碳酸钙沉淀法从钨酸钠溶液中深度脱除磷的研究[J]. 中国钨业 2019(05)

- [30].沉淀转化法处理铜冶炼含砷污酸的工业化应用[J]. 中国有色金属 2018(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/725c1a7ee9af2a1d2be872bb.html