# 辊棒和自溃散陶瓷涂层的性能研究

### 论文摘要

辊道窑是目前陶瓷行业使用最普遍的热工设备。‘在运行过程中陶瓷辊棒容易粘沾釉滴,与坯体发生摩擦,影响辊棒的使用寿命,甚至造成制品堵塞的重大事故。在辊棒表面涂覆一层性能优良的辊棒涂料是解决方法之一。本课题以刚玉和莫来石为主要原料,添加钾长石、滑石和锆英石,采用反应烧结法制备了辊棒基体,研究了辊棒基体的气孔率、热膨胀系数和抗热震性能；以高铝矾土、高岭土、碳酸钙和天然石英为主要原料,以六偏磷酸钠和聚丙烯酸钠为分散剂,对各种涂料的粘度、流变性、悬浮稳定性以及涂刷工艺进行测试与分析；用淋蘸法将涂料涂覆在基体上,采用反应烧结法制备自溃散陶瓷涂层,借助XRD、SEM等测试手段对涂层进行了微观组织观察和成分分析,对涂层的抗压强度、摩擦磨损性能、热膨胀系数和膜基结合强度进行了测试,提炼出最佳自溃散陶瓷涂层配方。研究表明：在刚玉莫来石混合料中添加质量分数为6%的钾长石或10%的滑石,基体的热膨胀系数降至6.24×10-6℃-1和5.27×10-6℃-1,抗热震次数达到28次和29次；添加4%的锆英石虽然不能降低基体的热膨胀系数,但抗热震次数达32次。当陶瓷涂层的配料中含高铝矾土为71.4wt%,碳酸钙和天然石英摩尔比为2：1,高岭土为5wt%时,陶瓷涂层具有理想的自溃散效果,同时摩擦磨损性能良好,膜基结合强度高。分散剂聚丙烯酸钠比六偏磷酸钠更能降低涂料的粘度,提高涂料的分散性,使得未加分散剂的塑性流体变为假塑性流体,并具有良好的流变性,在具体涂刷过程中,与未加分散剂的涂料相比,也具有良好的涂挂性、涂刷性和流平性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 陶瓷涂层

- 1.2.1 陶瓷涂层的分类

- 1.2.2 陶瓷涂层的制备方法

- 1.2.3 陶瓷涂层的性能

- 1.3 无机涂料

- 1.3.1 无机涂料分类

- 1.3.2 无机涂料的检测方法

- 1.3.3 无机涂料常用原料

- 1.4 辊道窑简介

- 1.5 辊棒简介

- 1.6 研究目的、意义及内容

- 2 实验方法

- 2.1 原料

- 2.2 实验内容

- 2.2.1 辊棒基材的制备

- 2.2.2 涂料和涂层的制备

- 2.3 性能检测和微观分析

- 2.3.1 气孔率及体积密度

- 2.3.2 热膨胀系数

- 2.3.3 抗热震性能

- 2.3.4 抗压强度

- 2.3.5 涂层的摩擦磨损性能

- 2.3.6 涂层的粘附性能

- 2.3.7 涂料的粘度

- 2.3.8 涂料的流变性

- 2.3.9 涂料的悬浮稳定性

- 2.3.10 涂料流变性与工艺性能的关系

- 2.3.11 微观形貌观察和成份分析

- 3 陶瓷辊棒性能研究

- 3.1 钾长石对刚玉-莫来石材料性能的影响

- 3.1.1 气孔率

- 3.1.2 热膨胀系数

- 3.1.3 抗热震性能

- 3.2 滑石对刚玉-莫来石材料性能的影响

- 3.2.1 气孔率

- 3.2.2 热膨胀系数

- 3.2.3 抗热震性能

- 3.3 锆英石对刚玉-莫来石材料性能的影响

- 3.3.1 气孔率

- 3.3.2 热膨胀系数

- 3.3.3 抗热震性能

- 4 陶瓷涂层性能研究

- 4.1 陶瓷涂层的抗压性能

- 4.1.1 抗压强度实验结果

- 4.1.2 结果分析

- 4.1.3 涂层的自溃散机理

- 4.2 陶瓷涂层的摩擦磨损性能

- 4.2.1 涂层的摩擦性能

- 4.2.2 涂层磨损性能

- 4.2.3 涂层磨痕形貌

- 4.2.4 涂层的摩擦磨损机理分析

- 4.3 陶瓷涂层的粘附性能

- 4.3.1 实验结果

- 4.3.2 涂层的粘附性能分析

- 5 陶瓷涂层的涂料性能研究

- 5.1 粘度

- 5.1.1 含水量对涂料粘度的影响

- 5.1.2 pH值对涂料粘度的影响

- 5.1.3 研磨时间对粘度的影响

- 5.1.4 高岭土对粘度的影响

- 5.1.5 分散剂对粘度的影响

- 5.2 流变性能

- 5.2.1 原始配料的流变性

- 5.2.2 分散剂对涂料流变性的影响

- 5.2.3 结果分析

- 5.3 悬浮稳定性

- 5.3.1 实验结果

- 5.3.2 悬浮稳定性分析

- 5.4 流变性与涂刷工艺性能的关系

- 5.4.1 涂刷工艺性能介绍

- 5.4.2 结果和分析

- 6 结论

- 后记

- 致谢

- 参考文献

- 在校学习期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].超高温陶瓷涂层的研究进展[J]. 材料保护 2020(05)

- [2].耐磨陶瓷涂层研究现状与应用[J]. 陶瓷 2013(11)

- [3].金属表面电泳法制备陶瓷涂层的研究进展[J]. 电镀与精饰 2014(02)

- [4].激光熔覆陶瓷涂层的研究现状及发展[J]. 热加工工艺 2009(24)

- [5].7A55铝基表面微区等离子烧结复合陶瓷涂层的工艺与机理[J]. 表面技术 2019(10)

- [6].钛合金表面抗氧化玻璃-陶瓷涂层研究进展[J]. 中国陶瓷 2010(04)

- [7].陶瓷涂层使复合材料可应用于高温条件[J]. 热固性树脂 2008(04)

- [8].炭/炭复合材料高温防氧化增韧陶瓷涂层的研究进展[J]. 炭素技术 2015(02)

- [9].中国建材总院科技在行动——陶瓷涂层物理性能检测系列技术的突破与国际标准化[J]. 中国建材 2019(06)

- [10].304钢表面陶瓷涂层的制备条件优化及其性能表征[J]. 稀有金属与硬质合金 2019(04)

- [11].陶瓷涂层技术在液压启闭机中的应用研究[J]. 水利建设与管理 2016(03)

- [12].生物质锅炉防高温氯腐蚀陶瓷涂层研究及应用[J]. 能源工程 2020(05)

- [13].锅炉受热面复合陶瓷涂层抗高温腐蚀性能试验研究[J]. 电站系统工程 2016(01)

- [14].陶瓷涂层在航空发动机上的应用研究[J]. 航空制造技术 2015(S1)

- [15].固相反应法玻璃质陶瓷涂层的制备及性能研究[J]. 中国陶瓷 2011(03)

- [16].用于中心辊的PressJade陶瓷涂层新技术[J]. 中华纸业 2009(08)

- [17].激光裂解钛酸酯改性聚硅氧烷制备陶瓷涂层[J]. 激光技术 2018(02)

- [18].热浸渍法制备金属表面陶瓷涂层的性能研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2018(03)

- [19].陶瓷涂层加固铝合金薄板的抗激光性能测试[J]. 红外与激光工程 2017(06)

- [20].首个陶瓷涂层国际标准正式发布[J]. 表面工程与再制造 2017(02)

- [21].首个陶瓷涂层国际标准正式发布[J]. 居业 2017(07)

- [22].浅谈自润滑陶瓷涂层发展现状[J]. 中小企业管理与科技(中旬刊) 2015(03)

- [23].陶瓷涂层技术在舰船上的应用[J]. 表面工程资讯 2011(01)

- [24].反应热喷涂法制备陶瓷涂层的研究[J]. 佳木斯大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [25].炭/炭复合材料高温防氧化陶瓷涂层的研究新进展[J]. 材料工程 2010(08)

- [26].陶瓷涂层结构优化及失效机理的研究现状[J]. 涂料工业 2018(03)

- [27].陶瓷涂层隔膜对锂离子电池性能影响[J]. 电池工业 2013(Z2)

- [28].等离子喷涂纳米Al_2O_3-13%TiO_2陶瓷涂层的组织结构与抗冲蚀性能[J]. 机械工程材料 2009(08)

- [29].热化学反应法制备陶瓷涂层及其耐蚀性能[J]. 材料保护 2009(11)

- [30].烹饪陶瓷内胆内表面喷涂不粘陶瓷涂层技术[J]. 日用电器 2018(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72615c5df57a321dd363ca1d.html