# 新型混凝土砌块墙体裂缝质量通病问题调查研究

### 论文摘要

传统的建筑墙体材料烧结粘土砖不仅消耗的大量的土地资源和能源,还造成了严重的环境破坏和污染,为建设环境友好型、资源节约型社会,墙体材料必须进行改革,在经过二十多年的革新后,目前新型墙体材料正进入大面积推广、蓬勃发展的阶段,近十年来混凝土砌块年生产量以平均20%的速度增长,然而由于一方面新型混凝土材料的质量不稳定,对墙体材料的应用技术规范不完善,另一方面是没有严格根据新型混凝土墙材的特性进行施工,在墙材大面积革新的过程中出现了大量的工程质量通病问题,其中墙体开裂以及由此引发的渗漏问题已成为质量通病问题中的主要方面,也是人民群众质量投诉的热点之一。本文通过对多处已建混凝土砌块填充墙和一个在建工程项目的调查,证实了混凝土砌块墙体开裂是广泛存在的,局部已严重影响了房屋的正常使用功能,对墙体出现裂缝的部位进行了总结和分类,发现了实际施工中存在的诸多方面问题,在此基础上对混凝土砌块墙体出现裂缝的原因进行了多方面、多层次的分析,得到了工程资金投入和工程管理模式存在问题是造成混凝土砌块墙体出项质量问题的总根源。进一步运用整体墙内应力的理论,说明了混凝土砌块填充墙产生裂缝的机理,分析得出在变形荷载作用下墙体内部产生的内应力是造成混凝土砌块填充墙出现开裂的原因,并通过实地调查的一处工程顶层墙体开裂为例,证实了温度作用在“整体墙”中形成的内应力造成了墙体开裂。对已经出现裂缝的墙体,给出了鉴别两种裂缝类型和判断裂缝稳定的方法,提出了处理墙体裂缝的技术性措施。本文的研究目的就是针对目前大量工程质量通病中的主要方面墙体开裂问题,找出影响墙体开裂的根本性因素,进而采取有针对性、全过程控制的措施,减少、控制墙体开裂通病问题至可以接受的合理范围之内,全面提高工程质量,因此本文的研究是非常有实际意义的。最后,在已有规范、标准和其他文献的基础上,经过本文的研究,对控制混凝土砌块墙体裂缝提出了全过程控制的方法,在需要控制的三个阶段中侧重对施工进行前和施工过程中进行控制,控制的主要方面是防质量通病资金投入和工程管理。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 墙体材料的发展

- 1.1.1 国外混凝土砌块的发展情况

- 1.1.2 国内混凝土砌块的发展情况

- 1.2 砌块墙体裂缝的研究现状

- 1.3 本文的研究对象与研究意义

- 1.4 本文的研究思路和研究成果

- 1.4.1 本文的研究思路

- 1.4.2 本文的研究成果

- 第二章 混凝土砌块墙体存在的质量通病问题及工程实例调研与原因分析

- 2.1 混凝土砌块墙体存在的质量通病问题及分类

- 2.2 混凝土砌块墙体裂缝质量通病出现的常见部位及工程实例调研

- 2.3 混凝土砌块墙体出现裂缝的原因多层次分析

- 2.3.1 原材料方面

- 2.3.2 设计方面

- 2.3.3 工人素质方面

- 2.3.4 施工工艺与操作方面

- 2.3.5 环境方面

- 2.3.6 工程管理方面

- 2.3.7 工程投资方面

- 2.4 本章小结

- 第三章 混凝土砌块填充墙体裂缝形成的机理

- 3.1 裂缝基本知识

- 3.1.1 裂缝的基本概念

- 3.1.2 裂缝的分类

- 3.1.3 国内外对变形裂缝的有关观点

- 3.2 墙体材料的基本力学性能

- 3.2.1 砌体强度

- 3.2.2 砌体的变形参数

- 3.3 墙体开裂机理

- 3.4 基于开裂机理的裂缝形成原因分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 混凝土砌块墙体裂缝的处理

- 4.1 墙体裂缝的鉴别

- 4.1.1 温度裂缝的鉴别

- 4.1.2 沉降裂缝的鉴别

- 4.2 墙体裂缝的处理

- 4.3 本章小结

- 第五章 减少、控制墙体裂缝等质量通病出现的措施

- 5.1 事前质量控制

- 5.1.1 工程质量控制目标的设定

- 5.1.2 资金投入方面

- 5.1.3 设计控制方面

- 5.1.4 工程管理模式控制方面

- 5.1.5 原材料控制方面

- 5.2 事中质量控制

- 5.2.1 施工技术控制方面

- 5.2.2 其他施工过程控制方面

- 5.3 事后质量控制

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].砌块墙体裂缝产生的原因及防治[J]. 黑龙江科技信息 2013(21)

- [2].建筑节能技术——建筑节能中加气混凝土砌块墙体技术[J]. 科技视界 2012(07)

- [3].浅谈新型砌块墙体裂缝的原因及防治措施[J]. 中国房地产业 2011(03)

- [4].砌块墙体裂缝的防治[J]. 河北软件职业技术学院学报 2009(01)

- [5].加气混凝土砌块墙体裂缝机理与防治措施[J]. 中华建设 2008(11)

- [6].小型砌块墙体常见裂缝的成因与控制的几项技术措施[J]. 重庆建筑 2008(03)

- [7].自保温砌块墙体在夏热冬冷地区的传热性能研究[J]. 施工技术 2014(24)

- [8].再生混凝土砌块墙体抗震性能试验研究[J]. 工业建筑 2012(04)

- [9].蒸压加气混凝土砌块墙体裂缝的分析与控制[J]. 广西城镇建设 2011(08)

- [10].砌块墙体裂缝的质量控制[J]. 科技信息 2010(13)

- [11].空心砌块墙体抗震性能试验及非线性有限元分析[J]. 应用基础与工程科学学报 2019(02)

- [12].浅谈民用建筑混凝土砌块墙体的渗漏处理[J]. 建材与装饰 2016(35)

- [13].浅析新型砌块墙体开裂原因及解决方法[J]. 科技与企业 2013(05)

- [14].浅议混凝土砌块墙体裂缝问题[J]. 科技信息 2011(23)

- [15].“三省三增”砌块墙体使建筑节能更轻松[J]. 建筑节能 2008(12)

- [16].探究混凝土砌块墙体裂缝及防治措施[J]. 建材与装饰 2016(26)

- [17].蒸压加气混凝土砌块墙体施工质量控制[J]. 四川建材 2016(06)

- [18].混凝土砌块墙体上的接线盒安装[J]. 建筑砌块与砌块建筑 2014(06)

- [19].加气混凝土砌块墙体防裂关键技术略谈[J]. 四川水泥 2015(09)

- [20].坡屋顶对混凝土砌块墙体温度裂缝的影响分析[J]. 山西建筑 2012(25)

- [21].混凝土砌块墙体裂缝产生的原因及防治[J]. 企业科技与发展 2010(20)

- [22].混凝土砌块墙体产生裂缝的原因及控制措施[J]. 硅谷 2009(07)

- [23].设计上预防混凝土小砌块墙体裂缝产生[J]. 砖瓦世界 2009(04)

- [24].榫式节能砌块墙体抗震性能试验研究[J]. 四川建材 2019(09)

- [25].新型混凝土砌块墙体裂缝质量通病问题调查研究[J]. 门窗 2014(02)

- [26].室内加气混凝土砌块墙体裂缝的分析与控制[J]. 天津建设科技 2014(02)

- [27].新型混凝土砌块墙体裂缝质量通病问题调查研究[J]. 门窗 2014(04)

- [28].新型混凝土砌块墙体裂缝质量通病的控制[J]. 现代装饰(理论) 2014(05)

- [29].蒸压加气混凝土砌块墙体的施工质量控制措施探讨[J]. 中华民居(下旬刊) 2014(08)

- [30].空心砌块墙体裂缝的控制措施[J]. 中华民居(下旬刊) 2013(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72733080f3ca9cbe2378c45d.html