# 服务器电磁兼容性设计与试验

### 论文摘要

随着网络技术及高速数字电路芯片技术的不断发展,服务器的应用也越来越广泛,数据传输速度也越来越高,服务器电磁兼容性问题是当前迫切需要解决的问题,而我国对服务器的电磁兼容的研究还比较少。为提高我国服务器电磁兼容问题解决能力,本文在电磁兼容基础理论研究的基础上,提出了一套完整的产品电磁兼容设计流程,并将电磁兼容性设计融入整个服务器系统的设计流程中,综合运用现有的电磁兼容常用设计技术,提出了一种服务器电磁兼容的设计方案。电磁兼容设计技术包括屏蔽、滤波、接地及印制板电磁兼容性设计等。屏蔽设计主要对服务器产品的结构机箱缝隙、散热孔、接口板卡缝隙等进行的;滤波包括主要对电源滤波和信号滤波等;接地设计主要对产品各个功能模块的接地及板间地的搭接等进行设计。本文根据上述电磁兼容设计技术对一种服务器的原理图、印制线路板及结构设计等进行完整的电磁兼容设计。并根据欧洲地区信息技术产品电磁兼容标准EN 55022:2006、EN55024:1998+A1:2001+A2:2003、EN 61000-3-2:2009、EN 61000-3-3:2008及美国的FCC Part 15:2008等电磁兼容性标准进行电磁兼容试验。试验结果表明,根据本方案做出的服务器产品在电磁发射和电磁敏感度方面均达到标准及企业内部附加的电磁兼容性要求。文中提出的服务器电磁兼容设计方案是先进可行的,将电磁兼容性设计融入整个产品设计过程中,大大降低了产品设计中的电磁兼容问题的风险,该款服务器电磁兼容性设计的成功经验为类似产品的电磁兼容设计提供了一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及选题意义

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 课题的意义

- 1.2 课题研究目标与主要工作

- 1.3 论文内容安排

- 1.4 本章小结

- 第二章 电磁兼容性基本理论

- 2.1 概述

- 2.1.1 电磁兼容的技术含义

- 2.1.2 电磁干扰三要素

- 2.1.3 产生电磁干扰的主要途径

- 2.2 电磁干扰发射原理

- 2.2.1 传导耦合干扰

- 2.2.2 辐射耦合干扰

- 2.3 屏蔽原理

- 2.3.1 屏蔽效能

- 2.3.2 波阻抗

- 2.3.3 吸收损耗

- 2.3.4 反射损耗

- 2.3.5 屏蔽设计

- 2.4 滤波技术

- 2.4.1 共模电流及差模电流

- 2.4.2 滤波器的插入损耗

- 2.4.3 实际电容器的特性及克服非理想性的方法

- 2.4.4 实际电感器的特性及克服非理想性的方法

- 2.4.5 干扰抑制铁氧体磁芯

- 2.4.6 共模扼流圈的构造

- 2.5 接地技术

- 2.5.1 地线的定义

- 2.5.2 地线干扰原理

- 2.5.3 接地方式分类

- 2.6 本章小结

- 第三章 电磁兼容设计流程

- 3.1 EMC 设计的必要性

- 3.2 EMC 设计流程

- 3.2.1 产品EMC 需求设计

- 3.2.2 产品EMC 规格定义

- 3.2.3 产品系统EMC 设计

- 3.2.4 产品板级EMC 详细设计

- 3.2.5 产品EMC 阶段评审

- 3.3 本章小结

- 第四章 一款服务器产品的电磁兼容设计

- 4.1 服务器功能简介

- 4.2 原理图EMC 设计

- 4.2.1 主控板原理图设计

- 4.2.2 开关电源原理图设计

- 4.3 PCB EMC 设计

- 4.3.1 主控板PCB EMC 设计

- 4.3.2 背板的EMC 设计

- 4.3.3 IOXM 扩展板EMC 设计

- 4.4 结构EMC 设计

- 4.4.1 机箱整体结构EMC 设计

- 4.4.2 控制器结构EMC 设计

- 4.4.3 扩展器结构EMC 设计

- 4.4.4 空挡板结构EMC 设计

- 4.5 本章小结

- 第五章 电磁兼容性试验及问题分析

- 5.1 电磁兼容性试验目的

- 5.2 各测试项目简介

- 5.3 电磁兼容性试验及问题分析

- 5.3.1 电磁兼容性试验结果

- 5.3.2 问题整改与分析

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 缩略语表

- 致谢

- 攻读硕士学位期间已发表的论文

### 相关论文文献

- [1].低振低噪变频一体机电磁兼容性设计[J]. 电气防爆 2019(06)

- [2].论电磁兼容性设计理念[J]. 电子学报 2020(02)

- [3].电子产品的电磁兼容性设计与实用经验探讨[J]. 通信电源技术 2020(12)

- [4].机载电子设备的电磁兼容性设计[J]. 电子质量 2020(10)

- [5].工业现场硬件电路系统的电磁兼容性设计策略（英文）[J]. 机床与液压 2016(24)

- [6].某综合控制系统的电磁兼容性设计研究[J]. 舰船电子工程 2017(02)

- [7].电子设备的电磁兼容性设计[J]. 电子技术与软件工程 2017(03)

- [8].可燃气体报警控制器电磁兼容性设计[J]. 科技创新导报 2017(11)

- [9].浅谈军用越野车辆电磁兼容性设计[J]. 汽车电器 2017(08)

- [10].船舶通信中控设备的电磁兼容性设计初探[J]. 通讯世界 2017(17)

- [11].潜艇分舱分区域总体电磁兼容性设计[J]. 舰船科学技术 2016(19)

- [12].加固计算机电磁兼容性设计[J]. 机电产品开发与创新 2016(06)

- [13].舰船用空压机组的电磁兼容性设计[J]. 安全与电磁兼容 2014(06)

- [14].电子设备的一般电磁兼容性设计要求和经验分析[J]. 信息通信 2013(05)

- [15].设备(分系统)级电磁兼容性设计[J]. 微波学报 2012(S3)

- [16].系统级电磁兼容性设计研究[J]. 现代商贸工业 2010(15)

- [17].用系统设计流程法实施导弹电磁兼容性设计[J]. 科技风 2009(13)

- [18].导弹武器电磁兼容性设计[J]. 海军航空工程学院学报 2009(02)

- [19].某型号加固计算机电磁兼容性设计[J]. 兵工自动化 2008(10)

- [20].直升机燃油测量产品电磁兼容性设计[J]. 仪表技术 2020(04)

- [21].北斗卫星导航定位接收机电磁兼容性设计研究[J]. 电子测试 2017(11)

- [22].引信电磁感应系统电磁兼容性设计[J]. 电子工艺技术 2011(02)

- [23].飞机舵机控制系统的电磁兼容性设计[J]. 计算机测量与控制 2008(01)

- [24].汽车电磁兼容性设计原理与电磁干扰的抑制[J]. 装备制造技术 2008(01)

- [25].开关电源的电磁兼容性设计[J]. 电子制作 2013(17)

- [26].电子设备中基于接地与屏蔽的电磁兼容性设计[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2014(08)

- [27].电子电路的电磁兼容性设计[J]. 中国新技术新产品 2013(17)

- [28].印制电路板的电磁兼容性设计[J]. 计量与测试技术 2011(01)

- [29].基于FPGA的反应堆控制保护系统电磁兼容性设计[J]. 核动力工程 2010(04)

- [30].煤矿监控系统中分站的电磁兼容性设计[J]. 中国煤炭 2008(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/728cae7bcbc4fed40843c706.html