# 路用激光位移传感器的研究

### 论文摘要

激光位移传感器是激光道路检测设备的核心器件。由于被测路面材料具有不同的反射率,在测量过程中经常会引起激光位移传感器的光电接收器件CCD饱和,导致像点位置偏移,带来测量误差。因此,研制适用于各种反射率条件下的路用激光位移传感器成为道路检测中的研究热点。在查阅了大量文献并研究和分析了国内外路用激光位移传感器发展现状的基础上,提出一种基于对称反向布置的路用激光位移传感器结构。中间安装一个半导体激光器,两侧对称安装成像透镜和光电接收器CCD,当检测路面反射率高时,两路CCD同时处于饱和工作状态,由于器件安装的对称性,一路测量位移比实际增大,另一路测量位移比实际减小,将两路位移量加和平均,从而较好地消除CCD饱和引起的误差。论文从硬件和软件两个方面详细的阐述了路用激光位移传感器的设计过程。介绍了电路元器件的选取和相关硬件电路的设计方案,系统的硬件部分包括CCD驱动电路设计、输出信号预处理设计以及数据采集通信的设计。软件部分采用模块化设计思想和面向对象的编程技术进行开发,根据不同的功能,将软件系统分成四个程序模块,分别为数据采集模块、数据处理模块、数据显示模块和界面模块。文中介绍了各个模块所实现的功能和设计的过程,包括程序流程图及程序的设计。最后,对系统软、硬件进行了功能调试,并做了实际测量,对测量的结果进行了讨论和误差分析。研究结果表明基于对称反向布置的路用激光位移传感器能够有效地解决CCD饱和误差问题,测量结果和测量精度达到了预期的目标,因此,本课题提出的路用激光位移传感器结构是正确的和可行的,具有一定的理论价值和实际意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外发展现状

- 1.3 课题研究的来源及意义

- 1.3.1 课题来源

- 1.3.2 课题研究的意义

- 1.4 课题研究的目的及主要内容

- 1.5 本章小结

- 第二章 路用激光位移传感器原理分析与总体设计

- 2.1 激光三角测距原理

- 2.1.1 结构模型

- 2.1.2 参数分析

- 2.2 路用激光位移传感器原理分析

- 2.2.1 基于调整激光功率的反馈式路用激光位移传感器原理

- 2.2.2 基于对称反向布置的路用激光位移传感器原理

- 2.3 对称反向布置的路用激光位移传感器总体设计方案

- 2.3.1 硬件结构

- 2.3.2 软件设计

- 2.4 本章小结

- 第三章 基于对称反向布置的路用激光位移传感器硬件设计

- 3.1 CCD 驱动电路设计

- 3.1.1 MAX+plusII 开发环境

- 3.1.2 CPLD 芯片开发

- 3.1.3 电荷耦合器件（CCD）概述

- 3.1.4 电荷耦合器件（CCD）工作原理

- 3.1.5 TCD1200D 线阵CCD

- 3.1.6 TCD1200D 驱动电路设计

- 3.2 信号调理电路设计

- 3.2.1 信号放大电路

- 3.2.2 信号滤波电路

- 3.3 数据采集电路设计

- 3.3.1 数据采集的性能影响因素

- 3.3.2 数据采集卡的选择

- 3.3.3 数据采集电路工作过程

- 3.4 本章小结

- 第四章 基于对称反向布置的路用激光位移传感器软件实现

- 4.1 CCD 驱动时序实现

- 4.1.1 VHDL 语言

- 4.1.2 驱动时序实现

- 4.1.3 仿真结果

- 4.2 系统软件开发

- 4.2.1 模块化设计思想及面向对象技术

- 4.2.2 软件开发平台

- 4.2.3 功能模块划分

- 4.2.4 软件运行界面

- 4.3 数据采集模块

- 4.3.1 数据采集流程

- 4.3.2 驱动的加载与卸载

- 4.3.3 数据采集实现

- 4.4 数据处理模块

- 4.4.1 数据运算的实现

- 4.4.2 数据保存的实现

- 4.5 本章小结

- 第五章 误差分析与数据处理

- 5.1 误差分析

- 5.1.1 算法误差

- 5.1.2 饱和误差

- 5.2 数据处理方法

- 5.2.1 最小二乘拟合

- 5.2.2 像点中心算法

- 5.2.3 饱和误差消除

- 5.3 实验数据汇总

- 5.3.1 实验设计

- 5.3.2 双路CCD 数据分析

- 5.4 本章小结

- 结论与展望

- 课题的结论

- 课题的展望

- 参考文献

- 攻读学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].泡沫橡胶路用阻尼性能探究[J]. 交通科技 2017(01)

- [2].基于环境条件的路用降温涂层干燥时间研究[J]. 建筑材料学报 2017(03)

- [3].建筑垃圾分离渣土路用性能研究[J]. 环境科学与管理 2020(07)

- [4].路用橡胶粉改良膨胀土性能试验研究[J]. 交通世界 2020(26)

- [5].路用沥青混合料配合比优化设计[J]. 交通世界 2017(17)

- [6].粉煤灰掺量对混凝土路用性能的影响[J]. 交通世界 2017(23)

- [7].矿渣微粉掺料的路用性能研究[J]. 工程建设与设计 2017(16)

- [8].路用热反射涂料的研究进展[J]. 电镀与涂饰 2016(18)

- [9].路用纤维的特性及在沥青混凝土路面中的应用[J]. 山西建筑 2011(21)

- [10].浅谈土工格栅材料的路用性能[J]. 黑龙江交通科技 2010(03)

- [11].水泥稳定碎石基层配合比设计及路用性能研究[J]. 智能城市 2020(05)

- [12].花岗岩残积土路用性能影响因素研究[J]. 水文地质工程地质 2017(05)

- [13].宽域沥青的路用性能及应用前景[J]. 交通标准化 2013(22)

- [14].煤矸石的风化性质对公路路用性能的影响[J]. 煤炭工程 2011(12)

- [15].盐冻条件下含气量对路用混凝土性能影响的试验分析[J]. 中外公路 2010(01)

- [16].基于提高路用性能的水泥粉煤灰稳定碎石研究[J]. 内蒙古公路与运输 2009(02)

- [17].粉煤灰对粉性土路用性能的研究[J]. 粉煤灰综合利用 2008(03)

- [18].路用乳化沥青应用初探[J]. 科技资讯 2008(20)

- [19].废食用油再生沥青混合料路用性能研究[J]. 中国水运(下半月) 2020(05)

- [20].非洲天然红土粒料的路用性能及使用标准[J]. 交通科技 2017(01)

- [21].溶剂型冷补沥青液的路用性能[J]. 江苏大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [22].云南省多种再生沥青混合料的实际路用性能分析[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(03)

- [23].溶剂型冷补料路用性能研究[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2017(05)

- [24].路用耐磨型环氧树脂材料性能研究[J]. 山西建筑 2017(18)

- [25].一种路用缓释蓄盐材料的制备及应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2017(08)

- [26].基于路用泡沫混凝土对地基应力应变影响研究[J]. 新型建筑材料 2017(08)

- [27].高液限土路用性能规律及其工程应用[J]. 福建交通科技 2011(03)

- [28].掺钢渣对沥青混凝土路用性能的影响分析[J]. 湖南交通科技 2015(01)

- [29].乳化沥青路用技术及现状刍议[J]. 石油沥青 2020(05)

- [30].路用抗裂贴处治路面裂缝应用浅析[J]. 工程与建设 2013(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72abe4a37c5fea23d0c83420.html