# BiCMOS红外接收芯片的设计

### 论文摘要

红外遥控接收芯片广泛地应用在日常生活的各个方面,例如电视机,空调,DVD等家用电器以及车载电子产品上。广泛的市场应用决定了巨大的市场需求。而目前市场上常见的红外遥控接收芯片大多来自韩国和欧美,国内在这方面的产品还较少。本文采用CSMC0.6um BiCMOS工艺设计了一款采用数字AGC控制方式的红外遥控接收芯片。BiCMOS工艺虽然具有较高的成本,但是换来的是Bipolar工艺以及CMOS工艺的双重优点,电路具有较高的性能。本芯片在使用时需要外接一个光敏二极管,用来将接收到的红外光信号转化为电流信号。电流信号经过输入级后被转化成为了电压信号。然后信号经过系统的可变增益放大器,滤波器,检波电路,积分电路,整形电路后即可输出。在正常的信号通路上还叠加了AGC控制环路。目的是使本电路可以适用于更大范围的输入信号幅度。整个AGC控制环路采用数字控制方式进行控制,其中包括一位粗调电流数字码和七位微调电流数字码。这些数字码经过DAC后转换成模拟电流量,对可变增益放大器的增益进行控制。这样一来控制方式就变得多样化和精确化。由于常用的载波是38kHz的,因此本设计针对的是38kHz的载波信号进行设计,滤波器的中心频率可以通过电阻丝的熔断不同来进行一定范围内的调节,可以适用于30kHz到56kHz的载波频率。本设计的红外接收电路具有较高的灵敏度和较大的接收信号范围。可以允许的输入端电流为350pA至400uA。输入级的等效输入噪声在38kHz处的6kHz积分结果为52.82pA。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源及研究目的和意义

- 1.2 国内外红外通讯技术的历史和现状

- 1.3 本文研究内容

- 第2章 红外数据传输简介

- 2.1 红外数据传输方式

- 2.2 红外数据传输的噪声

- 2.3 红外光检测器件

- 2.4 双极晶体管的小信号模型

- 2.5 MOS晶体管的小信号模型

- 2.6 本章小结

- 第3章 红外接收芯片的设计

- 3.1 芯片整体结构

- 3.2 输入级的设计

- 3.2.1 输入级功能的介绍

- 3.2.2 输入级电路的设计

- 3.2.3 输入级仿真结果

- 3.3 可控增益放大器的设计

- 3.4 滤波器的设计

- 3.4.1 滤波器电路的设计

- 3.4.2 滤波器仿真结果

- 3.5 比较器的设计

- 3.5.1 比较器电路的设计

- 3.5.2 比较器仿真结果

- 3.6 积分器的设计

- 3.6.1 积分器电路的设计

- 3.6.2 积分器仿真结果

- 3.7 整形电路的设计

- 3.8 振荡器的设计

- 3.8.1 振荡电路的设计

- 3.8.2 振荡电路仿真结果

- 3.9 DAC电路的设计

- 3.10 AGC环路的设计

- 3.10.1 AGC电路的设计

- 3.10.2 AGC电路仿真结果

- 3.11 数字控制模块的设计

- 3.11.1 数字控制的功能

- 3.11.2 数字控制的不同响应

- 3.12 整体电路的仿真结果

- 3.13 本章小结

- 第4章 版图设计

- 4.1 数字电路版图设计

- 4.2 模拟电路版图设计

- 4.3 数模混合电路的耦合效应

- 4.4 整体电路的版图

- 4.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].国产工业芯片初露锋芒[J]. 变频器世界 2019(11)

- [2].芯片离我们生活有多远？它到底扮演着什么样的角色？[J]. 新疆农垦科技 2019(06)

- [3].军工芯片发展现状及展望[J]. 中国军转民 2020(02)

- [4].3D打印技术制备器官芯片的研究现状[J]. 中国生物医学工程学报 2020(01)

- [5].工艺拉偏的芯片扫描测试方法研究[J]. 福建电脑 2020(03)

- [6].基于仿生微流控技术的肠道器官芯片构建[J]. 集成技术 2020(03)

- [7].未来芯片技术发展态势分析[J]. 世界科技研究与发展 2020(01)

- [8].新基建为国产高端芯片带来新东风[J]. 今日科技 2020(06)

- [9].伪芯片防护研究进展及其挑战[J]. 火力与指挥控制 2020(06)

- [10].国产芯片迎黄金发展期[J]. 中国品牌 2020(09)

- [11].迎接开源芯片新潮流[J]. 软件和集成电路 2020(08)

- [12].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2019(01)

- [13].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2019(02)

- [14].人人都能看懂的芯片科普[J]. 财富时代 2019(06)

- [15].芯片离我们生活有多远？[J]. 新疆农垦科技 2019(04)

- [16].汽车芯片国产化的新机遇[J]. 经济 2018(11)

- [17].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(05)

- [18].韩国央行:全球芯片市场火爆势头还要持续一年[J]. 半导体信息 2018(02)

- [19].芯片虽小,却是“国之重器”[J]. 中国科技产业 2018(06)

- [20].2018中国芯片企业现状[J]. 互联网周刊 2018(10)

- [21].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(06)

- [22].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(07)

- [23].芯片贴合机设计[J]. 装饰 2018(08)

- [24].犬籍注册芯片植入点[J]. 中国工作犬业 2018(08)

- [25].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(09)

- [26].中国芯片业的软肋与强身[J]. 中外企业文化 2018(08)

- [27].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2018(10)

- [28].犬籍注册芯片植入点[J]. 中国工作犬业 2018(11)

- [29].造个芯片为何难[J]. 民族大家庭 2018(05)

- [30].犬籍注册芯片植入点公告[J]. 中国工作犬业 2016(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72b77268b832d26b4b94ad0d.html