# 三元复合驱采出液脱水设备研究

### 论文摘要

大庆油田从二十世纪90年代初至今,一直致力于碱—表面活性剂—聚合物三元复合驱油技术的研究,并把这种技术作为保持油田持续发展的重要措施。大庆油田在“九五”期间开展三元复合驱矿场试验过程中发现,常规采出液处理设备受三元复合驱采出液中化学剂的影响很大。对于游离水脱除设备来说,主要表现为:三元复合驱采出液随着化学剂(碱、表面活性剂和聚合物)的部分采出,采出液性质会有较大变化,使采出液的油水分离难度增大。同时,由于三元复合驱采出液携带杂质的增加,也给采出液油水分离设备带来更大的淤积,使处理设备的运行效率降低。对于电脱水设备来说主要表现为:设备运行不稳定,电脱水器脱后油含水率和污水含油量明显上升,处理量明显降低,耗电量显著增加。由于“十一五”期间及以后,大庆油田要大规模推广应用三元复合驱油技术,为使采出液能得到有效处理,需要配套开发适应三元复合驱采出液处理的设备,以满足工业化推广的需要。该课题依托大庆油田目前正进行的三元复合驱先导性矿场试验工程,研制三元复合驱采出液游离水脱除和电脱水相关设备,包括游离水脱除器、电脱水控制柜、变压器及电脱水器。主要目标是,对于游离水脱除来说,在处理温度≤45℃、停留时间≤30min、破乳剂加入量≤30mg/L的条件下,实现三元复合驱采出液的有效处理。即处理后油中含水≤30%,水中含油≤3000mg/L。对于电脱水来说,在来液含水率不超过30%,处理温度≤55℃的条件下,处理后净化油含水率平均不超过0.3%,污水含油量平均不超过3000mg/L。该课题采用自主开发与消化吸收相结合的方式,在室内试验和现场试验基础上开发游离水脱除器,优化游离水脱除器结构,完善油水界面控制系统。同时开发电脱水控制柜、变压器和电脱水器,并将三者有机结合,提高整套设备运行的稳定性和利用率,降低脱水温度、破乳剂用量和耗电量,保证脱水效果。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 课题研究的背景及意义

- 1.2 化学驱油技术简介

- 1.2.1 提高石油采收率的基本原理

- 1.2.2 化学驱油技术原理

- 1.3 国内外试验研究概况及发展趋势

- 1.4 课题研究内容和技术考核指标

- 1.4.1 研究内容

- 1.4.2 考核指标

- 1.5 课题研究进展情况

- 第二章 三元复合驱采出液性质研究

- 2.1 三元复合驱油剂对油水分离影响机理研究

- 2.1.1 模拟三元复合驱油采出液水相的视粘度

- 2.1.2 模拟三元复合驱油采出液油相的粘度

- 2.1.3 W/O 型三元复合驱油采出液油水分离特性

- 2.1.4 O/W 型模拟三元复合驱油采出液的油水分离特性

- 2.1.5 O/W 型三元复合驱油采出液的相分离过程

- 2.2 进口表活剂三元复合驱先导性试验研究成果

- 2.2.1 游离水脱除器现场试验效果

- 2.2.2 电脱水器现场试验效果

- 2.3 三元复合驱采出液室内静态沉降特性研究

- 2.3.1 国产和进口表活剂三元复合驱采出液游离水脱除室内对比试验

- 2.3.2 游离水脱除模拟试验情况

- 2.4 三元复合驱采出液室内静态电脱水特性研究

- 2.4.1 三元复合驱乳状液的导电性

- 2.4.2 三元复合驱采出液与聚驱采出液静态电脱水对比试验

- 2.4.3 不同加电时间静态电脱水试验

- 2.4.4 中心井静态电脱水试验

- 2.4.5 试验结论

- 2.5 室内试验结论

- 第三章 游离水脱除设备研究

- 3.1 游离水脱除器专用波纹板填料的研究

- 3.1.1 波纹板填料在油水分离过程中的作用

- 3.1.2 填料中流体的流动形态分析

- 3.1.3 波纹板填料简化为倾斜平板的方法

- 3.1.4 聚结填料的润湿性测试

- 3.1.5 波纹聚结板填料的开发

- 3.2 新型游离水脱除器研制

- 3.2.1 入口构件对分离器流场的影响

- 3.2.2 布液板对分离流场的影响

- 3.2.3 出口挡板对分离器流场的影响

- 3.3 游离水脱除器设计

- 3.3.1 确定合理的设备结构

- 3.3.2 使用新型聚结填料

- 3.4 油水界面的检测与控制

- 第四章 电脱水设备研究

- 4.1 电脱水供电设备研制

- 4.1.1 安全脱水变压器研制

- 4.1.2 新型微机脱水控制柜研制

- 4.2 新型电脱水器研制

- 4.2.1 极板结构

- 4.2.2 布液结构

- 第五章 脱水设备试验

- 5.1 新型三元复合驱游离水脱除器现场试验

- 5.2 新型三元复合驱电脱水现场试验

- 5.2.1 处理温度对脱水质量影响试验

- 5.2.2 处理量对脱水质量影响试验

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].细煤泥脱水设备合理利用分析[J]. 科协论坛(下半月) 2009(06)

- [2].三元复合驱脱水设备附着物微生物组成[J]. 油气田地面工程 2012(05)

- [3].两种细颗粒物料脱水设备的技术对比[J]. 煤矿现代化 2010(02)

- [4].叠螺式畜禽粪污脱水设备在线监控系统设计[J]. 黑龙江畜牧兽医 2017(19)

- [5].叠螺式畜禽粪污脱水设备的设计[J]. 黑龙江畜牧兽医 2017(14)

- [6].机械加压脱水设备钢架结构有限元分析及优化设计[J]. 过滤与分离 2010(01)

- [7].加拿大Kadant公司收购筛筒供应商和相关脱水设备生产线[J]. 国际造纸 2010(05)

- [8].晶牛集团推出中国首台晶核造纸脱水设备[J]. 造纸信息 2011(12)

- [9].脱硫硫酸钙脱水设备的选用[J]. 北方环境 2013(02)

- [10].加压过滤机加压仓的研制[J]. 矿山机械 2008(23)

- [11].螺压脱水机在气田污泥处理中的应用[J]. 石油化工应用 2009(05)

- [12].高效纸浆压滤脱水设备[J]. 中华纸业 2019(08)

- [13].新形势下卧螺式离心机在制盐工作中的应用[J]. 中国高新技术企业 2016(31)

- [14].造纸污泥隔膜压滤脱水设备运行实践[J]. 中华纸业 2015(06)

- [15].进入外销系统原油含水超标的原因及运销对策[J]. 科技信息(科学教研) 2008(23)

- [16].H450脱水机箱体的修复[J]. 中国设备工程 2010(01)

- [17].有色冶炼污酸处理脱水设备的选型研究[J]. 世界有色金属 2018(06)

- [18].车载式模块化底泥脱水设备的应用及发展分析[J]. 中华建设 2019(11)

- [19].LWZ—1100×1800离心机在选煤过程中的使用与维护[J]. 科技信息 2009(18)

- [20].浮精脱水设备在马兰矿选煤厂的应用[J]. 选煤技术 2008(04)

- [21].污泥浓缩脱水设备的选型分析[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2008(06)

- [22].浅谈卧式离心脱水机的操作与维护[J]. 科技与企业 2013(23)

- [23].含聚稠油脱水技术改进[J]. 油气田地面工程 2009(04)

- [24].矿物加工过程中脱水设备与方法[J]. 采矿技术 2009(01)

- [25].梅花井选煤厂投标方案中煤泥脱水设备的选择[J]. 选煤技术 2008(01)

- [26].燃气降温脱水设备模块开发设计[J]. 科技创新与生产力 2014(02)

- [27].盐泥用脱水设备的选择及应用研究[J]. 现代盐化工 2015(06)

- [28].叠螺式餐厨废弃物脱水机的设计[J]. 中国油脂 2014(03)

- [29].餐厨废弃物脱水机的设计[J]. 饲料工业 2014(09)

- [30].真空皮带过滤机在氨法脱硫工艺中硫酸铵结晶浆液脱水的创新应用[J]. 盐科学与化工 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72cbd576b8afd0b335bceff0.html