# 直流接触器电磁机构动静态特性分析与仿真

### 论文摘要

接触器是一种远距离频繁地接通和断开交直流主电路及大容量控制电路电器。本课题利用专业电磁场分忻软件Ansoft M．dxwell 3D，对直流接触器的动、静态性能进行了仿真分忻，主要工作有以下几个方面：1)建立了带有双线圈的直流接触器的三维有限元模型，给出了电磁机构的磁感应强度矢量分布图和网格剖分图；2)分忻了不同电压下的静态吸力特性，并研究了吸力与反力的配合情况；3)对带有双线圈的直流接触器的动态特性进行了分忻，并计算分忻了不同线圈电压下吸合过程中的时间特性、速度特性、电流特性；4)对接触器进行了优化设计：以铁心半径、内线圈匝数、外线圈匝数为设计变量，采用三因素三水平正交实验法对该接触器进行了优化计算，找到了接触器的最优参数。利用Maxwell软件，基于有限元分忻方法，对该电磁机构的模型进行仿真和分忻，得出适合于小型直流接触器的设计参数，节约了成本，缩短了动作时间，从而可减少触头损伤，提高触头寿命。该研究对于带有双线圈接触器的样机开发和设计具有一定的指导意义。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- §1-1 引言

- §1-2 低压电器的发展

- 1-2-1 低压电器的发展过程

- 1-2-2 低压电器的设计步骤

- §1-3 有限元分析在低压电器研究中的现状及发展趋势

- 1-3-1 有限元法发展历程

- 1-3-2 有限元发展趋势

- 1-3-3 工程电磁场有限元分析软件在低压电器中的应用

- §1-4 本课题主要的研究工作

- 第二章 直流接触器的静态分析

- §2-1 有限元法简介

- §2-2 三维静磁场有限元矢量分析

- 2-2-1 电器中的磁场问题

- 2-2-2 微分形式的麦克斯韦方组

- 2-2-3 积分形式

- 2-2-4 电磁场问题的边界件

- §2-3 直流接触器有限元模型的建立和分

- 2-3-1 直流接触器的结构和工作原理

- 2-3-2 直流接触器模型的建立

- 2-3-3 接触器的网格剖分

- §2-4 直流接触器的静态特性析

- 2-4-1 三维静态电磁场有限元分析的简单思路

- 2-4-2 接触器的磁场分布

- 2-4-3 电磁吸力的计算

- 2-4-4 接触器反力特性

- 2-4-5 接触器电磁机构的静态吸力与反力的合

- 第三章 直流接触器电磁机构动态特性的仿真析

- §3-1 双绕组励磁线路动态特性的计算与析

- 3-1-1 研究电磁机构动态特性的重要性

- 3-1-2 双绕组线路的计算与分析

- §3-2 动态过程仿真的总体思路

- 3-2-1 接触器动态仿真流图

- 3-2-2 接触器吸合过程仿真结果的试验验证

- §3-3 基于Mldxwell 3D的直流接触器动态特性仿真析

- 3-3-1 电磁系统动力学的基本方程

- 3-3-2 直流接触器的动态仿真分析

- 第四章 接触器优化设计

- §4-1 正交实验法

- §4-2 接触器优化设计

- 4-2-1 优化变量及目标

- 4-2-2 优化计算及结果分析

- 第五章 结论

- 参考文献

- 致谢

- 科研成果

### 相关论文文献

- [1].一种高压直流接触器的设计[J]. 时代汽车 2019(19)

- [2].大功率永磁直流接触器特性分析及试验研究[J]. 电器与能效管理技术 2019(07)

- [3].基于电压测量控制的节能型高压直流接触器的设计研究[J]. 自动化技术与应用 2017(04)

- [4].直流电器 讲座 第二讲 考虑弹跳的直流接触器动态特性计算方法研究[J]. 电器与能效管理技术 2017(16)

- [5].交直流接触器的区别探讨[J]. 电工技术 2017(08)

- [6].企业动态[J]. 现代建筑电气 2020(07)

- [7].飞机直流接触器性能退化及维护研究[J]. 电器与能效管理技术 2020(09)

- [8].直流接触器选型不当引发误合闸分析[J]. 大众用电 2010(07)

- [9].新型智能直流接触器的研制[J]. 电气时代 2009(01)

- [10].船用直流接触器脱扣特性的研究[J]. 低压电器 2009(13)

- [11].电动汽车充电机高压直流接触器及其控制电路性能测试分析[J]. 湖南工程学院学报(自然科学版) 2018(02)

- [12].浅析型直流接触器故障处理及保养[J]. 内蒙古科技与经济 2012(01)

- [13].军事或航空航天用新一代270V直流接触器[J]. 电工电气 2009(11)

- [14].一种动态行为可控的混合型直流接触器新技术[J]. 低压电器 2008(13)

- [15].电动汽车用直流接触器的设计[J]. 电器与能效管理技术 2014(23)

- [16].充电模块组的输出端是否可以只用一个熔断器?是否可以只用一个直流接触器?[J]. 智能建筑电气技术 2017(03)

- [17].交直流接触器特性自动测试系统的开发[J]. 低压电器 2008(19)

- [18].直流电器 讲座 第三讲 直流接触器节电驱动电路设计[J]. 电器与能效管理技术 2017(17)

- [19].交流接触器直流运行的安全性能分析[J]. 电子世界 2016(08)

- [20].直流接触器分断过程中弧根演变及对重燃的影响分析[J]. 中国电机工程学报 2019(04)

- [21].基于混合换流技术的交直流接触器无弧控制策略[J]. 中国电机工程学报 2019(08)

- [22].基于单片机的航空直流接触器智能控制单元设计[J]. 测控技术 2014(07)

- [23].基于双磁路系统高压直流接触器的仿真与应用研究[J]. 大众科技 2017(08)

- [24].一种直流接触器灭弧室的设计验证[J]. 机床电器 2012(06)

- [25].基于IGBT混联闭环控制策略的无弧智能直流接触器[J]. 电力自动化设备 2019(01)

- [26].TDK新型高压直流接触器续流能力高达200A[J]. 电气应用 2018(01)

- [27].交直流接触器动作特性测试系统[J]. 电器与能效管理技术 2014(23)

- [28].直流接触器烧损原因分析及检修工艺[J]. 铁道车辆 2011(02)

- [29].高压直流接触器灭弧技术分析[J]. 时代汽车 2018(09)

- [30].基于灰色理论的直流接触器行为预测[J]. 火力与指挥控制 2008(S2)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72de197f29cb49c2c78f0693.html