# 基于PSoC的陀螺组合测试技术的研究

### 论文摘要

论文的研究内容是基于PSoC （Programmable System on Chip,可编程片上系统）的陀螺组合测试系统的设计。该系统主要是用于对陀螺组合输出信号的数据采集、数据显示和数据处理。针对目前陀螺测试系统设备复杂、外围电路繁多、测试范围窄、精度低等问题,本文研究了基于PSoC的陀螺组合测试系统。此系统简单小巧,没有复杂的外围电路,同时利用PSoC芯片的模数混合性和可动态重构性,既实现了对光纤陀螺的测试,又实现了对压电陀螺的测试。论文首先对PSoC芯片进行了简介,同时阐述了光纤陀螺和压电陀螺的工作原理和主要性能指标；然后,制定了系统的整体方案,系统主要由数据采集、串口通信和上位机软件设计三部分构成,并对这三部分的设计进行了详细介绍；最后,对本系统进行了测试并结合实验数据对误差进行了分析。首先,在数据采集系统中,以PSoC芯片CY8C29666-24PVXI为核心,对光纤陀螺组合和压电陀螺组合的输出信号进行了5ms一次的高精度采集。其中,对光纤陀螺组合输出信号的采集是运用无缝轮询计数法实现的；然后,在串口通信系统中,对PSoC芯片内部的串行通信模块UART进行配置,并运用C语言调用该模块的API函数,完成了串口驱动程序的编写；最后,在测试计算机中,用VB6.0并结合串口驱动程序,在上位机界面实现了数据的每1s实时显示和5ms及1s的tex文本存储,并通过VB调用Matlab,完成数据的处理。论文所设计的测试系统,能够对具有6路脉冲输出信号的光纤陀螺组合和3路直流电压输出信号的压电陀螺组合进行测试。由实验结果可知,本测试系统的测试范围和精度满足了测试要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 陀螺组合概述

- 1.1.1 光纤陀螺概述

- 1.1.2 压电陀螺概述

- 1.2 陀螺测试技术概述

- 1.3 研究背景及意义

- 1.4 主要研究工作

- 1.5 论文结构安排

- 2 PSoC及陀螺组合工作原理介绍

- 2.1 PSoC介绍

- 2.1.1 PSoC的发展

- 2.1.2 PSoC的基本结构

- 2.1.3 PSoC的特点

- 2.2 陀螺组合工作原理介绍

- 2.2.1 光纤陀螺仪工作原理

- 2.2.2 压电陀螺仪工作原理

- 2.2.3 陀螺仪主要性能指标

- 2.3 本章小结

- 3 系统整体方案设计

- 3.1 系统工作框图

- 3.2 数据采集系统方案设计

- 3.2.1 光纤陀螺组合数据采集系统设计

- 3.2.2 压电陀螺组合数据采集系统设计

- 3.3 串口通信方案设计

- 3.4 上位机软件方案设计

- 3.5 本章介绍

- 4 数据采集系统硬件设计

- 4.1 PSoC设计开发流程

- 4.2 PSoC设计需求规划

- 4.2.1 光纤陀螺组合数据采集系统所需应用模块分析

- 4.2.2 压电陀螺组合数据采集系统所需应用模块分析

- 4.3 PSoC芯片选型

- 4.4 光纤陀螺组合数据采集系统硬件设计

- 4.4.1 系统硬件结构

- 4.4.2 全局资源设计

- 4.4.3 用户模块设计

- 4.4.4 用户模块线路互联

- 4.4.5 管脚配置

- 4.5 压电陀螺组合数据采集系统硬件设计

- 4.5.1 系统硬件结构

- 4.5.2 全局资源设计

- 4.5.3 用户模块设计

- 4.5.4 用户模块线路互联

- 4.5.5 管脚配置

- 4.6 系统外围电路设计

- 4.6.1 电源模块设计

- 4.6.2 光电耦合电路设计

- 4.6.3 信号调理电路设计

- 4.6.4 采样保持电路设计

- 4.6.5 复位电路设计

- 4.6.6 下载烧写接口设计

- 4.7 本章介绍

- 5 数据采集系统软件设计

- 5.1 PSoC软件开发环境

- 5.2 PSoC软件设计流程

- 5.3 光纤陀螺组合数据采集系统软件设计

- 5.3.1 主程序设计

- 5.3.2 中断服务程序设计

- 5.3.3 数据存储程序设计

- 5.4 压电陀螺组合数据采集系统软件设计

- 5.5 本章小结

- 6 串口通信

- 6.1 RS-232-C概述

- 6.1.1 RS-232-C接口概述

- 6.1.2 RS-232-C协议标准

- 6.1.3 RS-232-C串口通信接线方法

- 6.2 串口硬件设计

- 6.2.1 UART用户模块介绍

- 6.2.2 MAX232芯片介绍

- 6.2.3 RS-232-C接口电路设计

- 6.3 串口驱动程序设计

- 6.4 本章小结

- 7 上位机软件设计和系统调试

- 7.1 上位机软件设计

- 7.1.1 VB界面设计

- 7.1.2 串口通信软件设计

- 7.1.3 陀螺性能测试

- 7.2 系统调试

- 7.2.1 下位机数据采集系统调试

- 7.2.2 上位机软件调试

- 7.3 实验结果分析

- 7.4 本章小结

- 8 结论

- 8.1 总结

- 8.2 结论

- 8.3 下一步工作展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于PSoC的超声相控阵高精度测距系统的研究[J]. 现代电子技术 2014(22)

- [2].针织机械电气控制系统对PSoC的应用研究[J]. 科技致富向导 2013(20)

- [3].基于PSoC的直线型超声波电动机精密定位系统[J]. 微特电机 2013(01)

- [4].基于PSoC的精确电容测量仪[J]. 沈阳工程学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [5].基于PSoC的便携式移动电源的实现[J]. 电源技术 2016(06)

- [6].Stepping Control Method of Linear Displacement Mechanism Driven by TRUM Based on PSoC[J]. Transactions of Nanjing University of Aeronautics and Astronautics 2015(02)

- [7].基于PSoC单片机的智能充电器设计[J]. 数字技术与应用 2012(05)

- [8].基于PSoC的电动自行车用无刷直流电动机控制策略及实现[J]. 制造业自动化 2012(16)

- [9].PSoC在超声波电动机直线位移机构步进控制中的应用[J]. 微特电机 2012(10)

- [10].利用PSoC实现时钟[J]. 微计算机信息 2009(11)

- [11].基于PSoC处理器无刷直流电机调速方法[J]. 电子世界 2012(05)

- [12].基于PSoC的触摸感应控制器设计与实现[J]. 科学技术与工程 2010(32)

- [13].基于PSoC的单键开关机和自动关机方案[J]. 电子产品世界 2008(03)

- [14].基于PSoC的数控运动控制器[J]. 电子技术应用 2012(05)

- [15].基于PSoC的光栅尺采集卡设计与实现[J]. 机电一体化 2015(09)

- [16].系统视域下PSoC技术的实践教学应用探索[J]. 电脑知识与技术 2016(07)

- [17].基于PSoC的触摸屏电子琴系统设计[J]. 电脑知识与技术 2015(13)

- [18].基于PSoC的无位置传感器无刷直流电机控制器的设计与实现[J]. 重庆文理学院学报(社会科学版) 2014(02)

- [19].基于PSoC的超声电机小型驱动器[J]. 微电机 2011(10)

- [20].PSoC的动态重配置[J]. 电子产品世界 2008(08)

- [21].基于PSoC的无创血糖检测的微弱信号采集[J]. 微型机与应用 2016(18)

- [22].Signal processing for PSoC based PIR motion detection[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2012(03)

- [23].基于PSoC的红外线通信测控系统[J]. 微型机与应用 2012(06)

- [24].基于PSOC的电子称设计[J]. 黑龙江工程学院学报(自然科学版) 2012(04)

- [25].基于PSoC脑电信号采集系统[J]. 山东科学 2010(04)

- [26].一种基于PSoC的电动自行车控制器的设计(上)[J]. 电子产品世界 2008(04)

- [27].PSOC在RS-485测控网络中的应用[J]. 黑龙江工程学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [28].基于PSoC控制的数位电子琴设计[J]. 轻工科技 2015(02)

- [29].基于PSoC技术的实践教学探索[J]. 实验技术与管理 2013(06)

- [30].全新架构PSoC扩充可编程嵌入式系统设计平台融合更多功能[J]. 电子设计技术 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72de6b08fe03922167b95617.html