# 生物氧化提金液中有价元素铁的回收利用研究

### 论文摘要

黄金工业快速发展,易处理金矿资源已面临危机,我国有勘探结果的难处理金矿资源已达到总金矿资源30%以上,这类矿产资源的开发利用是我国黄金行业迫在眉睫的重要任务。生物氧化提金技术是难处理金矿资源开发利用的有效工艺,但此工艺过程中产生大量酸性含砷废液。目前,国内外主要采用石灰-铁盐法对其进行无害化处理,废液中砷生成较稳定的FeAsO4沉淀从溶液中除去。这类砷铁渣多采用掩埋处理,不仅存在二次污染的危险,还使得有价元素白白扔掉。研究酸性含砷生物氧化液的无害化、资源化处理,具有重要的理论和实际意义。本论文以磷酸氢二铵为沉淀剂,通过选择性沉淀,以磷酸铁的形式回收冶金废水中的铁。主要考察了温度、搅拌速度、pH值等工艺参数对铁回收率及砷、铁分离效果的影响；在单因素实验基础上,通过三因子三水平正交试验优化得到砷、铁分离的优化工艺条件：pH值2.0,反应温度45℃,搅拌速度500rpm此工艺条件下,铁回收率为99.83%,液相中砷的存留率98.64%,实现了有价元素铁的回收及砷、铁的有效分离。论文以实验得到的FePO4为原料,进行LiFePO4/C复合材料的制备研究,考察了恒温温度、恒温时间、葡萄糖加入量等工艺参数对材料电化学性能的影响。确定了制备LiFePO4/VC复合材料合适的工艺条件为：葡萄糖加入量8%、焙烧温度750℃、焙烧时间10h此条件下制备的正极材料0.1C倍率首次放电比容量达到113mAhg-1,具有良好的循环性能。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 砷及砷化合物

- 1.2 含砷废液的来源

- 1.3 含砷废液的处理方法

- 1.3.1 物化法

- 1.3.2 微生物法

- 1.3.3 化学法

- 1.4 生物氧化提金废液的来源及处理

- 1.5 磷酸铁及其用途

- 1.5.1 磷酸铁用作纳米电缆材料

- 1.5.2 磷酸铁作催化剂

- 1.5.3 磷酸铁用于陶瓷业

- 1.5.4 磷酸铁在锂离子电池业的应用

- 1.6 锂离子电池正极材料

- 1.6.1 橄榄石结构LiFePO4

- 4的制备方法'>1.6.2 LiFePO4的制备方法

- 1.7 本论文的目的、意义和研究内容

- 第2章 铁、砷分离,回收铁的实验研究

- 2.1 实验原理

- 2.2 实验内容

- 2.2.1 原料、药品与仪器

- 2.2.2 实验方法

- 2.2.3 实验内容

- 2.2.4 分析方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 温度对铁回收率及液相中砷的存留率的影响

- 2.3.2 搅拌速度对铁回收率及液相中砷的存留率的影响

- 2.3.3 pH值对铁回收率及液相中砷的存留率的影响

- 2.3.4 工艺条件优化

- 2.4 本章小结

- 4制备LiFePO4/C的试验研究'>第3章 FePO4制备LiFePO4/C的试验研究

- 3.1 引言

- 4/C复合材料制备'>3.2 LiFePO4/C复合材料制备

- 3.2.1 实验原料与设备

- 3.2.2 实验内容

- 3.2.3 电化学性能测试

- 3.3 结果与讨论

- 4/C复合材料性能的影响'>3.3.1 恒温温度对LiFePO4/C复合材料性能的影响

- 4/C复合材料性能的影响'>3.3.2 恒温时间对LiFePO4/C复合材料性能的影响

- 4/C复合材料性能的影响'>3.3.3 葡萄糖加入量对LiFePO4/C复合材料性能的影响

- 3.6 本章小结

- 第4章 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].影响有价元素回收的矿物学因素[J]. 有色金属(选矿部分) 2013(S1)

- [2].浸铅液有价元素综合回收实验研究[J]. 无机盐工业 2014(10)

- [3].氰化尾渣中有价元素回收及未来发展[J]. 化工管理 2018(23)

- [4].方圆公司稀贵金属及有价元素综合回收利用项目D区、E区开工建设[J]. 中国金属通报 2016(10)

- [5].某地废弃炉渣中有价元素的回收利用[J]. 矿产综合利用 2008(04)

- [6].矿业固废的用途知识1[J]. 江西建材 2019(08)

- [7].以课程思政为切入点形成育人合力——以“有价元素分选原理”课为例[J]. 山东教育(高教) 2020(03)

- [8].中间物料回炉处理最佳方式探索[J]. 中国有色冶金 2019(01)

- [9].铜粉除钒精制TiCl_4尾渣综合回收有价元素的研究[J]. 稀有金属与硬质合金 2020(05)

- [10].我国赤泥综合利用分析[J]. 过程工程学报 2010(S1)

- [11].锂离子电池正极废料中有价元素的选择性回收及其动力学模型[J]. 过程工程学报 2017(04)

- [12].选冶联合技术提取高炉瓦斯泥中有价元素研究[J]. 中国矿业 2015(04)

- [13].铜冶炼白烟尘综合利用技术现状[J]. 河南化工 2017(02)

- [14].从铜老尾矿中综合回收有价元素的研究[J]. 有色金属(选矿部分) 2014(06)

- [15].含钒铬废水有价元素资源化利用工艺研究[J]. 中国氯碱 2018(08)

- [16].盐湖老卤兑硝除镁10℃等温蒸发试验研究[J]. 盐业与化工 2015(08)

- [17].酸浸及萃取对高铁铝土矿中有价元素分离特性的影响[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2013(10)

- [18].高硫含铜物料直接浸出综合回收有价元素的研究[J]. 湖南有色金属 2016(01)

- [19].浅析冶炼烟灰的综合回收利用[J]. 有色矿冶 2019(03)

- [20].某金矿化学组成分析研究[J]. 当代化工研究 2016(10)

- [21].我国煤矸石的综合利用研究进展[J]. 能源环境保护 2016(01)

- [22].以无废采选 创绿色生态[J]. 中国有色金属 2014(16)

- [23].铝业赤泥污染处理的现状及前瞻[J]. 内蒙古科技大学学报 2012(03)

- [24].攀西钒钛磁铁矿尾矿利用新技术助力有价元素深度回收[J]. 中国矿山工程 2020(01)

- [25].共伴生放射性废渣合理化处置探讨[J]. 铀矿冶 2017(01)

- [26].废弃脱硝催化剂中有价元素钛钒钨的综合利用研究[J]. 无机盐工业 2014(05)

- [27].钐钴磁性材料废料综合利用技术研究[J]. 稀土 2015(05)

- [28].某难选钨多金属矿的工艺矿物学研究[J]. 有色矿冶 2011(06)

- [29].锌挥发窑渣综合回收煤、银、铁工艺研究与实践[J]. 资源再生 2009(09)

- [30].科技[J]. 中国有色金属 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72e16dd2446e15457f672542.html