# 普通小球藻对氨厂废水净化及影响因素研究

### 论文摘要

通过普通小球藻生长基础分析、基于温度和光强两个培养条件的全面试验、25℃及50001x下各污水浓度组参数变化基础分析、120 h普通小球藻OD680nm和Chl增长热力学分析等四个实验内容为普通小球藻培养条件的选择、污染物去除率的提高及利用普通小球藻处理氨厂废水的实际应用提供理论基础。主要结论如下：（1）25℃、50001x是本实验中普通小球藻最佳培养条件；（2）过低（15℃以下）或过高（30℃以上）的温度、过低（0 lx）或过高（6600 lx以上）的光强都可能导致普通小球藻生理生长紊乱,并且高温、强光可能导致藻细胞功能性损坏；（3）25℃、50001x条件下普通小球藻在100%组中培养192 h后,COD去除率95.6%、NH3-N去除率0%；（4）25℃、50001x条件下,25%、50%、75%、100%组对藻细胞的生长有抑制作用,随污水浓度升高抑制作用强度降低,25%、50%、75%、100%组的藻细胞适应期时间分界点分别为72 h、72 h、120 h、120 h；（5）25℃、5000 lx条件下,25%、50%、75%、100%组的藻细胞光合作用停止时间分界点分别为144h、144h、144h、72h,光合作用停止后,藻细胞通过异养生长降解污染物；（6）25℃、5000 lx条件下,100%组对普通小球藻藻细胞光合系统的破坏作用较强,因此,本研究中藻细胞对氨厂废水的耐受浓度限值为75%,其中以50%、75%最具后续研究潜力；（7）污水对藻细胞的光合作用系统是有影响的,从而导致藻细胞的相关叶绿素荧光参数变化异常,并且叶绿素荧光参数Y’、rETR变化同叶绿素含量Chl变化没有相关性；（8）50001x,120h时,BG-11组的增长热力学曲线近似一次函数,高温可使藻细胞增长热力学曲线斜率为负。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 微藻概述

- 1.1.1 微藻的定义与分类

- 1.1.2 微藻的药用、保键价值

- 1.1.3 微藻开发生物质能

- 1.2 微藻在污水处理中的应用

- 1.2.1 利用藻类塘处理污水

- 1.2.2 利用活性藻处理污水

- 1.2.3 利用固定化藻处理污水

- 1.2.4 利用非活体藻处理污水

- 1.2.5 利用光生物反应器处理污水

- 1.2.6 微藻生理生长影响因素研究现状

- 1.3 本研究的内容、目的、意义和创新之处

- 1.3.1 研究内容及目的

- 1.3.2 研究重点及创新点

- 第2章 实验材料与方法

- 2.1 实验材料与设备

- 2.1.1 普通小球藻藻种

- 2.1.2 普通小球藻培养基

- 2.1.3 实验污水

- 2.1.4 主要仪器和设备

- 2.2 实验方法

- 2.2.1 普通小球藻扩培

- 2.2.2 氨厂废水预处理

- 2.2.3 实验阶段

- 2.2.4 实验路线

- 2.3 实验指标的测定

- 2.3.1 普通小球藻生长指标测定

- 2.3.2 氨厂废水指标测定

- 2.4 数据分析方法

- 第3章 实验结果与讨论

- 680nm变化'>3.1 普通小球藻在各温度及光强下的OD680nm变化

- 680nm变化'>3.1.1 普通小球藻在特定温度时各光强下的OD680nm变化

- 680nm变化'>3.1.2 普通小球藻在特定光强时各温度下的OD680nm变化

- 3.1.3 小结

- 3.2 基于温度、光强两个培养条件的全面试验

- 3.2.1 基于温度、光强两个培养条件的全面试验结果

- 3.2.2 小结

- 3.3 各指标在25℃及5000lx下的变化

- 3.3.1 各指标对时间变化的直观分析

- 3.3.2 各指标对时间变化的对比分析

- 3.3.3 小结

- 3.4 普通小球藻培养120 h后增长热力学

- 3.4.1 普通小球藻培养120 h后增长热力学分析

- 3.4.2 小结

- 3.5 与相关研究结果对比

- 第4章 结论与建议

- 4.1 结论

- 4.2 建议

- 致谢

- 参考文献

- 攻读学位期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].小球藻无菌培养体系的建立及培养条件的优化[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [2].小球藻的调水功能及使用案例[J]. 科学养鱼 2020(05)

- [3].普通小球藻对不同浓度镉胁迫的生理应答[J]. 水生生物学报 2017(05)

- [4].不同氮源对混养小球藻生长和部分生化组成的影响[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [5].优质微藻(小球藻)在水产养殖中的需求及应用前景12问[J]. 当代水产 2015(01)

- [6].塑料袋混合营养培养小球藻技术[J]. 科学养鱼 2020(09)

- [7].埃氏小球藻对11种抗生素的敏感性[J]. 山西农业科学 2017(03)

- [8].沙漠小球藻转植物表达载体的表达预测[J]. 江苏农业科学 2016(06)

- [9].小球藻,营养全面却难称“神奇”[J]. 家庭医药 2008(06)

- [10].小球藻不同接种密度对铜绿微囊藻生长抑制的研究[J]. 安徽农学通报 2019(24)

- [11].小球藻已成为全球共享的保健佳品[J]. 中国保健营养 2009(10)

- [12].1-萘酚对普通小球藻生理指标的影响[J]. 中国农学通报 2013(32)

- [13].利用畜禽粪生产小球藻的工艺设计及发展前景[J]. 中国牧业通讯 2011(13)

- [14].小球藻土池定向培育技术[J]. 科学养鱼 2009(07)

- [15].小球藻在池塘养殖中的调水作用[J]. 科学养鱼 2020(09)

- [16].小球藻在养殖调水方面的几种应用方法[J]. 渔业致富指南 2016(16)

- [17].小球藻也“百搭”,既可做开口饵料,又能重建水体——本刊专访永聚源分公司总经理肖寅生[J]. 当代水产 2015(02)

- [18].小球藻蛋白酶解肽铁配合物的制备及其性质研究[J]. 食品科技 2015(04)

- [19].应用黄金分割法优选小球藻的培养温度[J]. 海洋科学 2013(04)

- [20].黑暗条件下普通小球藻处理废水的研究[J]. 食品与生物技术学报 2012(09)

- [21].G418和氨苄青霉素对海水小球藻生长及光化学活性的影响[J]. 水产科技情报 2020(05)

- [22].普通小球藻产油性能研究[J]. 可再生能源 2015(02)

- [23].小球藻对养殖水质的影响模拟试验[J]. 海洋与渔业 2015(02)

- [24].甲萘威对普通小球藻生长和主要生理指标的影响[J]. 江苏农业科学 2013(09)

- [25].氮和铁对小球藻和微拟球藻油脂积累的影响[J]. 海南师范大学学报(自然科学版) 2012(01)

- [26].小球藻高密度培养及油脂提取条件的优化[J]. 微生物学通报 2012(04)

- [27].高效氯氟氰菊酯对普通小球藻的毒性[J]. 农药 2011(02)

- [28].菹草对普通小球藻和铜绿微囊藻的化感作用[J]. 中国给水排水 2020(07)

- [29].8种不同絮凝剂对埃氏小球藻絮凝效应的研究[J]. 山西农业大学学报(自然科学版) 2017(01)

- [30].一种小球藻的新型培育方法及用途[J]. 河北渔业 2010(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72e1f57889187242bc2c07e8.html