# 复合材料SiCp/Al微细电火花加工试验研究

### 论文摘要

相对于传统的机械加工过程,微细特种加工方法没有宏观的切削力作用,在微小尺度零件的加工中有着不可替代的优越性。而相对于光刻、电铸和注塑(LIGA)等微电子机械技术而言,微细电火花加工具有设备造价低廉,加工精度高且适应性广,并可加工出复杂的三维曲面微细结构等特点。因此,微细电火花加工技术将会成为微细三维结构模具型腔制作的主流技术之一。SiCp/A1复合材料具有较高的比强度、比刚度、弹性模量、耐磨性和低的热膨胀系数,制造成本低,低密度、良好的尺寸稳定性和导热性等,在航空航天、军事领域及汽车、电子仪表等行业中显示出了巨大的应用潜力。首先,本文对SiCp/Al复合材料的微细电火花的蚀除机理进行了分析,并借助加工表面的SEM和能谱分析,对去除机理进行直观验证;其次,通过一系列工艺性试验,对SiCp/A1复合材料的微细电火花加工特性进行了分析,主要研究了电参数、电极材料、电极直径、电极转速以及SiC颗粒的体积分数对加工速度和电极损耗的影响;总结了电参数对SiCp/Al复合材料加工精度和表面粗糙度的影响规律;通过与不锈钢进行对比实验,进一步分析了SiCp/Al复合材料的微细电火花加工性能;最后基于分层铣削原理,进行了SiCp/Al复合材料直槽和微台的加工,并成功地实现了SiCp/Al复合材料的微三维结构加工并对其表面性能进行了分析。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 微细电火花加工技术发展现状

- 1.2.1 微细电火花研究进展

- 1.2.2 微细电火花技术的特点和关键技术

- 1.3 SiCp/Al 复合材料综述

- 1.3.1 SiCp/Al 复合材料的国内外开发与应用

- 1.3.2 SiCp/A1 复合材料的电火花加工研究现状

- 1.3.3 SiCp/A1 复合材料微细电火花研究意义

- 1.4 课题主要研究内容

- 第2章 SiCp/Al 复合材料电火花加工蚀除机理

- 2.1 SiCp/Al 复合材料微观结构的简化模型

- 2.2 SiCp/Al 复合材料电火花加工蚀除机理分析

- 2.2.1 极间介质的电离、击穿，形成放电通道

- 2.2.2 介质热分解、Al 基合金熔化、气化热膨胀，SiC 脱落

- 2.2.3 熔化材料的抛出

- 2.2.4 极间介质的消电离

- 2.2.5 窄脉冲工具电极的蚀除过程简介

- 2.3 SiCp/Al 复合材料蚀除过程的直观验证

- 2.4 SiCp/Al 复合材料的电火花加工机理探讨

- 2.5 本章小结

- 第3章 SiCp/Al 复合材料微细电火花工艺规律研究

- 3.1 微细电极的在线制作

- 3.2 试验的目的和条件

- 3.2.1 加工速度和电极损耗的影响因素

- 3.2.2 加工精度的影响因素

- 3.2.3 表面质量的影响因素

- 3.3 SiCp/Al 复合材料与1Cr18Ni9Ti 的对比加工试验

- 3.3.1 孔的一致性分析

- 3.4 SiCp/Al 复合材料的加工特点及分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 SiCp/Al 复合材料微三维结构加工

- 4.1 电火花分层铣削中的等损耗加工

- 4.1.1 微槽的加工

- 4.1.2 微台的加工

- 4.2 微三维结构的加工及其表面质量分析

- 4.2.1 微三维结构的加工

- 4.2.2 微三维结构表面质量的直观分析

- 4.3 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].微细电火花加工中材料蚀除机理的仿真研究[J]. 系统仿真学报 2015(12)

- [2].微细电火花加工机床开放式数控系统开发及应用[J]. 哈尔滨工程大学学报 2015(09)

- [3].微细电火花加工用脉冲电源发展现状的分析[J]. 成都工业学院学报 2014(02)

- [4].喷油器流量控制阀板精密复杂微结构微细电火花加工技术[J]. 电加工与模具 2019(02)

- [5].压电自适应微细电火花加工控制方法[J]. 电加工与模具 2019(03)

- [6].微细电火花加工参数对加工孔径影响的试验研究[J]. 模具制造 2014(09)

- [7].浅析微细电火花加工机床加工误差及提高精度的措施[J]. 科技创新导报 2011(07)

- [8].微细电火花加工间隙控制方法[J]. 轻工机械 2010(01)

- [9].微细电火花加工过程分析及仿真[J]. 青海大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [10].基于多轴运动控制卡的微细电火花加工装置控制系统开发[J]. 山东工业技术 2019(10)

- [11].压电自适应微细电火花加工系统特性分析[J]. 机械工程学报 2011(09)

- [12].基于热学仿真的微细电火花加工表面形貌预测[J]. 制造技术与机床 2008(11)

- [13].微细电火花加工关键技术及工艺研究[J]. 组合机床与自动化加工技术 2011(02)

- [14].微细电火花加工控制系统的集成[J]. 机械设计与制造 2008(03)

- [15].微细电火花加工电源的研究[J]. 焊接技术 2013(08)

- [16].N型重掺杂硅微细电火花加工试验研究[J]. 航空精密制造技术 2013(03)

- [17].基于微细电火花加工的微冲切实验研究[J]. 电加工与模具 2017(01)

- [18].电火花加工对滑阀微细孔精度的影响分析[J]. 内燃机与配件 2020(21)

- [19].超声复合微细电火花加工机理与试验[J]. 新技术新工艺 2009(01)

- [20].基于液相电极的微细电火花加工方法研究[J]. 机械工程学报 2019(09)

- [21].微细电火花加工装置及加工工艺的研究[J]. 现代制造工程 2009(03)

- [22].技术[J]. 微纳电子技术 2008(02)

- [23].微细电火花加工过程的模糊控制[J]. 机械制造 2014(09)

- [24].基于开放式运动控制器的微细电火花加工控制技术研究[J]. 制造技术与机床 2008(01)

- [25].微细电火花加工工具电极夹持用音圈电机结构的优化设计[J]. 电加工与模具 2013(05)

- [26].超声辅助等离子体中微细电火花加工技术研究[J]. 航空制造技术 2019(11)

- [27].微细电火花小孔加工极间状态PID检测方法[J]. 电加工与模具 2019(03)

- [28].CCD传感器实时检测技术在微细电火花加工机床上应用的优势[J]. 电子设计工程 2012(05)

- [29].微细/微纳制造[J]. 航空制造技术 2017(14)

- [30].基于微细电火花加工的微冲裁技术研究[J]. 航空制造技术 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72e6f15750c2211f60b3bbce.html