# TFT-LCD周边驱动电路集成化设计

深圳市思比电子有限公司广东深圳518000

摘要：近年来液晶产品迅速发展起来，逐渐占领了显示市场，关于液晶的各方面研究也越来越受关注。其中多晶硅TFT-LCD逐渐应用于移动显示产品中，由于多晶硅TFT-LCD具有薄、轻巧、高分辨率显示以及可将驱动电路集成于周边显示区域等特点，可以预计它的应用将会进一步扩展，市场份额也会逐渐增加。而周边集成驱动电路可以使大规模集成电路中的外部驱动电路和接口数量大幅度减少，成本也随之大大降低，最终实现产品的可靠性增强和整体尺寸缩小的目标。本文分析了TFT-LCD周边驱动电路集成化设计。

关键词：TFT-LCD；周边驱动电路；集成化设计；

晶体管液晶显示器（TFT-LCD）具有重量轻、平板化、低功耗、无辐射、显示品质优良等特点，其应用领域正在逐步扩大，已经从音像制品、笔记本电脑等显示器发展到台式计算机、工程工作站（EWS）用监视器。对液晶显示器的要求也正在向高分辨率、高彩色化发展。

一、硬件电路设计

高性能的三通道视频ADC可以同时实现对RGB三色信号的实时采样。系统采用32位浮点芯片ADSP-21160来处理数据，能实时完成伽玛校正、时基校正、图像优化等处理，且满足了系统的各项性能需求。ADSP-21160有6个独立的高速8位并行链路口，分别连接ADSP-21160前端的模数转换芯片AD9883A和后端的数模转换芯片ADV7125。ADSP-21160具有超级哈佛结构，支持单指令多操作数（SIMD）模式，采用高效的汇编语言编程能实现对视频信号的实时处理，不会因为处理数据时间长而出现延迟。系统采用不同的链路口完成输入和输出，可以避免采用总线可能产生的通道冲突。模拟视频信号由AD9883A完成模数转换。三通道的ADC，因此系统可以完成单色的视频信号处理，也可以完成彩色的视频信号处理。采样所得视频数字信号经链路口输入到ADSP-21160，完成处理后由不同的链路口输出到ADV7125，完成数模转换。ADV7125是三通道的DAC，同样也可以用于处理彩色信号。输出视频信号到灰度电压产生电路，得到驱动液晶屏所需要的驱动电压。ADSP-21160还有通用可编程I/O标志脚，可用于接受外部控制信号，给系统及其模块发送控制信息，以使整个系统稳定有序地工作。例如，ADSP-21160为灰度电压产生电路和液晶屏提供必要的控制信号。另外，系统还设置了一些LED灯，用于直观的指示系统硬件及DSP内部程序各模块的工作状态。本设计采用从闪存引导的方式加载DSP的程序文件，闪存具有很高的性价比，体积小，功耗低。由于本系统中的闪存既要存储DSP程序，又要保存对应于不同的伽玛值的查找表数据以及部分预设的显示数据。

二、系统功能设计

1.校正原理。在LCD中，驱动IC/LSI的DAC图像数据信号线性变化，而液晶的电光特性是非线性，所以要调节对液晶所加的外加电压，使其满足液晶显示亮度的线性，即伽玛（γ）校正。γ校正是一个实现图像能够尽可能真实地反映原物体或原图像视觉信息的重要过程。利用查找表来补偿液晶电光特性的γ校正方法能使液晶显示系统具有理想的传输函数。未校正时液晶显示系统的输入输出曲线呈S形。伽玛表的作用就是通过对ADC进来的信号进行反S形的非线性变换，最终使液晶显示系统的输入输出曲线满足实际要求。

2.伽玛校正的实现。本文采用较科学的γ校正处理技术，对数字三基色视频信号分别进行数字γ校正（也可以对模拟三基色视频信号分别进行γ校正）。在完成γ校正的同时，并不损失灰度层次，使全彩色显示屏图像更鲜艳，更逼真，更清晰。其他二色与此相同。以单色光γ调整为例：首先根据外部提供的一组控制信号，进行第一次查表，得到γ调整系数（γ值）。然后根据该γ值和输入的显示数据进行第二次查表，得到经校正后的显示数据。第一次查表的γ值是通过外部的控制信号输入到控制模块进行第一次查表得到的。8位显示数据信号可查表数字0～255种灰度级显示数据（γ校正后）。

3.图像优化。为了提高图像质量，内部还设计了图像效果优化及特技模块，许多在模拟处理中无法进行的工作可以在数字处理中进行，例如，二维数字滤波、轮廓校正、细节补偿频率微调、准确的彩色矩阵（线性矩阵电路）、黑斑校正、g校正、孔阑校正、增益调整、黑电平控制及杂散光补偿、对比度调节等，这些处理都提高了图像质量。数字特技是对视频信号本身进行尺寸、位置变化和亮、色信号变化的数字化处理，它能使图像变成各种形状，在屏幕上任意放缩、旋转等，这些是模拟特技无法实现的。还可以设计滤波器来滤除一些干扰信号和噪声信号等，使图像的清晰度更高，更好地再现原始图像。所有的信号和数据都是存储在DSP内部，由它内部产生的时钟模块和控制模块实现的。

4.时基校正及系统控制。由于内部各个模块的功能和处理时间不同，各模块之间存在一定延时，故需要进行数字时基校正，使存储器最终输出的数据能严格对齐，而不会出现信息的重叠或不连续。数字时基校正主要用于校正视频信号中的行、场同步信号的时基误差。首先，将被校正的信号以它的时基信号为基准写入存储器，然后，以TFT-LCD的时基信号为基准读出，即可得到时基误差较小的视频信号。同时它还附加了其他功能，可以对视频信号的色度、亮度、饱和度进行调节，同时对行、场相位、负载波相位进行调节，并具有时钟台标的功能。控制模块主要负责控制时序驱动逻辑电路以管理和操作各功能模块，如显示数据存储器的管理和操作，负责将显示数据和指令参数传输到位，负责将参数寄存器的内容转换成相应的显示功能逻辑。内部的信号发生器产生控制信号及地址，根据水平和垂直显示及消隐计数器的值产生控制信号。此外，它还可以接收外部控制信号，以实现人机交互，从而使该电路的功能更加强大，更加灵活。此外，内部还设计了总线控制模块，模拟总线的工作，为外部的具有接口的器件提供SCLK（串行时钟信号）和SDA（双向串行数据信号）。

三、系统软件设计

在软件设计采用Matlab软件计算出校正值，并以查找表的文件形式存储，供时序的调用。系统上电开始，首先要完成ADSP-21160的一系列寄存器的设置，以使DSP能正确有效地工作。当ADSP-21160接收到有效的视频信号以后，根据外部控制信息确定γ值。为适应不同TFT-LCD屏对视频信号的显示，系统可以通过调整γ值，以调节显示效果到最佳。对先前预存的文件进行查表，得到所需的矫正后的值，然后暂存等待下一步处理。系统还可以根据视频信号特点和用户需要完成一些图像的优化和特技，如二维数字滤波、轮廓校正、增益调整、对比度调节等。这些操作可由用户需求选择性使用。利用ADSP-21160还可以实现图像翻转、停滞等特技。最后进行数字时基校正，主要用于校正视频信号中的行、场同步信号的时基误差，使存储器最终输出的数据能严格对齐，而不会出现信息的重叠或不连续。除了以上所述的主要功能以外，还根据时序控制信号，为灰度电压产生电路和TFT-LCD屏提供必要的控制信号。另外，还能设置驱动通用I/O脚配置的LED灯，显示系统工作状态。

该驱动电路能完成伽马校正、图像优化及时基校正等功能，并能提供具有足够驱动能力的时序和逻辑控制信号，能驱动大部分的TFT-LCD。而且还能增强系统的功能，又节省了外部资源，简化了硬件电路的设计，因此该设计满足驱动液晶显示器的要求。

参考文献：

[1]黄锡珉.液晶显示技术发展轨迹[J].液晶与显示，2017，18（1）：1-6.

[2]刘传珍，杨柏梁，朱永福，等.硅基TFT有源矩阵液晶显示技术[J].液晶与显示，2017，14（2）：137-144.

[3]尹盛，刘卫忠，刘陈，等.有机电致发光器件的驱动技术[J].液晶与显示，2017，18（2）：106-111.

[4]杨虹，唐志勇，凌志华，等.VGATFTLCD的驱动电路设计[J].液晶与显示，2017，16（1）：52-58.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72ef841acfddcfe0ef8d5ff6.html