# UHF RFID阅读器中Delta-Sigma Fractional-N频率合成器的研究

### 论文摘要

超高频射频识别（UHF RFID）的巨大市场潜力推动了阅读器（Reader）和标签（Tag）的研究和开发。频率合成器是阅读器中最关键的部分，随着CMOS工艺的不断发展，频率合成器的单片集成已经成为可能。 本文从UHF RFID的协议及频谱规范出发，系统地论述了阅读器中Delta-Sigma Fractional-N频率合成器的理论和实现，并且创新性地研究了频率合成器中的许多关键技术。 首先，根据UHF RFID阅读器中发射机的频谱特性和接收机的链路特征，本文系统地分析了阅读器中频率合成器的设计指标，并通过仿真模型验证了指标的正确性。 第二，基于阅读器的射频参数和频率合成器的设计指标，本文系统地分析了频率合成器的环路参数和噪声特性，保证所设计的环路指标能够满足锁相环频率合成器的噪声要求，在噪声合格前提下，设计出环路中的关键电路指标，包括环路带宽、VCO增益、电荷泵电流、分频比及滤波器参数等。 第三，设计出高Q值的锥形差分电感，从根本上改善VCO的相位噪声特性。锥形差分电感不但提高谐振网络的品质因素，改善相位噪声性能，并且有效地降低了芯片的面积。 第四，提出对称噪声滤波方案，并将其运用到压控振荡器的设计中，有效地解决了N/PMOS互补交叉耦合型（Complement Cross-Couple）VCO中电流源和电源中的噪声混频问题，芯片验证表明该措施效果明显。 第五，基于误差反馈型Delta-Sigma调节器，本文提出系数重配置方案，灵活动态地配置反馈回路中的系数，在环路参数变化时能相应地改变零点位置，增加芯片的可靠性和流片的一次成功率。 第六，提出基于同步补偿的压控振荡器增益线性化方案，解决由于频率调节而引起的增益变化问题，提高了环路的稳定性。 最后，基于频率合成器的设计指标，首次设计出应用于UHF RFID阅读器系统的Delta-Sigma Fractional-N频率合成器，流片测试表明芯片的主要指标都满足阅读器系统的要求，该设计为进一步的研究工作打下坚实的基础。

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 前言

- 1.1 研究背景

- 1.2 超高频射频识别阅读器的架构及设计挑战

- 1.3 射频识别阅读器中频率合成器的研究现状

- 1.4 论文的主要工作及创新点

- 1.5 论文的组织结构

- 参考文献

- 第二章 UHF RFID阅读器中频率合成器设计指标分析

- 简介

- 2.1 UHF RFID通信方式

- 2.2 UHF RFID协议分析

- 2.3 UHF RFID频率规范

- 2.4 UHF RFID阅读器中与频率合成器相关的系统参数分析

- 2.5 阅读器中频率合成器相位噪声指标分析

- 2.6 UHF RFID阅读器中频率合成器的设计指标

- 2.7 小结

- 参考文献

- 第三章 PLL频率合成器环路结构及噪声分析

- 简介

- 3.1 PLL频率合成器系统模型

- 3.2 PLL频率合成器的结构分析

- 3.3 频率合成器的环路参数设计

- 3.4 FRACTIONAL-N频率合成器的杂散泛音（SPUR TONE）分析

- 3.5 RFID频率合成器的指标设计和结构选取

- 3.6 △ ∑ FRACTIONAL-N频率合成器系统噪声的研究分析

- 3.7 △ ∑ FRACTIONAL-N频率合成器噪声的仿真验证

- 3.8 小结

- 参考文献

- 第四章 低噪声电感电容压控振荡器的研究

- 简介

- 4.1 振荡电路的基本原理

- 4.2 压控振荡器的类型及拓扑结构

- 4.3 电感电容压控振荡器分析

- 4.4 无源电感的片上实现

- 4.5 对称噪声滤波技术与VCO设计

- 4.6 对称噪声滤波技术的芯片验证

- 4.7 小结

- 参考文献

- 第五章 误差反馈型DELTA-SIGMA调节器的研究

- 简介

- 5.1 DELTA-SIGMA调节器基本原理

- 5.2 DELTA-SIGMA调节器结构类型分析

- 5.3 单环多比特DSM分析

- 5.4 系数重配置多比特误差反馈DELTA-SIGMA调节器

- 5.5 调制器的实现方法

- 5.6 射频识别阅读器中频率合成器DELTA-SIGMA调节器指标

- 5.7 小结

- 参考文献

- 第六章 UHF RFID阅读器中频率合成器芯片的设计

- 简介

- 6.1 系统架构

- 6.2 鉴相器设计

- 6.3 电荷泵

- 6.4 分频器设计

- 6.5 VCO设计

- 6.6 环路滤波器设计

- 6.7 数据接口单元

- 6.8 DSM设计

- 6.9 偏置电路设计

- 6.10 小结

- 参考文献

- 第七章 芯片的物理实现和测试验证

- 简介

- 7.1 芯片物理实现

- 7.2 测试环境

- 7.3 测试结果

- 7.4 存在问题及解决方法

- 7.5 性能比较

- 7.6 小结

- 参考文献

- 第八章 总结和展望

- 8.1 论文总结

- 8.2 展望

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].UHF RFID电子标签芯片低功耗设计及时钟树优化[J]. 固体电子学研究与进展 2020(04)

- [2].UHF RFID频率合成器及其快速控制器设计[J]. 电子器件 2016(06)

- [3].单片UHF RFID阅读器中低噪声频率综合器的设计[J]. 微电子学 2009(06)

- [4].小型化低剖面UHF RFID抗金属标签天线设计[J]. 压电与声光 2020(03)

- [5].UHF RFID温度标签的研究及其在开关柜温度监测系统中的应用[J]. 电测与仪表 2017(04)

- [6].UHF RFID电子标签距离一致性检测[J]. 计算机测量与控制 2015(02)

- [7].一种宽频带UHF RFID标签天线的研究与设计[J]. 电子技术 2014(04)

- [8].UHF RFID发射机用高精度可编程增益放大器设计[J]. 微电子学与计算机 2014(06)

- [9].新型贴片偶极子UHF RFID标签天线的设计[J]. 电子测量技术 2013(06)

- [10].UHF RFID系统相位噪声的研究与仿真[J]. 计算机工程 2009(21)

- [11].一种紧凑的UHF RFID抗金属标签天线的分析和设计[J]. 微波学报 2016(03)

- [12].UHF RFID阅读器中低噪声Σ小数频率综合器的设计[J]. 固体电子学研究与进展 2010(03)

- [13].UHF RFID标签芯片整流电路设计[J]. 计算机应用 2009(S2)

- [14].通过麦克斯韦方程了解UHF RFID测试标准[J]. 移动通信 2008(08)

- [15].一种UHF RFID读写器频率综合器的应用研究[J]. 仪表技术 2013(05)

- [16].UHF RFID在图书馆的新应用[J]. 图书馆研究与工作 2011(02)

- [17].UHF RFID阅读器中优化小数频率综合器设计[J]. 固体电子学研究与进展 2010(02)

- [18].一种新型宽带圆极化UHF RFID读写器天线[J]. 重庆邮电大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [19].一种高动态范围、低功耗UHF RFID标签解调器的设计[J]. 中国集成电路 2012(09)

- [20].无源标签UHF RFID空中接口三大支撑技术[J]. 移动通信 2011(20)

- [21].UHF RFID无源标签的芯片供电机理[J]. 移动通信 2014(02)

- [22].UHF RFID读写器控制模块的SOPC设计[J]. 山西电子技术 2014(02)

- [23].一种小型化UHF RFID抗金属标签天线的设计[J]. 现代电子技术 2013(07)

- [24].单片UHF RFID阅读器中频率综合器的研究[J]. 微电子学 2009(01)

- [25].智能手机音频接口的UHF RFID读写系统设计[J]. 单片机与嵌入式系统应用 2016(10)

- [26].一种UHF RFID通道门禁系统的实现[J]. 仪表技术 2015(05)

- [27].UHF RFID技术在图书馆中应用的试验与探讨[J]. 图书馆论坛 2008(02)

- [28].UHF RFID技术在医药物流管理中的应用研究[J]. 计算机应用与软件 2013(01)

- [29].无源UHF RFID芯片中低功耗基带处理器的设计[J]. 微电子学 2011(03)

- [30].基于UHF RFID技术的小区车辆门禁系统设计[J]. 计算机与数字工程 2016(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72f813d2b51fad07e67e2a83.html