# 不同金属基体封严涂层的制备与性能研究

### 论文摘要

封严涂层是在航空发动机中广泛使用的一种功能性涂层，以降低压缩机和涡轮叶片叶尖之间间隙，提高热效率，降低燃料消耗。其组成粉料中多含润滑相，且多采用热喷涂方法制备，因此容易导致封严涂层粉料氧化及孔隙的形成。在航空发动机工作或停放过程中，常处于腐蚀环境下，这就会造成封严涂层的腐蚀问题。孔隙为腐蚀介质的渗透提供了有利条件，诱发涂层内部发生腐蚀，影响涂层的性能及飞行安全。本文采用等离子喷涂方法在GH4169基体上依次制备了NiAl粘结底层和AlBN面层；采用等离子喷涂在GH907基体上制备了NiAl粘结底层，采用火焰喷涂在NiAl粘结底层上制备了NiCrAl-NiC面层。研究了实际使用过程中相互接触材料的电偶腐蚀行为，结合极化曲线、开路电位-时间曲线测试，分析电偶腐蚀行为。研究了封严涂层自身的盐雾腐蚀行为，采用SEM、XRD分析腐蚀产物形貌及成分，结合极化曲线及交流阻抗分析腐蚀前后涂层耐蚀性变化情况。电偶腐蚀实验结果表明，GH4169和GH907分别同NiAl涂层偶对的电偶腐蚀行为差异很大，Cr含量较少的GH907与NiAl偶对的腐蚀情形更严重。NiCrAl-NiC与NiAl的成分相近，二者开路电位相差不大，电偶腐蚀等级为A级，允许偶接使用。其余三组偶对的电偶腐蚀等级很低，不允许偶接使用。封严涂层的孔隙和夹杂氧化物形成了一个十分复杂的电偶系统。位于涂层薄片边缘的夹杂氧化物，容易成为腐蚀行为优先选择的场所，导致杂质氧化物在电偶腐蚀过程中优先腐蚀，腐蚀介质透过边缘孔隙逐渐向涂层内部渗透，使得涂层内部发生局部点蚀。中性盐雾腐蚀测试结果表明，AlBN的腐蚀产物为白色的Al2O3，在涂层表面疏松堆积，容易脱落；NiCrAl-NiC涂层的腐蚀产物为Al2O3和NiO，微观形貌为细碎的絮状结构，NiAl涂层盐雾腐蚀产物为NiO，微观显示出有大量裂纹，腐蚀产物在裂纹周围堆积。极化曲线测试表明，腐蚀后AlBN涂层的腐蚀电流更大，这是由于AlBN涂层表面疏松的腐蚀产物容易脱落，因此反映了其真实的腐蚀情况。盐雾腐蚀后NiCrAl-NiC和NiAl涂层的腐蚀电流降低、极化电阻增大，主要原因是腐蚀产物在涂层表面堆积，造成涂层耐蚀性增大的假象。交流阻抗测试表明，AlBN涂层腐蚀后的电荷转移电阻较低，耐蚀性降低。NiCrAl-NiC和NiAl涂层表面有大量腐蚀产物堆积，阻碍腐蚀介质进入涂层孔隙内部，导致电荷转移电阻增大。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 热喷涂技术概述

- 1.2.1 热喷涂方法及特点

- 1.2.2 热喷涂技术在航空工业中的应用

- 1.3 封严涂层技术及发展现状

- 1.3.1 封严涂层组成

- 1.3.2 封严涂层的性能

- 1.3.3 中、低温封严涂层

- 1.3.4 高温封严涂层

- 1.4 航空发动机用热喷涂涂层的腐蚀研究

- 1.5 电偶腐蚀技术概述

- 1.6 研究目的和主要内容

- 1.6.1 研究目的及意义

- 1.6.2 研究内容

- 第2章 实验部分

- 2.1 实验药品

- 2.2 实验仪器

- 2.3 实验材料

- 2.3.1 基体材料

- 2.3.2 涂层材料

- 2.4 涂层制备工艺

- 2.4.1 前处理工艺

- 2.4.2 喷涂工艺

- 2.5 封严涂层的电偶腐蚀实验

- 2.5.1 电偶腐蚀体系的设计

- 2.5.2 实验方法

- 2.5.3 电偶腐蚀实验数据处理

- 2.6 封严涂层的中性盐雾腐蚀实验

- 2.6.1 实验方法

- 2.7 封严涂层的使用性能研究

- 2.7.1 结合强度测试

- 2.7.2 抗热震性测试

- 2.7.3 硬度测试

- 第3章 封严涂层的电偶腐蚀性能分析

- 3.1 电偶腐蚀实验结果

- 3.1.1 GH4169 基体/NiAl 涂层电偶腐蚀

- 3.1.2 AlBN 涂层/NiAl 涂层电偶腐蚀

- 3.1.3 GH907 基体/NiAl 涂层电偶腐蚀

- 3.1.4 NiCrAl-NiC 涂层/NiAl 涂层的电偶腐蚀

- 3.2 极化曲线分析

- 3.3 开路电位-时间曲线分析

- 3.4 涂层组成的截面形貌

- 3.5 小结

- 第4章 封严涂层的中性盐雾腐蚀结果与分析

- 4.1 盐雾腐蚀宏观形貌

- 4.2 盐雾腐蚀 SEM 形貌及 EDS 能谱

- 4.3 腐蚀产物的 XRD 分析

- 4.4 电化学测试结果

- 4.4.1 极化曲线分析

- 4.4.2 交流阻抗分析

- 4.5 小结

- 第5章 封严涂层的使用性能分析

- 5.1 结合强度分析

- 5.2 抗热震性能分析

- 5.3 硬度分析

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文和获得的科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅酸盐保温节能涂层最新研究进展[J]. 中外企业家 2017(09)

- [2].二维材料调控阻氢涂层研究进展[J]. 化工学报 2017(S1)

- [3].高速电弧喷涂铝基涂层在模拟深水环境下的腐蚀行为及改进研究[J]. 天津科技 2017(10)

- [4].阻氢渗透涂层的研究现状及进展[J]. 热加工工艺 2014(22)

- [5].基于内聚力单元的弹性涂层多颗粒冲蚀机理[J]. 中国民航大学学报 2020(01)

- [6].多弧离子镀制备氮化铬基涂层及其摩擦学性能研究[J]. 西北师范大学学报(自然科学版) 2020(03)

- [7].氧化物陶瓷阻氚涂层的研究进展[J]. 表面技术 2020(04)

- [8].合金化元素对微弧氧化涂层的影响[J]. 科技创新与应用 2020(12)

- [9].高耐磨甲板防滑涂层的制备及其性能研究[J]. 中国舰船研究 2020(04)

- [10].阴极保护对管道涂层腐蚀的影响[J]. 科技视界 2017(07)

- [11].涂层纺织品研究进展[J]. 纺织科技进展 2015(01)

- [12].高速电弧喷涂FeMnCrAl/Cr_3C_2涂层的组织及抗高温氧化性能[J]. 材料热处理学报 2010(12)

- [13].两种电弧离子镀Ni-Co-Cr-Al-Si-Y涂层的高温氧化行为[J]. 金属学报 2009(08)

- [14].封严涂层材料及应用[J]. 材料开发与应用 2008(04)

- [15].海洋环境设备涂层老化和失效的影响因素研究[J]. 装备环境工程 2020(02)

- [16].降低等离子喷涂涂层孔隙率的研究进展[J]. 机械工程材料 2020(05)

- [17].硅钢涂层机的改进与涂层膜厚的控制[J]. 轧钢 2016(06)

- [18].激光熔覆涂层的研究现状[J]. 中国陶瓷 2017(04)

- [19].示范快堆涂层的应用[J]. 电镀与涂饰 2020(20)

- [20].铱涂层的制备及性能[J]. 稀有金属材料与工程 2014(10)

- [21].微胶囊自修复技术及其在粘接涂层中的应用[J]. 中国胶粘剂 2010(07)

- [22].我国3LPE涂层的发展前景[J]. 油气储运 2009(05)

- [23].涂层缓释BB肥在棉花生产中的应用[J]. 磷肥与复肥 2008(05)

- [24].价值涂层、政治正确与自我规训[J]. 广州大学学报(社会科学版) 2019(06)

- [25].锆合金表面耐事故涂层研究进展[J]. 核科学与工程 2020(02)

- [26].新型内防涂层在胜利油田的适应性研究[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [27].超疏水自清洁涂层的研究进展[J]. 现代涂料与涂装 2017(03)

- [28].铜铝镍石墨可磨耗涂层热稳定性试验研究[J]. 热喷涂技术 2017(01)

- [29].零件表面耐磨耐蚀多层涂层的结构设计[J]. 企业导报 2015(05)

- [30].温度对三种含缺陷涂层耐腐性能的影响[J]. 腐蚀与防护 2015(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/72fe13e8ea8a484d207abb57.html