# AM-OLED驱动及测试方法的研究

### 论文摘要

有机发光二极管（Organic Light Emitting Diode, OLED）显示器有着结果简单、超薄、自发光、高亮度、响应时间快、大视角、高效率、低工作电压、低成本等优点,成为了平板显示技术中的一颗新星。作为新一代显示器件,OLED在手机、个人电子助理、数码相机、车载显示、笔记本电脑、壁挂电视以及军事领域都具有广阔的应用前景。目前,OLED正朝着大尺寸、高清晰度和高分辨率的方向发展,而这也逐渐成为了国内外研究的一大热点。本文阐述了OLED器件的结构和发光原理,介绍了OLED的驱动方式及灰度调制原理,着重对GOA驱动电路和一种测试方法做了研究。目前TFT-LCD的显示器件在行扫描时大都是需要外面的gate IC驱动,而AM-OLED里背板一般采用LTPS TFT。由于LTPS TFT的特性优势以及为减低成本,AM-OLED多采用GOA （gate on glass）电路直接驱动,使GOA驱动电路的可靠性、实用性成为一个重要的研究课题。当前国内还未实现AM-OLED的量产化,各大企业还处于研究及样品试验阶段,那么在研究背板以及OLED特性和测试样品的时候,需要对整个模块进行上电驱动,但是目前AM-OLED的驱动IC非常少,国外量产时使用的又多为定制化驱动IC。本文研究了一种新的GOA驱动电路,具体阐述了驱动原理并进行了仿真验证,另外也研究了一种用TFT-LCD驱动IC来驱动AM-OLED模块进行测试的应用方法。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 目前几种主流平板显示技术简介

- 1.3 OLED技术的优势

- 1.4 OLED技术的发展历程

- 1.5 OLED的研究动态

- 1.6 本文的主要内容及创新点

- 第二章 AM-OLED的结构和工作原理

- 2.1 OLED器件的结构

- 2.2 OLED器件的材料

- 2.3 OLED的工作原理

- 2.4 OLED器件的制作及工艺

- 第三章 AM-OLED的驱动及GOA电路研究

- 3.1 无源驱动

- 3.2 直流驱动与交流驱动

- 3.3 有源驱动

- 3.3.1 非晶硅TFT技术

- 3.3.2 多晶硅TFT技术

- 3.4 现有的OLED驱动芯片的状况

- 3.5 GOA电路的研究

- 第四章 灰度调制技术概述

- 4.1 灰度调制简介

- 4.2 模拟驱动方式

- 4.3 数字驱动方式

- 4.3.1 面积灰度（ARG）原理

- 4.3.2 时间灰度（TRG）原理

- 第五章 AM-OLED模块的测试方法及测试电路设计

- 5.1 灰度的实现原理

- 5.2 系统的构成和功能描述

- 5.2.1 FPGA简介

- 5.2.2 系统的构成

- 5.2.3 单元电路的功能介绍

- 5.3 系统的设计实现

- 5.3.1 行扫描和OLED驱动时序产生单元的设计

- 5.3.2 存储器模块的设计

- 5.4 一种AM-OLED模块驱动设计应用方法

- 5.4.1 要解决的技术问题

- 5.4.2 技术方案

- 5.4.3 具体实施方法

- 5.4.4 有益效果

- 第六章 总结和展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于AM-OLED立体显示接口电路的设计[J]. 液晶与显示 2014(02)

- [2].AM-OLED驱动控制芯片中电荷泵的设计[J]. 微电子学与计算机 2014(05)

- [3].用数模结合的方法实现AM-OLED的白平衡[J]. 液晶与显示 2013(03)

- [4].AM-OLED微型显示器在红外系统中的应用[J]. 红外技术 2012(04)

- [5].AM-OLED驱动控制芯片的测试电路设计[J]. 电脑知识与技术 2017(16)

- [6].用于AM-OLED驱动芯片的MDDI物理层传输电路设计[J]. 微电子学与计算机 2014(03)

- [7].基于labVIEW的AM-OLED显示屏测试系统[J]. 液晶与显示 2014(05)

- [8].基于AM-OLED的汽车仪表显示[J]. 电视技术 2012(09)

- [9].硅基AM-OLED高清微显示器像素驱动电路的研究[J]. 微计算机信息 2012(10)

- [10].AM-OLED驱动控制芯片的COB封装与测试[J]. 数字技术与应用 2017(06)

- [11].AM-OLED的像素电路集锦(一)[J]. 现代显示 2011(05)

- [12].AM-OLED技术专利申请分析[J]. 电子知识产权 2009(04)

- [13].一种应用于AM-OLED驱动芯片中的高精度RC振荡器[J]. 电脑知识与技术 2016(05)

- [14].AM-OLED显示驱动芯片中内置SRAM的设计[J]. 电子元器件应用 2010(12)

- [15].一种高清数字视频近眼立体显示系统设计[J]. 光学与光电技术 2014(04)

- [16].用于AM-OLED的高性能DC-DC变换器设计[J]. 微电子学与计算机 2014(04)

- [17].AM-OLED的像素电路集锦(二)[J]. 现代显示 2011(06)

- [18].基于AM-OLED基板的拓展多晶硅薄膜功能层的研究[J]. 半导体学报 2008(12)

- [19].中建一局中标全球第一条6代AM-OLED全柔性生产线项目[J]. 建筑 2016(07)

- [20].用于AM-OLED显示屏控制的MDDI数据处理芯片设计[J]. 液晶与显示 2011(06)

- [21].AM-OLED四管像素驱动电路特性研究[J]. 液晶与显示 2008(06)

- [22].基于亚阈值技术的AM-OLED驱动电路研究[J]. 杭州师范大学学报(自然科学版) 2011(04)

- [23].基于WHDI的视频传输及高灰度AM-OLED微显示系统的研究与设计[J]. 电气应用 2015(06)

- [24].用于AM-OLED驱动芯片的MDDI客端数据处理电路设计[J]. 液晶与显示 2013(05)

- [25].AM-OLED像素驱动电路的研究[J]. 农业与技术 2010(03)

- [26].多晶硅有源OLED像素电路的研究[J]. 科技信息 2010(21)

- [27].一种有源四管OLED像素驱动电路的研究与设计[J]. 黑龙江科技信息 2010(27)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/730c80cee08a1d6aaa9da10e.html