# 重晶石防辐射混凝土配合比设计及其性能研究

### 论文摘要

重晶石防辐射混凝土除了应满足建筑结构的一般功能之外,更重要的是要具有防护射线的功能。随着核技术的发展和国家核电中长期发展规划的实施,重晶石防辐射混凝土的应用将日益广泛。本文采用试验研究与理论分析相结合的方法,对原材料及其性能、重晶石防辐射混凝土配合比设计、性能和施工技术与工艺参数进行了较系统的研究,针对其易离析的特点,提出以相对沉降系数作为抗离析的评价指标。研究结果表明：（1）重晶石防辐射混凝土宜采用密度较大、与水结合较多、水化热较低的水泥；所选重晶石骨料表观密度应能满足混凝土表观密度要求,粗细骨料级配应为连续级配,级配较差时,应进行调整。（2）重晶石防辐射混凝土的表观密度与骨料的表观密度呈线性增长关系；密度随用水量的增加有所降低。与普通混凝土配合比设计相比,重晶石防辐射混凝土应首先选择合适的重晶石原材料,其用水量的选择可以参考普通混凝土的用水量选择,达到相同坍落度时,用水量选择比普通混凝土小5kg/m3；砂率选择在普通混凝土砂率的基础上,增加3%-5%左右。掺入普通砂石骨料,重晶石混凝土的表观密度降低；掺入普通粗骨料可以提高混凝土的强度,而掺入普通细骨料,混凝土强度变化不明显。（3）相对沉降系数可以用于评价重晶石防辐射混凝土骨料的相对沉降和抗离析能力,相对沉降系数越大,其抗离析能力越差。（4）重晶石防辐射混凝土抗压强度与水灰比符合Bolomy公式,灰水比与强度具有较好的线性相关性,由相关分析得出αa=0.50,αb=0.35；其轴心抗压强度为立方体抗压强度的75%-80%；劈裂抗拉强度为立方体抗压强度的6%-8%；弹性模量比同强度等级的普通混凝土小。（5）重晶石防辐射混凝土在100℃时,内部水分损失严重,而强度损失较小；其线膨胀系数比普通混凝土大,在温度低于80℃时,线膨胀系数可取为（1.6-2.0）×10-5/℃。（6）纤维素增稠剂可以明显改善重晶石防辐射混凝土的和易性,防止离析和泌水,但是会降低混凝土的防辐射能力和强度,其最佳掺量为0.05%。（7）重晶石防辐射混凝土的施工需要把握住其表观密度大,易离析的特点,建立完整的施工方案,保证混凝土的施工质量。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 研究背景与意义

- 1.2.1 研究背景

- 1.2.2 研究意义

- 1.3 国内外研究现状

- 1.3.1 防辐射原理

- 1.3.2 普通混凝土配合比设计原理

- 1.3.3 对防辐射混凝土的研究

- 1.3.4 对重晶石混凝土的研究

- 1.4 本文研究主要内容

- 第二章 重晶石防辐射混凝土原材料选择及性能试验

- 2.1 概述

- 2.2 原材料的选择

- 2.2.1 水泥

- 2.2.2 重晶石粗细骨料

- 2.2.3 掺合料

- 2.2.4 外加剂

- 2.3 试验原材料

- 2.3.1 水泥

- 2.3.2 重晶石粗细骨料

- 2.3.3 减水剂

- 2.3.4 增稠剂

- 2.4 试验方法

- 2.4.1 坍落度

- 2.4.2 力学性能

- 2.4.3 表观密度

- 2.4.4 线膨胀系数

- 第三章 重晶石防辐射混凝土配合比设计方法研究

- 3.1 概述

- 3.1.1 重晶石防辐射混凝土与普通混凝土配合比设计的差别

- 3.1.2 重晶石防辐射混凝土配合比设计指标

- 3.2 配合比设计主要参数关系试验研究

- 3.2.1 用水量对混凝土性能影响及规律

- 3.2.2 水灰比对混凝土性能影响及规律

- 3.2.3 砂率对混凝土性能影响及规律

- 3.3 质量法与体积法相结合配合比设计方法研究

- 3.3.1 重晶石防辐射混凝土配合比设计技术路线

- 3.3.2 重晶石防辐射混凝土配合比设计中主要参数的选择

- 3.3.3 重晶石防辐射混凝土配合比设计计算

- 3.3.4 重晶石防辐射混凝土配合比试配、调整与确定

- 3.3.5 重晶石防辐射混凝土配合比设计方法验证

- 第四章 重晶石防辐射混凝土性能研究

- 4.1 各强度等级重晶石防辐射混凝土试配

- 4.2 工作性

- 4.2.1 坍落度

- 4.2.2 相对沉降系数

- 4.3 力学性能

- 4.3.1 抗压强度

- 4.3.2 立方体抗压强度、轴心抗压强度、劈裂抗拉强度关系

- 4.3.3 弹性模量

- 4.3.4 破坏特征

- 4.4 热学性能

- 4.4.1 热稳定性

- 4.4.2 线膨胀系数

- 4.5 防辐射性能

- 4.6 掺普通砂石对重晶石混凝土性能的影响

- 4.7 增稠剂对重晶石防辐射混凝土性能的影响

- 4.7.1 对和易性的影响

- 4.7.2 对表观密度的影响

- 4.7.3 对抗压强度的影响

- 第五章 重晶石防辐射混凝土施工要点介绍

- 5.1 概述

- 5.2 混凝土的制备

- 5.2.1 配料

- 5.2.2 拌合

- 5.3 混凝土的运输

- 5.3.1 场外运输

- 5.3.2 混凝土泵送

- 5.4 混凝土的成型

- 5.4.1 模板

- 5.4.2 浇注

- 5.4.3 振捣

- 5.5 混凝土的养护

- 5.6 混凝土的质量检验

- 第六章 工程应用

- 6.1 工程概况

- 6.2 配合比设计

- 6.2.1 原材料

- 6.2.2 配合比的确定

- 6.3 施工要点

- 6.3.1 泵送要点

- 6.3.2 浇捣要点

- 6.3.3 温度控制

- 6.4 实施效果

- 第七章 结论及需要进一步研究的问题

- 7.1 主要结论

- 7.2 需要进一步研究的问题

- 参考文献

- 致谢

- 附录 攻读硕士期间论文发表及参与科研情况

### 相关论文文献

- [1].2016年全球重晶石产量和储量[J]. 化工矿产地质 2017(01)

- [2].2015年全球重晶石产量和储量[J]. 化工矿产地质 2016(02)

- [3].扬子板块北缘下志留统龙马溪组重晶石结核特征及其成因机制分析[J]. 岩石矿物学杂志 2017(02)

- [4].等离子体发射光谱法测定重晶石中的硫酸钡[J]. 新疆有色金属 2019(03)

- [5].微粉重晶石高密度钻井液性能研究[J]. 钻井液与完井液 2014(01)

- [6].重晶石主含量的测定影响因素研究[J]. 无机盐工业 2018(05)

- [7].复配重晶石对水基钻井液性能的影响[J]. 钻井液与完井液 2014(01)

- [8].防辐射重晶石混凝土配合比设计的试验研究[J]. 商品混凝土 2017(12)

- [9].重晶石生产消费与国际贸易[J]. 中国非金属矿工业导刊 2010(02)

- [10].中国矿业氧吧之三十八 重晶石[J]. 资源与人居环境 2009(13)

- [11].甘肃白银厂小铁山铅锌多金属矿床重晶石特征及找矿意义[J]. 矿床地质 2014(S1)

- [12].重晶石混凝土施工工艺实例探讨[J]. 山西建筑 2008(31)

- [13].天柱县实施重晶石开发“三步走”战略[J]. 中国粉体工业 2014(05)

- [14].含铅重晶石中硫酸钡的测定[J]. 云南冶金 2014(04)

- [15].重晶石及其比重的测试与计算[J]. 西部探矿工程 2008(03)

- [16].重晶石矿石成分分析标准物质研制[J]. 岩矿测试 2010(02)

- [17].贵州省重晶石矿产资源综合利用现状[J]. 矿物学报 2013(S2)

- [18].重晶石防辐射混凝土的施工[J]. 混凝土与水泥制品 2011(02)

- [19].三酸溶矿快速重量法测定重晶石中硫酸钡[J]. 四川建材 2011(02)

- [20].重晶石矿物材料的制备技术与应用进展[J]. 材料导报 2008(S2)

- [21].某铅锌尾矿回收重晶石选矿新工艺研究[J]. 化工矿物与加工 2017(11)

- [22].甘肃新增重晶石资源504.9万吨[J]. 中国粉体工业 2014(02)

- [23].X射线荧光光谱法辅助测定重晶石中的硫酸钡[J]. 吉林化工学院学报 2018(05)

- [24].高密度重晶石大体积混凝土施工技术[J]. 建筑施工 2009(12)

- [25].废弃阴极射线管玻璃对重晶石混凝土性能的影响[J]. 建筑材料学报 2016(02)

- [26].防辐射大体积重晶石混凝土施工技术[J]. 价值工程 2016(32)

- [27].重晶石—萤石矿重选尾矿碳酸盐脱除试验研究[J]. 化工矿物与加工 2013(12)

- [28].微粉重晶石改善钻井液性能室内研究[J]. 钻井液与完井液 2014(04)

- [29].改性重晶石补强天然橡胶的研究[J]. 非金属矿 2010(03)

- [30].一种重晶石密闭输送系统的设计及应用[J]. 设备管理与维修 2018(Z1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/73713528b653bd4b73a333d9.html