# 柴油脱氮方法的研究及应用

### 论文摘要

柴油是我国目前消费量最大的发动机燃料之一,但其中含氮有机化合物的存在对生产和环境造成许多危害,其影响油品的色度,降低油品的抗氧化安定性,进而影响其储存和使用性能,并在柴油的催化加工过程中造成催化剂中毒。含氮化合物具有致癌、致突变性,燃烧会产生NOX,形成酸雨,造成空气污染。传统的加氢脱氮工艺操作复杂,成本高,因此非加氢脱氮日益受到重视。本文以咔唑作为微生物脱氮的模式化合物进行微生物脱氮研究,同时探讨直流电场对脱氮菌株的生长速率和脱氮活性的影响。并在超声辅助的条件下用Ce4+氧化法对柴油进行同时脱硫脱氮的研究。本论文的主要研究内容概括如下:以咔唑为模型化合物,从燃油污染的土壤、污水中筛选出一株能够将咔唑降解为邻氨基苯甲酸的假单胞杆菌YSSH。以咔唑的脱除率为指标,用正交实验考察初始pH、速效碳源（葡萄糖）的浓度及速效氮源（氯化铵）的浓度等因素对该菌株生长和脱氮率的影响,确定该菌株最优的生长和脱氮条件为:氯化铵1.0 g/L,初始pH=7.0,葡萄糖3.0 g/L。将其应用于柴油体系,在油水比为1:9的条件下可使含氮量为100 ppm的柴油脱氮率达到63.9%。对所筛选的脱氮菌株施加不同强度的直流电场刺激,以细胞浓度和脱氮率为指标,研究外加电场对菌株生长速率和脱氮活性的影响。实验证明电流强度为10.0 mA时菌株的脱氮活性最高;电流强度升高至20.0 mA和40.0 mA时菌株的脱氮活性受到明显抑制。并将其应用于实际柴油体系,采用1:9的油水比,发现柴油脱氮率并未比不加电场时有所提高。在超声波辅助的条件下,使用Ce4 +同时氧化柴油中的硫氮化合物,并选用合适的溶剂DMF萃取除去氧化产物,可以将柴油中的硫含量从11000 ppm降低到6500 ppm,脱硫率达到40.9%;将柴油中的氮含量从100 ppm降低到44.6 ppm,脱氮率达到55.4%。由实验得到超声条件下的最佳脱氮条件为:反应温度为70℃,溶液的pH值为0.7,反应时间为50 min,油水比为1:9。

### 论文目录

- 中文摘要

- Abstract

- 第一章 序言

- 1.1 燃料油中的含氮化合物及其危害

- 1.2 燃料油脱氮的主要方法

- 1.2.1 加氢脱氮

- 1.2.2 非加氢脱氮

- 1.2.2.1 酸碱精制脱氮

- 1.2.2.2 吸附法脱氮

- 1.2.2.3 溶剂萃取脱氮

- 1.2.2.4 离子交换树脂法脱氮

- 1.2.2.5 配（络）合法脱氮

- 1.2.2.6 加速老化法

- 1.2.2.7 组合脱氮法

- 1.2.2.8 微波法脱氮

- 1.2.2.9 微生物脱氮

- 1.2.3 脱氮方法小结

- 1.3 本文的研究内容及研究意义

- 参考文献

- 第二章 微生物脱氮的研究

- 2.1 前言

- 2.2 实验材料与方法

- 2.2.1 主要仪器设备

- 2.2.2 主要试剂

- 2.2.3 相关培养基的组成及培养条件

- 2.2.4 采样

- 2.2.5 菌株筛选方法

- 2.2.6 咔唑降解的定性判断及其产物的提取和定量分析方法

- 2.2.6.1 定性判断

- 2.2.6.2 定量检测

- 2.2.7 菌株的鉴定

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 菌株的筛选

- 2.3.2 菌株最佳脱氮条件的确定

- 2.3.3 测定菌株的生长曲线及脱氮率

- 2.3.4 咔唑的初始浓度对菌株脱氮效率的影响

- 2.4 将菌株应用于柴油体系脱氮

- 2.5 本章小结

- 参考文献

- 第三章 直流电场对脱氮菌 YSSH 生长和脱氮的影响研究初探

- 3.1 前言

- 3.2 实验材料与方法

- 3.2.1 主要仪器设备

- 3.2.2 主要试剂

- 3.2.3 相关培养基的组成及培养条件

- 3.2.4 咔唑降解产物的提取和定量分析方法

- 3.2.5 考察钇钛电极材料本身对菌株生长和脱氮影响的实验

- 3.2.6 菌株在不同直流电场中的生长和脱氮实验

- 3.2.7 菌株在直流电场中柴油体系的脱氮实验

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 钇钛电极材料本身对菌株生长和脱氮的影响

- 3.3.2 不同强度的直流电场对菌株生长和脱氮的影响

- 3.3.3 菌株在直流电场中柴油体系的脱氮

- 3.4 结论与展望

- 参考文献

- 4+对柴油氧化脱氮脱硫的研究初探'>第四章 超声条件下Ce4+对柴油氧化脱氮脱硫的研究初探

- 4.1 前言

- 4.2 实验材料、原理与方

- 4.2.1 主要仪器设备

- 4.2.2 主要试剂

- 4.2.3 超声波辅助原理

- 4.2.4 柴油的氧化机理

- 4.2.5 咔唑及其产物的提取和定量分析方法

- 4.2.6 柴油中硫含量和氮含量的分析方法

- 4.2.7 氧化水相中的咔唑

- 4.2.8 氧化柴油的实验

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 咔唑氧化后的定量测定

- 4.3.2 氧化反应温度的选择

- 4.3.3 反应时间的选择

- 4.3.4 溶液pH 值的选择

- 4+氧化媒质的再生'>4.3.5 Ce4+氧化媒质的再生

- 4.3.6 柴油体系的氧化实验

- 4.4 结论与展望

- 参考文献

- 全文总结

- 攻读硕士学位期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/738ac3d86c2ee62631f842fe.html