# 精密机床静压导轨系统的动态性能分析

### 论文摘要

液体静压导轨、静压丝杠、静压轴承都属于静压支承。由于静压导轨有摩擦系数小、具有良好的润滑性和吸振性、相对运动速度对刚度影响小、无“爬行”等优点,能满足高精度、重载荷及各种速度范围机床的要求,因此近些年来,液体静压导轨在机床行业中得到了广泛的应用,发展前景十分乐观。本文所研究的静压导轨主要应用于精密机床,采用了薄膜节流不等面积对置油腔的闭式静压导轨结构。通过计算和分析,选取合适的系统参数,以满足机床对静压导轨的高精度和快响应的要求。在理论上对液体润滑理论进行了分析,并研究了液体静压导轨的承载能力和油膜刚度,对静压导轨系统的动态特性加深了理解。通过计算相关参数,建立静压导轨系统的传递函数,然后利用劳斯判据判断系统的稳定性。对静压导轨系统在不同载荷作用下的动态响应进行理论分析,推导了静压导轨系统的动态微分方程组,采用MATLAB/Simulink仿真软件构建系统的数学模型,通过仿真分析得到油膜厚度变化曲线、油腔压力变化曲线及薄膜片的位移曲线。对不同节流器的性能进行对比分析,由于系统的振动会影响薄膜节流器的控制精度与使用寿命,利用有限元分析软件ANSYS,建立薄膜片的有限元模型,对薄膜片进行模态分析,得到其固有频率和振型图。提出一种新的节流器,对静压导轨动态响应的提高有很大帮助。本文分析得到的静压导轨动态特性结论,为静压导轨在精密机床中的应用和推广提供理论参考,并利用仿真软件进行动态仿真分析,为进一步的实验研究做好铺垫,也为工程实践应用提供一些帮助。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究的背景和意义

- 1.2 国内外液体静压导轨在机床领域的研究及应用情况

- 1.3 静压导轨的动态特性

- 1.3.1 阶跃载荷作用下的过渡特性

- 1.3.2 正弦交变载荷作用下的频率特性

- 1.3.3 系统稳定性

- 1.4 课题来源及研究内容

- 1.4.1 课题来源

- 1.4.2 本文的研究内容

- 第2章 静压导轨的动态稳定性理论分析

- 2.1 液体润滑的理论基础

- 2.2 静压导轨的承载能力和油膜刚度

- 2.2.1 定压节流系统的基本关系式

- 2.2.2 对置油腔静压导轨的承载能力

- 2.2.3 静压导轨的油膜刚度

- 2.3 薄膜反馈节流静压导轨的工作原理

- 2.4 系统传递函数的建立

- 2.5 动态稳定性的判定

- 第3章 静压导轨动态特性的建模仿真与分析

- 3.1 阶跃载荷作用下过渡特性的相关概念

- 3.1.1 静压导轨的工作稳定性

- 3.1.2 阶跃载荷

- 3.1.3 在阶跃载荷作用的过渡过程

- 3.2 静压导轨系统的运动微分方程组

- 3.2.1 导轨的运动方程

- 3.2.2 节流器的运动方程

- 3.2.3 流入导轨油腔的流量

- 3.2.4 流出节流器的流量

- 3.2.5 流量的连续性方程

- 3.2.6 系统的运动微分方程

- 3.3 求解算法的确定

- 3.4 阶跃载荷作用下的仿真结果与分析

- 3.4.1 薄膜厚度δ对过渡过程的影响

- 3.4.2 油液粘度对过渡过程的影响

- 3.4.3 系统压缩系数对过渡过程的影响

- 3.5 在正弦载荷作用下频率特性的相关概念

- 3.5.1 正弦载荷

- 3.5.2 在正弦载荷作用下的频率特性

- 3.6 静压导轨系统的传递函数及“振幅-频率”特性方程

- 3.7 正弦载荷作用下的仿真结果与分析

- 3.7.1 液压油粘度对频率特性的影响

- 3.7.2 系统压缩系数对频率特性的影响

- 3.8 静压导轨动态性能的改善措施

- 3.8.1 排除系统中的空气

- 3.8.2 减少“敏感油路”的容积变化

- 3.8.3 调整导轨的稳定性

- 3.8.4 载荷频率避开特征频率

- 第4章 节流器对系统的影响和一种新节流器

- 4.1 液体静压导轨的节流器

- 4.1.1 固定节流器

- 4.1.2 可变节流器

- 4.2 薄膜反馈节流器的振动

- 4.2.1 产生振动的原因

- 4.2.2 消除振动的措施

- 4.3 模态分析理论基础

- 4.4 薄膜节流器的薄膜模态分析

- 4.4.1 薄膜模型的建立

- 4.4.2 选择材料及网格单元划分

- 4.4.3 薄膜模态计算结果分析

- 4.5 一种新节流器

- 第5章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/739670a70e09a58bd660340a.html