# 建筑工程给排水施工常见问题解决措施探讨

关键词：建筑工程；给排水施工；问题；措施

前言：

随着建筑行业的发展，给排水施工在建筑工程施工中的地位越来越重要。由于建设工程给排水施工所要求的施工技术十分复杂，要求精准度十分高。因此就要求给排水工程无论从设计还是从施工技术、施工管理方面都要十分的精细。给排水施工是整体工程施工的核心内容，要想保证工程施工整体质量就必须首先从给排水施工的管理入手，只有控制好给排水施工质量才能使整体建筑工程质量得到保障。因此可以说始排水施工管理对建筑工程施工有着十分重要的意义。

一、建筑工程给排水施工中常见的问题分析

（一）管道的渗漏问题

在给排水建筑工程中，管道渗漏是一个会经常遇到的问题，其渗漏的原因也有很多，主要可以归纳为以下几个方面的原因：

1管材质量方面存在的问题

在施工过程中，一些管材及其配件的质量不过关，存在着很多问题，比如说管材或配件中有砂眼、阀门自身存在质量问题等，这些细节性问题在施工的过程中肉眼难以发现，因此要予以注意。在一般的情况下，那些塑料材质的管材质量还都是不错的，出现渗漏的原因主要是由施工作业人员自身的操作问题引发的。

2环境因素的影响也是一个很重要的原因

这主要是就施工环境的温差变化而言的。一些施工场地的温差变化太大，从而会引起一些管材和其配件被损坏，尤其是对温差变化比较敏感的PPR管，它们特别容易受到环境的影响而出现热胀冷缩的现象，这样就十分容易损坏。

3在施工过程中接口密封不严或者质量自身有问题而引发的渗漏也是一个十分重要的原因。在一般情况下，排水管道的渗漏问题还是出现比较少的，也有少部分渗漏是由于施工人员的大意而引发的。

（二）堵管问题

1由于给排水施工人员在安装管道的过程中未采取相应的防护措施，从而使得一些杂物及垃圾进入到管道当中，这些杂物和垃圾受水流冲击的作用后，会逐渐聚集到管道的三通位置或是弯头处，从而导致管道堵塞。一旦管道发生堵塞的情况，便会使正常的给排水受到影响。

2排污管道设计过程中，由于管径取值过小，容易使较小的杂物进入到排污管道当中，从而造成污水排放不畅，久而久之便会形成堵管的情况。

3有些施工人员在对镀锌管口进行麻丝缠绕时，由于疏忽大意导致麻丝缠绕的不结实，这样便有可能使麻丝进入到管道当中，引起管道堵塞的情况。

（三）压问题以及供水量问题研究

在建筑工程给排水施工过程中，可能会出现水压异常问题以及供水量不足问题，导致这些问题出现的原因比较多

1如果设计不当的话，会导致给水管径大小不合理，进而导致水压不足问题出现。

2如果管道内杂物太多的话，就会大大降低管道可流通面积。

3如果水箱高度不合理或者安装不科学的话，就会导致水泵扬程异常问题出现，无法满足人们的用水需求。

（四）施工人员的素质需要提升问题

在建筑给排水的施工过程中，人为因素也是影响工程项目质量的一个重要的因素。一些给排水施工人员不但专业素质不高、技术也不过硬，在给排水施工过程中，对工程图纸分析不够细致、没有考虑地形等其他因素的影响情况下就仓促施工，这种缺乏责任感、没有责任心的人员往往带着随意性和盲从性进行工作，其工作的质量可想而知。因此，要严格采取各种措施来提高给排水施工人员的各种素质，以降低人为因素的不利影响，从而增强建筑给排水施工的质量。

二、建筑工程给排水施工常见问题的具体解决措施

（一）施工准备阶段

1认真审核设计图纸

在施工前的技术准备工作中，图纸审核时一项重要的内容，要保证其符合现场和施工的实际条件和设计深度等，因为这个设计图纸审核直接影响到工程施工能否正常进行。

2施工组织设计的编写

施工组织设计的编写要具有可操作性。在施工组织设计中要对工程概况、编制依据、施工准备、施工技术方案、施工进度计划做充分的说明，做到在施工过程中合理搭接工序，稳定作业班组，保证工程质量，提高审查效率，缩短施工工期。

3对材料、成品的控制

在施工过程中，要把好给排水设备、材料的采购关，保证设备材料的质量和安全性，并适当降低成本。在对设备和材料的管理中，要做好所用水泥、砂浆等材料的规格、性能检验，保证这些材料符合设计要求，并做好相关材料的资料，如质保书、合格证、测试报告等。

（二）管道渗漏的解决措施

对管材质量进行严格把关，认真检查进入施工现场的材料，做好验收登记工作。施工人员在安装管材之前必须仔细检查其外观，避免管材上存在裂痕、砂眼等问题，尤其要重点检查管材承插口和检查口等配件的密封性和尺寸，如进行通水试验等，若在检查中发现问题要进行及时处理。由于PPR管的使用会受环境因素的影响而易导致漏水问题。所以在PPR管道安装时应当采取暗敷的方式。除此之外，还应当采取积极的措施对管材的伸缩性进行预防，一般情况可采取改变管端连接接头形式的做法，使用滑动接头代替固定接头，从而满足管材的伸缩特性。同时，针对管道热胀变形的问题也可以利用自由臂补偿的方式加以解决，从而为管道自由伸缩留有空间余地。

（三）堵管的解决措施

在对给排水立管进行安装施工的过程中，应当采用麻袋将管道口裹紧，并在管道井上方加盖木板，这样能够避免杂物进入管道造成堵管的情况发生，有助于确保管道内部的清洁性；安装给排水管道时，应当严格按照设计图纸的要求，并结合现场的实际情况来进行管道施工，一旦发现管径尺寸的大小不合适，必须及时提出变更设计；当管道堵塞后，应当查明堵管的具体原因，并采取相应的措施加以处理，如因建筑垃圾造成管道堵塞，应当及时对被堵管道进行更换，若是由于系统原因造成管道堵塞，应当分层、分区查找堵塞的位置，使用过程中造成的堵管，应采用专门的机械设备进行疏通。

（四）供水量及水压不足措施

在具体施工中，要经常性的对比设计图纸与实际情况间的差距，以便及时发现设计失误予以纠正。当不能确定目标的具体数据时，可以参照周围建筑同类部件的数据。要及时做好损坏部件的维修与更换，防止局部问题影响整个系统正常运行。

（五）提高施工人员的整体素质

施工单位要建立健全科学合理的选人用人机制，通过全方位的考核体系对岗位适用人员进行评估。对于不适应该岗位工作的人员要做出及时调整。要加强施工人员业务培训。不仅要提高工作人员的技术水平，还要在改进工作作风，加强工作责任心方面对职工进行强化教育。通过科学有效的奖惩制度对施工人员在施工工程中的表现进行管理与约束。实行优胜劣汰的竞争上岗制度。通过引入竞争机制来促进施工人员的主观能动性的加强，为工作态度和业务素质的改善夯实精神基础。

结束语

综上所述，社会的发展需要工业建筑等各方面协调发展，给排水管道施工在建筑工程建设中占有重要的地位。给排水管道施工的迅速发展，使越来越多的人关注和重视给排水管道施工。在实际工作中，要充分考虑到给排水工程影响因素，结合当地具体情况，科学合理地设计出给排水施工方案，保障满足人们的用水需要，提高人们的生活质量。

参考文献：

[1]彭琳峰.论建筑工程给排水施工技术[J].江西建材，2015，11.30

[2]陈方园.关于房屋建筑工程给排水施工的质量管理措施的分析[J].居业，2015，07.20

本文来源: https://www.lw50.cn/article/73a64b31b147fbbfdee3362e.html