# 磁悬浮轴承系统硬件电路设计与研究

### 论文摘要

磁悬浮轴承利用电磁力使转子稳定悬浮,旋转轴之间无机械接触,具有无摩擦、无润滑、转速高以及寿命长等优点,是未来高速旋转机构支撑轴承的主要发展方向。一套完整的磁悬浮旋转驱动系统,至少包括两台径向磁轴承、一台轴向磁轴承以及一台电动机,系统硬件电路包括检测、功率驱动、外围保护以及电源等模块,结构较复杂。而且,若电动机采用变频器单独控制,硬件系统较分散,控制器之间通讯不便,整体抗干扰能力差。为此,本文将电动机和磁轴承的控制器集成于一体,进行整体电路设计,以达到减小体积、降低成本的目的,并进一步提高磁悬浮轴承系统的精度、稳定性和抗干扰能力。本文以径向载荷为800N、轴向载荷为1000N以及驱动电机功率为550W的磁悬浮驱动系统为研究对象,设计了以TMS320LF2407A为主控制器的系统硬件电路总体结构。在分析位移、电流、电压、速度等参量的实时检测原理的基础上,根据DSP实际工作电压要求对采样电路进行了整体设计,并采用PSPICE电路仿真软件对所设计电路进行了仿真研究和改进。选取IGBT和IPM为磁悬浮轴承和电动机功率驱动模块的核心元件,分析了其具体工作原理和特性,并设计了相关的隔离、驱动和保护等电路。针对IPM驱动单元,设计了四路不共地的15V电源,并附加了隔离保护、滤波以及稳压等功能,实验结果显示,采用滤波、稳压措施可有效消除谐波,提高输出精度。设定磁悬浮轴承转速为10000r/min,并以位移、速度、电流、电压等检测电路的实际输出为依据,分析了检测信号中高频干扰的原因和成分,并据此设计了采样滤波电路,结合仿真得出了适合磁悬浮轴承系统的滤波电路结构和参数。最后,对系统硬件电路进行了整体规划,并制成印刷电路板(PCB),以提高系统抗干扰能力为目标,改进了布局和布线,并进一步探讨了电磁屏蔽等抗干扰措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 磁悬浮轴承发展及现状

- 1.2 Protel技术的发展及现状

- 1.3 电磁兼容技术的发展及现状

- 1.4 主要研究内容

- 1.5 本文结构安排

- 第二章 磁轴承的检测电路设计

- 2.1 TMS320LF240x系列DSP简介

- 2.2 位移检测电路设计

- 2.2.1 位移传感器的工作原理

- 2.2.2 位移传感器的标定

- 2.2.3 位移检测电路

- 2.3 电流检测电路设计

- 2.4 电压检测电路设计

- 2.5 速度检测电路设计

- 2.5.1 光电编码器

- 2.5.2 速度检测电路设计

- 2.6 滤波电路设计

- 2.6.1 位移检测滤波电路设计

- 2.6.2 电流、电压检测滤波电路设计

- 2.7 A/D转换的外围电路设计

- 本章小结

- 第三章 功率驱动与电源电路设计

- 3.1 功率驱动电路设计

- 3.1.1 智能功率模块的选择

- 3.1.2 IPM中的保护电路模块

- 3.1.3 逆变电路设计

- 3.1.4 IGBT驱动电路

- 3.2 电源电路设计

- 3.2.1 电源电路的输出

- 3.2.2 电源电路中的稳压隔离电路

- 本章小结

- 第四章 电磁兼容性分析

- 4.1 电磁兼容技术的发展

- 4.2 电磁兼容设计的必要性

- 4.3 系统的电磁兼容性设计

- 4.4 电磁屏蔽措施

- 4.5 PCB抗干扰措施

- 4.6 电磁兼容性预测的基本方程

- 本章小结

- 第五章 PCB板的制作

- 5.1 原理图的绘制

- 5.1.1 原理图绘制流程

- 5.1.2 元件的电气连接和检测

- 5.1.3 元件封装的绘制

- 5.2 PCB的绘制

- 5.2.1 元件的导入和布局

- 5.2.2 PCB的布线原则

- 5.2.3 PCB抗干扰设计

- 5.2.4 磁悬浮轴承控制系统中电路的PCB制作

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].超声波导盲系统硬件电路设计[J]. 考试周刊 2014(52)

- [2].高精度火灾烟气分析系统硬件电路的设计[J]. 电子世界 2017(13)

- [3].无线遥控小车控制系统硬件电路设计[J]. 河北农机 2016(12)

- [4].50HZ相敏轨道电路接收器系统硬件电路的设计[J]. 信息通信 2015(09)

- [5].基于单片机的喷雾控制系统硬件电路设计[J]. 农机化研究 2010(02)

- [6].客车空气悬架控制系统硬件电路的设计[J]. 电子世界 2014(03)

- [7].无刷直流电动机控制器的设计[J]. 防爆电机 2009(02)

- [8].基于电压型逆变器的静止无功发生器硬件电路结构设计[J]. 电气开关 2012(01)

- [9].基于单片机的自动门门禁控制系统硬件电路设计[J]. 山西农经 2016(18)

- [10].基于DSP的多路温度采集系统硬件电路设计[J]. 微型机与应用 2014(06)

- [11].机载计算机控制系统硬件电路的抗干扰措施[J]. 仪表技术 2012(01)

- [12].PLC控制多种液体混合控制系统硬件电路设计[J]. 内江科技 2013(06)

- [13].MPEG-4的解码系统硬件电路设计[J]. 现代电子技术 2008(02)

- [14].单片机压力控制器设计[J]. 福建电脑 2008(06)

- [15].基于Wi-Fi的智能楼宇监控系统硬件电路设计[J]. 中国新通信 2018(08)

- [16].基于远程自动抄表系统设计分析[J]. 科技视界 2017(05)

- [17].恒压供水系统硬件设计简述[J]. 价值工程 2015(04)

- [18].基于STM32的号码识别与短信发送仪[J]. 信息技术 2015(10)

- [19].基于单片机体系的开关磁阻电动机调速系统硬件电路的设计[J]. 煤矿机械 2013(11)

- [20].会议用无线电子表决系统终端的设计与实现[J]. 科教文汇(中旬刊) 2009(07)

- [21].基于SOPC的PDA设计与实现[J]. 中国高新技术企业 2008(20)

- [22].基于PIC的矿用瓦斯报警器设计[J]. 信息通信 2013(09)

- [23].消防模拟训练环境控制系统硬件电路设计[J]. 微计算机信息 2009(26)

- [24].高精度稳定光源研究与设计[J]. 萍乡学院学报 2020(03)

- [25].基于CPLD的短路电流检测与保护系统硬件电路设计[J]. 通信电源技术 2016(04)

- [26].基于VR的智能旅游系统硬件电路设计[J]. 福建电脑 2016(10)

- [27].智能化数字温度测控系统设计[J]. 知识经济 2011(10)

- [28].电机光纤温度检测系统硬件电路设计[J]. 河北科技师范学院学报 2010(02)

- [29].基于PT2262/PT2272的车辆门禁控制系统硬件电路设计[J]. 计算机产品与流通 2018(02)

- [30].电子天平的研究与设计[J]. 机电工程 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/73cc77ae0c5051d6a961db7d.html