# 喷射成形6061铝合金的显微组织与力学性能

### 论文摘要

采用金相、X射线衍射、扫描电镜、透射电镜、能谱以及密度、硬度、拉伸试验等测试手段,对喷射成形6061铝合金的沉积态、挤压态和热处理态进行了显微组织分析和力学性能研究,总结了从喷射成形制坯到挤压到热处理完成整个工艺过程中6061铝合金的显微组织和力学性能演变规律,并与相同工艺状态的熔铸态6061铝合金进行了对比,主要研究结果如下:（1）采用喷射成形技术制备了轮廓呈高斯分布曲线状、相对密度达96.4%的6061铝合金沉积锭。喷射成形坯锭中部外层组织最好,为细小等轴晶,Mg2Si相和AlFeSi相分别弥散分布于晶内和晶界。而熔铸态合金晶粒粗大,Mg2Si相偏聚于晶界处,组织很不均匀。但喷射态合金由于组织内存在的孔隙,各项拉伸力学性能都比熔铸态合金低。（2）当挤压比为6.25时,PJ（喷射+挤压）态6061铝合金晶粒横向尺寸随挤压温度的升高而变小,纵向晶粒越来越细长;合金在挤压温度低于150℃挤压后达到全致密,高于150℃挤压后未达全致密;硬度、抗拉强度和屈服强度随挤压温度的升高而降低,断后伸长率随挤压温度的升高而升高。当挤压温度为250℃时,PJ态6061铝合金晶粒横向尺寸随挤压比的增大而减小,纵向组织变化不大;合金在挤压比高于10.41时挤压后达到全致密;抗拉强度、屈服强度和断后伸长率都随挤压比的增大而升高,但硬度受挤压比变化的影响却不大。喷射成形6061铝合金最佳挤压致密化工艺为:挤压温度250℃、挤压比25。经该工艺挤压后合金抗拉强度提高了68.8%,屈服强度提高了97.1%,断后伸长率提高了87.9%。PJ态和ZJ（熔铸+挤压）态合金的晶粒大小差不多,都为1μm左右;PJ态合金的抗拉强度、屈服强度和断后伸长率都高于ZJ态合金。PJ态和ZJ态6061铝合金的断裂机理都为微孔聚集型韧性断裂。（3）合金硬度随固溶温度的升高而升高,抗拉强度、屈服强度和断后伸长率则先增大后减小;随时效温度的升高合金硬度、抗拉强度和屈服强度先增大后减小,断后伸长率却一直减小;合金硬度、抗拉强度和屈服强度曲线随时效保温时间的延长呈驼峰状变化,断后伸长率则变化不大,只在17h时有所增大。晶内析出相的形态和数量随热处理工艺参数的变化而变化。喷射成形6061铝合金最佳热处理工艺为:530℃固溶1h+175℃时效8h。经该工艺热处理后合金抗拉强度提高了9%,屈服强度提高了18.8%,但断后伸长率降低了25%。PJR（喷射+挤压+热处理）态合金的抗拉强度、屈服强度、断后伸长率比ZJR（熔铸+挤压+热处理）态合金分别提高了5.5%、7.8%、14.2%。PJR态和ZJR态6061铝合金的断裂机理都为微孔聚集型的韧性断裂。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 6061 铝合金

- 1.2.1 6061 铝合金简介

- 1.2.2 6061 铝合金成分对力学性能的影响

- 1.3 喷射成形技术的工艺原理、特点及发展状况

- 1.3.1 喷射成形技术的工艺原理

- 1.3.2 喷射成形技术的工艺特点

- 1.3.3 喷射成形技术的发展状况

- 1.4 国内外喷射成形铝合金的研究现状

- 1.4.1 国外喷射成形铝合金的研究现状

- 1.4.2 国内喷射成形铝合金的研究现状

- 1.5 喷射成形铝合金致密化工艺

- 1.5.1 挤压工艺

- 1.5.2 轧制工艺

- 1.5.3 锻造工艺

- 1.5.4 热等静压工艺

- 1.6 6061 铝合金的热处理

- 1.6.1 固溶

- 1.6.2 时效

- 1.7 本课题研究的目的、意义及内容

- 1.7.1 研究目的和意义

- 1.7.2 研究内容

- 第二章 实验过程与方法

- 2.1 实验过程

- 2.2 材料的制备

- 2.2.1 实验原材料

- 2.2.2 喷射成形实验

- 2.2.3 挤压实验

- 2.2.4 热处理实验

- 2.3 组织分析

- 2.3.1 金相观察（OM）

- 2.3.2 X 射线衍射物相分析（XRD）

- 2.3.3 扫描电镜分析（SEM）

- 2.3.4 透射电镜分析（TEM）

- 2.4 性能测试

- 2.4.1 密度测试

- 2.4.2 硬度测试

- 2.4.3 拉伸实验

- 第三章 喷射成形6061 铝合金

- 3.1 引言

- 3.2 6061 铝合金喷射成形坯宏观形貌

- 3.3 喷射成形6061 铝合金的显微组织

- 3.4 喷射成形6061 铝合金的硬度和致密度

- 3.4.1 硬度

- 3.4.2 致密度

- 3.5 喷射态6061 铝合金与熔铸态6061 铝合金显微组织和力学性能对比

- 3.5.1 金相组织对比分析

- 3.5.2 XRD 物相对比分析

- 3.5.3 析出相能谱（EDS）对比分析

- 3.5.4 力学性能对比

- 3.5.5 拉断试样及断口形貌对比分析

- 3.6 本章小结

- 第四章 喷射成形6061 铝合金挤压致密化处理

- 4.1 引言

- 4.2 挤压后合金的显微组织

- 4.2.1 挤压温度对合金显微组织的影响

- 4.2.2 挤压比对合金显微组织的影响

- 4.3 挤压后合金的力学性能

- 4.3.1 挤压温度对合金力学性能的影响

- 4.3.2 挤压比对合金力学性能的影响

- 4.4 挤压态喷射成形6061 铝合金断口形貌分析

- 4.4.1 经不同挤压温度挤压后合金的断口形貌

- 4.4.2 经不同挤压比挤压后合金的断口形貌

- 4.4.3 在挤压温度为250℃、挤压比为25 时挤压后合金的断口形貌及断裂机理分析

- 4.5 挤压前后合金力学性能对比

- 4.6 熔铸+挤压（ZJ）态、喷射成形+挤压（PJ）态6061 铝合金显微组织和力学性能对比

- 4.6.1 显微组织对比

- 4.6.2 力学性能对比

- 4.6.3 断口形貌对比

- 4.7 本章小结

- 第五章 喷射成形+挤压+热处理态6061 铝合金

- 5.1 引言

- 5.2 热处理工艺参数对合金显微组织和力学性能的影响

- 5.2.1 对合金硬度的影响

- 5.2.2 对合金拉伸性能的影响

- 5.2.3 热处理后合金析出相情况TEM 观察

- 5.2.4 热处理后合金组织性能关系的讨论与分析

- 5.3 热处理后合金断口形貌分析

- 5.4 热处理前后合金力学性能对比

- 5.5 熔铸+挤压+热处理（ZJR）态、喷射成形+挤压+热处理（PJR）态6061 铝合金显微组织和力学性能对比

- 5.5.1 显微组织对比

- 5.5.2 力学性能对比

- 5.5.3 断口形貌对比

- 5.6 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

- 附件

### 相关论文文献

- [1].7050铝合金组织结构的研究进展[J]. 广东化工 2020(02)

- [2].2A12铝合金的补焊次数探析[J]. 山西冶金 2020(01)

- [3].铝合金栏杆安装工艺的改进方法[J]. 福建建材 2020(03)

- [4].稀土在车用铝合金中的作用最新研究进展[J]. 热处理技术与装备 2020(02)

- [5].中国的新型铝合金[J]. 轻合金加工技术 2020(05)

- [6].6061铝合金组织与性能研究现状及科研思路探讨[J]. 内蒙古石油化工 2020(07)

- [7].德国特里米特铝业公司研制成一种新的6082铝合金[J]. 轻合金加工技术 2020(06)

- [8].化学成分对8030铝合金杆性能的影响研究[J]. 新疆有色金属 2020(04)

- [9].超声振动对5356铝合金组织及力学性能的影响研究[J]. 科技风 2020(29)

- [10].用3D打印制备铝合金[J]. 兵器材料科学与工程 2020(06)

- [11].电气自动化在铝合金行业中的应用[J]. 中国金属通报 2019(09)

- [12].萨帕铝业公司研制出新的汽车6×××铝合金[J]. 轻合金加工技术 2017(02)

- [13].可溶解于水的结构铝合金[J]. 轻合金加工技术 2017(02)

- [14].钒铝合金的生产方法综述[J]. 铁合金 2017(06)

- [15].计算机软件在铝合金生产中的应用[J]. 世界有色金属 2017(07)

- [16].装甲铝合金的进展[J]. 轻合金加工技术 2017(07)

- [17].改善6082铝合金组织和性能的研究进展[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [18].热处理和环境温度对2219铝合金断裂韧性的影响分析[J]. 铸造技术 2015(01)

- [19].民用铝合金框架件前景看好[J]. 中国金属通报 2015(04)

- [20].停放时间对6061铝合金性能及微观组织的影响[J]. 中国有色金属学报 2020(04)

- [21].热处理对电子产品用6013铝合金组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(20)

- [22].电感耦合等离子体原子发射光谱法快速测定铝合金中多元素[J]. 工程与试验 2017(04)

- [23].7075铝合金动态试验及其本构关系研究[J]. 制造业自动化 2016(11)

- [24].美国研发喷射铝合金工艺 提升铝合金质量[J]. 军民两用技术与产品 2017(01)

- [25].0.2%钪对7050铝合金热处理组织和性能的影响[J]. 热加工工艺 2017(06)

- [26].淬火温度对6082铝合金泵体性能及焊缝质量的影响[J]. 世界有色金属 2017(05)

- [27].发动机铝合金缸盖加工断屑问题探讨[J]. 制造技术与机床 2017(06)

- [28].铝合金围护板推广应用浅谈[J]. 有色金属加工 2017(04)

- [29].金属元素与稀土复合添加对铝合金性能影响的研究进展[J]. 轻合金加工技术 2017(07)

- [30].简析铝合金复合材料关键技术指标与生产工艺[J]. 科学技术创新 2017(19)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/73dde2467c4b65b0f2af517d.html