# 表面等离子体布拉格波导滤波器特性研究

### 论文摘要

表面等离子体激元是一种在金属和电介质表面激发的电磁场传播模式,它的一项重要用途就是能够实现亚波长尺度对光的控制。金属-绝缘体-金属波导（Metal-Insulator-Metal,MIM）作为表面等离子体波导的重要分支之一,具有独特的优势,成为了近年来光子器件研究的热点之一。本文中我们研究了基于MIM波导的布拉格滤波器的传输特征,设计了一些调节透射谱线特征的结构。首先,我们通过时域有限差分方法讨论了在MIM波导内传输的TM0模式的电磁场分布特征,通过采用TEM模近似推导出了金属布拉格波导滤波器的传输矩阵方程,同时使用时域有限差分方法和传输矩阵方法对这种滤波器的透射率谱线进行了数值计算,结果表明两种方法计算的结果吻合的很好。我们还讨论了该滤波器的各结构参数,研究了其对透射谱线的影响。进一步的我们讨论了该种这种金属波导滤波器的谱带调控方法,首先我们研究了禁带谱高阶谱线的调控,通过采用合适的周期单元长度配比,我们可以有选择的使高阶谱实现导带、禁带的互换,这为波长吸收滤波器的设计提供了有效的方法。然后我们分别通过改变这种二元金属波导滤波器结构内波导宽度的差异、介质夹层的折射率、渐变中心波长以及合并两滤波器禁带,实现了禁带谱宽度的增宽。最后在此基础上,我们设计同时滤除1310nm和1550nm波长的金属波导滤波器,为实际的应用提供借鉴方案。最后,由于这种金属波导滤波器中旁瓣的存在,我们讨论了该结构的高频和低频边带的切趾方法,提出了两种不同的切趾结构。并通过数值模拟方法,对比了其各自的透射谱带特点。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文的主要工作

- 1.4 课题研究的意义

- 第2章 表面等离子体MIM波导基本理论

- 2.1 引言

- 2.2 金属的光学性质

- 2.3 MIM波导内的传播模式

- 2.4 本章小结

- 第3章 数值计算方法及波导参数的讨论

- 3.1 引言

- 3.2 时域有限差分法

- 3.2.1 麦克斯韦方程组

- 3.2.2 各向异性介质完全匹配层及时域递推形式

- 3.2.3 激励源的设置

- 3.3 传输矩阵法

- 3.3.1 MIM波导中表面等离子体TM0模传输特点

- 3.3.2 不同宽度波导连接处的传输矩阵

- 3.3.3 周期波导的传输矩阵

- 3.4 两种方法的计算结果对比

- 3.5 波导参数的一些讨论

- 3.5.1 传播常数β

- 3.5.2 波导宽度w

- 3.5.3 波导夹层介质折射率n

- 3.6 本章小结

- 第4章 金属波导滤波器的谱带调控

- 4.1 引言

- 4.2 高阶谱带的调控

- 4.3 禁带谱宽度调控

- 4.3.1 改变波导宽度

- 4.3.2 改变波导夹层折射率

- 4.3.3 改变波导中心波长

- 4.3.4 双禁带合并

- 4.4 特定双波长吸收滤波器设计

- 4.4.1 两滤波器合并

- 4.4.2 高阶谱带实现

- 4.5 本章小结

- 第5章 金属波导滤波器的切趾及多元结构的讨论

- 5.1 引言

- 5.2 切趾

- 5.2.1 多周期矩形切趾

- 5.2.2 单周期非矩形切趾

- 5.3 多元结构的讨论

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].一种可靠的波导滤波器分析设计方法[J]. 信息通信 2017(12)

- [2].一种结构紧凑的毫米波波导滤波器的设计[J]. 微波学报 2012(06)

- [3].一种宽带脊波导滤波器的设计和优化[J]. 真空电子技术 2010(05)

- [4].基于T型腔结构的表面等离子体波导滤波器[J]. 光电技术应用 2013(04)

- [5].表面等离激元亚波长光波导滤波器研究进展[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2013(05)

- [6].基于表面等离子体诱导透明的半封闭T形波导侧耦合圆盘腔的波导滤波器[J]. 物理学报 2019(23)

- [7].介质多模滤波器的仿真设计[J]. 电脑与信息技术 2017(03)

- [8].Ka波段波导H面膜片滤波器的分析与计算[J]. 科技资讯 2017(32)

- [9].微波频段表面等离子激元波导滤波器的实验研究[J]. 物理学报 2013(18)

- [10].介质加载型消失模波导滤波器的机辅设计方法[J]. 科学技术与工程 2019(13)

- [11].新型集成式波导滤波器的设计[J]. 价值工程 2019(30)

- [12].基于非谐振节点的波导滤波器设计[J]. 东北师大学报(自然科学版) 2017(04)

- [13].倒扣焊安装的微机械毫米波介质集成波导滤波器[J]. 固体电子学研究与进展 2016(04)

- [14].脊双模波导滤波器的研究[J]. 电子元件与材料 2012(10)

- [15].带有条形间隔矩形腔结构的波导滤波器特性分析[J]. 光学与光电技术 2014(01)

- [16].基于耦合结构的W波段波导滤波器的设计[J]. 微纳电子技术 2018(02)

- [17].读者来信[J]. 真空电子技术 2011(01)

- [18].毫米波E面金属膜片窄带滤波器的研究与设计[J]. 电子元器件应用 2011(10)

- [19].X波段窄带波导滤波器的研究[J]. 科学之友 2010(22)

- [20].一种有效抑制寄生通带的波导滤波器的方法[J]. 微波学报 2018(S2)

- [21].微波毫米波波导滤波器的改进设计研究[J]. 自动化与仪器仪表 2018(07)

- [22].Ka波段E面波导滤波器的误差研究[J]. 现代电子技术 2009(13)

- [23].一种基于矩形腔的MIM波导滤波器的滤波特性研究（英文）[J]. 光子学报 2020(02)

- [24].Ka波段宽带波导滤波器设计与实现[J]. 火控雷达技术 2011(04)

- [25].一种窄带带通波导滤波器的设计[J]. 雷达与对抗 2011(03)

- [26].波导带通滤波器与微带转换装置的设计[J]. 现代电子技术 2012(21)

- [27].一种新型非对称共面波导滤波器的设计与仿真[J]. 太原理工大学学报 2011(02)

- [28].交叉耦合在直线型波导滤波器中的研究[J]. 电子元件与材料 2012(11)

- [29].基于圆弧谐振腔的金属-介质-金属波导滤波器的数值研究[J]. 物理学报 2012(18)

- [30].脊双模波导滤波器的分析及设计[J]. 电子元件与材料 2012(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/743c423fa5a588a5531ab6b3.html