# 应用于仿生导航的天空散射光的偏振特性研究

### 论文摘要

近年来,天空散射光的偏振特性已经成为了许多理论和实践研究的课题。晴朗天空中的散射光具有特定的偏振特性分布。生物学家的研究表明,沙蚁Cataglyphis和蜜蜂等小动物能够借助天空散射光的偏振分布模式进行导航定位,它们的视觉神经系统对天空中散射光的偏振方向极其敏感。因此对天空散射光的偏振特性及其分布规律进行测量与分析的工作具有重要意义。本文从大气光学的Rayleigh散射理论入手,首先论述了天空散射光的物理学基础和产生机理。然后介绍了描述光束偏振特性的几种典型方法——电矢分量法、琼斯矢量方法、Stokes矢量表示法、邦加球偏振画图法,以及它们之间的关系。接着本文提出了基于Mueller矩阵和Stokes矢量的天空散射光偏振测量方案,搭建了天空散射光偏振特性测量系统的硬件结构。利用C++语言和OpenGL软件开发包在VC环境下进行了编程工作,完成了天空散射光偏振数据分析软件的设计。该软件能够实现对测量数据的提取、分类、处理和保存,此外,还能够显示所测天空散射光的光强辐射度、偏振度、偏振方位角、Stokes分量值、测量时间、光谱波长、气象条件等数据,并以图形方式显示天空散射光的全天空偏振分布规律。在对该测量系统进行标定后,我们得到了系统的性能指标。此后利用该测量系统及分析软件,我们对天空散射光的偏振特性进行了大量的测试。分别从天顶点、太阳子午面、以及全天空区域进行了测量,得到了400nm-750nm波段的偏振特性及分布规律。同时,测量结果也表明该测量系统能够有效地获得天空散射光的辐射度、偏振参数及光谱曲线。通过对测量实验所得数据的详尽分析,验证了Rayleigh散射理论中关于散射光偏振特性与太阳高度角、散射角以及波长之间的关系,也初步得出天空散射光的偏振分布与理论分布存在的差异。通过上述分析进而讨论了天空散射光的偏振特性（辐射度、偏振度、偏振方位角等）应用于仿生导航的限制条件和可行性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 选题依据及意义

- 1.2 天空散射光偏振特性研究的国内外现状

- 1.3 论文主要工作

- 2 天空散射光偏振特性的基本理论

- 2.1 天空散射光的物理意义

- 2.1.1 Rayleigh散射和 Mie散射

- 2.1.2 单次散射和多次散射

- 2.1.3 天空散射光的偏振

- 2.2 天空散射光偏振的物理特性

- 2.3 天空散射光偏振特性的数学描述

- 2.3.1 电矢量法

- 2.3.2 琼斯矢量法

- 2.3.3 邦加球表示法

- 2.3.4 Stokes矢量法

- 2.4 偏振特性的测量方法

- 3 天空散射光偏振特性测量系统的设计

- 3.1 测量原理

- 3.1.1 测量模型及原理

- 3.1.2 偏振测量的几何坐标系

- 3.2 测量系统硬件结构设计

- 3.3 测量数据分析软件的设计

- 3.3.1 软件设计方案

- 3.3.2 软件的功能及界面

- 3.4 测量系统的标定及性能参数

- 4 天空散射光偏振特性的测量

- 4.1 天顶点处散射光偏振特性测量

- 4.2 太阳子午面上散射光偏振特性的测量

- 4.2.1 偏振特性与太阳位置的关系

- 4.2.2 偏振特性与散射角的关系

- 4.2.3 偏振特性与光谱波长的关系

- 4.3 全天空散射光偏振分布的测量与分析

- 4.4 偏振特性影响仿生导航的综合因素分析

- 结论与展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].背光偏振特性对液晶显示器透过率的影响[J]. 液晶与显示 2020(11)

- [2].粗糙目标表面红外偏振特性研究[J]. 中国光学 2020(03)

- [3].蒙特卡罗模拟大气颗粒物粒子偏振特性研究[J]. 激光杂志 2017(07)

- [4].空间目标红外偏振特性分析[J]. 红外技术 2015(03)

- [5].空间目标光谱偏振特性[J]. 红外与激光工程 2012(01)

- [6].基于微面元理论的“猫眼”目标回波散射偏振特性研究[J]. 应用光学 2020(05)

- [7].热红外自发辐射偏振特性分析以及验证实验[J]. 光电工程 2014(02)

- [8].基于红外偏振特性的空间目标探测可行性探讨[J]. 应用光学 2013(04)

- [9].雪的热辐射偏振特性定量研究[J]. 光学学报 2012(11)

- [10].可见/近红外土壤湿度的光谱偏振特性实验研究[J]. 红外与激光工程 2015(11)

- [11].激光照明下黑硅表面的散射偏振特性研究[J]. 光谱学与光谱分析 2016(S1)

- [12].基于局部大气偏振特性的仿生导航方法[J]. 航空学报 2020(S2)

- [13].目标红外偏振特性的影响因素研究[J]. 激光与红外 2013(08)

- [14].目标表面发射率对红外辐射偏振特性的影响分析[J]. 光谱学与光谱分析 2017(03)

- [15].基于薄雾偏振特性的图像融合方法[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [16].像散分数傅里叶系统对部分相干光束偏振特性的影响[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2018(04)

- [17].基于偏振双向反射分布函数的粗糙表面偏振特性[J]. 光学学报 2018(03)

- [18].径向偏振调制对聚焦光斑匀滑及偏振特性的影响[J]. 强激光与粒子束 2015(12)

- [19].水下目标不同偏振特性对成像系统分辨率的影响[J]. 光学学报 2016(03)

- [20].涂漆金属等几种目标的后向散射激光偏振特性[J]. 探测与控制学报 2009(02)

- [21].便携式偏振特性测量仪的设计与实现[J]. 仪表技术与传感器 2011(08)

- [22].太赫兹波段金属阵列结构的透射及反射宽谱偏振特性[J]. 光学学报 2018(05)

- [23].利用偏振特性因子的偏振成像目标探测实验[J]. 光电工程 2016(02)

- [24].基于偏振特性的图像去雾算法[J]. 计算机应用与软件 2014(10)

- [25].水面溢油污染的多角度多波段偏振特性研究[J]. 海洋环境科学 2012(02)

- [26].基于激光偏振特性的水下声信号探测方法研究[J]. 光学与光电技术 2011(01)

- [27].980nm大功率垂直腔面发射激光器偏振特性[J]. 发光学报 2008(05)

- [28].模拟组织纤维特性和偏振特性的仿体制备[J]. 工业控制计算机 2018(10)

- [29].不同涂层飞机蒙皮半球空间激光偏振特性[J]. 制导与引信 2014(04)

- [30].保偏光纤的偏振特性分析[J]. 光通信技术 2010(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/744979d9a3cbf01d735067cd.html