# 超高交联树脂对磺胺类制药废水的吸附及珠体成型研究

### 论文摘要

本学位论文共包含下述两部分研究内容：1)采用CaO絮凝沉淀—树脂吸附两步法对磺胺间甲氧嘧啶制药废水进行了有效净化处理,实验结果表明：该法可使废水CODcr从原来的11000 mg/L降至321 mg/L, CaO絮凝沉淀与树脂吸附对CODcr的去除率分别达84.33%和81.66%（总去除率≥97%）。此废水处理工艺简单、运行费用低,树脂经5次吸附-脱附后仍保持良好的吸附性能,实验室合成的超高交联树脂吸附效果优于已商业化的H103吸附树脂,具有很好的实际应用前景。2)在实验室前期工作基础上,首次采用双油相悬浮聚合工艺合成出一类规则珠状非苯乙烯型超高交联吸附树脂,其反应体系如下：分散相为硝基苯、连续相为二甲基硅油、催化剂为无水三氯化铁、单体为4,4’-二氯甲基联苯（CMB）和1,4-二氯甲基苯（XDC）等。通过对反应条件的探索,确立最佳聚合条件为：分散相和连续相比1：4、反应采取逐步升温法、搅拌速度为300 r/min、分散剂为苯甲酸正丁酯,树脂成型后先经溶剂萃取处理再进行后交联,该珠状树脂不但机械性能良好,其比表面积也达1000 m2/g以上。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 1 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 磺胺类药物的特点

- 1.2.1 磺胺类药物的基本结构

- 1.2.2 磺胺类药物的分类

- 1.3 磺胺类制药废水的特点

- 1.4 制药废水排放指标的定义

- 1.5 磺胺类制药废水的处理方法

- 1.5.1 物化处理法

- 1.5.2 生化处理法

- 1.6 超高交联吸附树脂的珠体成型研究

- 1.6.1 超高交联吸附树脂的形态

- 1.6.2 超高交联吸附树脂珠体的制备方法

- 1.7 选题的目的及意义

- 2 超高交联吸附树脂对磺胺类制药废水的吸附研究

- 2.1 引言

- 2.2 实验试剂及仪器

- 2.2.1 实验试剂和原料

- 2.2.2 实验仪器及设备

- 2.3 实验内容

- 2.3.1 树脂的预处理

- 2.3.2 磺胺类制药废水的预处理

- 2.3.3 树脂对制药废水的静态吸附

- 2.3.4 树脂对制药废水的动态吸附

- 2.3.5 树脂的脱附实验

- 2.3.6 树脂的循环再生实验

- 2.4 实验测试方法

- 2.4.1 CODcr的测定方法

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 制药废水的预处理结果

- 2.5.2 树脂的静态吸附结果

- 2.5.3 树脂的动态吸附结果

- 2.6 本章小结

- 3 超高交联吸附树脂的珠体成型研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验试剂及仪器

- 3.2.1 实验试剂和原料

- 3.2.2 实验仪器及设备

- 3.3 实验内容

- 3.3.1 双油相悬浮聚合制备树脂

- 3.4 实验测试方法

- 3.4.1 树脂比表面积和孔径的测定方法

- 3.4.2 树脂红外光谱（IR）的分析

- 3.4.3 树脂元素分析

- 3.5 结果与讨论

- 3.5.1 双油相体系选择的结果

- 3.5.2 分散相与连续相之比优选的结果

- 3.5.3 反应温度优选的结果

- 3.5.4 反应时间优选的结果

- 3.5.5 搅拌速度优选的结果

- 3.5.6 分散剂优选的结果

- 3.5.7 后处理优选和后交联的结果

- 3.5.8 实验重复性的结果

- 3.6 本章小结

- 4 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 参考文献

- 个人简历与硕士期间发表论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].国际领先的新型高效多元强化絮凝沉淀集成系统设备问世[J]. 中国给水排水 2009(04)

- [2].国际领先的新型高效多元强化絮凝沉淀集成系统设备问世[J]. 中国给水排水 2009(07)

- [3].加载絮凝沉淀工艺在水处理中的应用[J]. 给水排水 2009(S1)

- [4].伴矿景天汁液中重金属形态及絮凝沉淀效果优化[J]. 环境工程学报 2018(02)

- [5].絮凝沉淀法测定地表水中氨氮的方法改进[J]. 环境与发展 2020(01)

- [6].磁絮凝沉淀用于漳浦污水处理厂一级A升级改造[J]. 中国给水排水 2019(14)

- [7].强化絮凝沉淀以提高乡镇水厂供水能力的研究[J]. 供水技术 2008(01)

- [8].饴糖产品热絮凝物的测定研究[J]. 现代食品科技 2016(04)

- [9].絮凝沉淀预处理养猪废水影响因素研究[J]. 当代化工 2020(09)

- [10].加压结团絮凝沉淀浓缩处理蓝藻浆的实验研究[J]. 水处理技术 2017(02)

- [11].强化絮凝沉淀工艺在矿井水改造工程中的应用[J]. 中国给水排水 2017(14)

- [12].水平流絮凝沉淀池水处理工艺浅谈[J]. 工程建设与设计 2018(06)

- [13].钱塘江水氨氮检测不同预处理方法的比对探讨[J]. 供水技术 2018(05)

- [14].水中氨氮纳氏法测定时样品前处理方法的质量控制研究[J]. 上海环境科学 2019(02)

- [15].浅谈蓝藻治理技术及应用[J]. 安徽建筑 2016(04)

- [16].絮凝沉淀磁吸附工艺在富营养化水体治理中的应用[J]. 环境污染与防治 2009(05)

- [17].基于絮凝沉淀-人工湿地-回灌的水处理工程实践[J]. 中国给水排水 2018(11)

- [18].SediMag~?磁絮凝沉淀技术在漳州开发区污水处理厂的应用[J]. 能源与节能 2020(10)

- [19].水解酸化—接触氧化—絮凝沉淀工艺处理印染废水[J]. 工业水处理 2012(10)

- [20].果蔬食品废水处理工程实例[J]. 工业用水与废水 2019(03)

- [21].磁絮凝沉淀净化水工艺(M~+FLO)在城市污水净化处理中的应用——青岛麦岛污水处理厂应用实例分析[J]. 中国资源综合利用 2017(11)

- [22].不同组合工艺处理浓缩液效果对比实验研究[J]. 化学与生物工程 2015(07)

- [23].不同pH条件下As还原对砷释放的影响实验研究[J]. 环境科学与技术 2013(01)

- [24].高浓度危险化工废液消解技术研究[J]. 浙江工业大学学报 2011(05)

- [25].三氯化铁絮凝沉淀和生化组合工艺处理百菌清生产工艺废水[J]. 现代农药 2019(02)

- [26].接触絮凝沉淀水处理技术在老水厂改造中的应用[J]. 科技风 2009(02)

- [27].絮凝沉淀-生物法处理日化企业生产废水[J]. 安徽化工 2017(02)

- [28].絮凝沉淀处理含盐量较高的铀、钚低放废水[J]. 核化学与放射化学 2008(04)

- [29].催化氧化法处理硝基苯废水[J]. 太原科技 2008(01)

- [30].组合工艺处理工业集中区废水的研究[J]. 中国环保产业 2016(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/745ea320942dfb912af9fe6f.html