# 超高分子量聚乙烯/凹凸棒土纤维超延伸行为的研究

### 论文摘要

本研究主要针对凹凸棒土(attapulgites, ATPs)含量,改性凹凸棒土(modified attapulgite,Am)含量对超高分子量聚乙烯(ultrahigh molecular weight polyethylene, UHMWPE)/凹凸棒土(UHMWPE/ATPs, FAX)和超高分子量聚乙烯／改性凹凸棒土(FAmx)初丝纤维样品的延伸性质的影响做一个系统的探讨。其中,凹凸棒土经由六偏磷酸钠(SHMP)改性后得到改性凹凸棒土。由粒度分析测试发现,当超声振荡时间足够长(大于或等于5小时)且加入的SHMP的含量达到最适化值3wt%时,改性凹凸棒土的比表面积达到最大210m2/g。研究发现,在延伸倍率相同时,F2Ax(?)口F2Amx纤维系列样品的顺向度数值和可延伸比数值均随其内ATPs或改性ATPs含量分别达其相应的最适化含量时,其对应的顺向度和可延伸比数值均达到最大值。而且,F2Amx纤维样品所能达到的最大可延伸比数值要比当其内ATPs含量达到最适化值时的F2Ax纤维样品的最大可延伸比数值大很多。类似于其可延伸和顺向度性质,在延伸至相同倍率后,F2Ax和F2Amx凝胶初丝纤维系列样品的抗张强度(σf)与模数(E)数值均随其内ATPs及改性ATPs含量增加到0.02和0.015wt%最适化含量时而达到最大值。而且,在延伸至相同倍率后,F2Amx初丝纤维系列样品的σf与E值均显著比F2AX初丝纤维系列样品的σf与E值大。为了了解上述这些有趣的现象,本研究中对ATPs和改性ATPs的表面元素及形态分析、粒度分析、红外光谱分析,初丝样品的热学性质,超延伸后纤维样品的取向性质和超延伸性进行了研究。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一部分 绪论

- 第二部分 文献综述

- 2.1 聚乙烯

- 2.2 高强力聚乙烯纤维

- 2.2.1 高强力聚乙烯纤维的制造技术

- 2.2.2 UHMWPE使用凝胶纺丝技术能成功制得高强力纤维的原因

- 2.2.3 UHMWPE凝胶纺丝技术的要点

- 2.3 热拉伸对凝胶原丝形态和结构的影响

- 2.3.1 型态和力学性质

- 2.3.2 热性能

- 2.3.3 聚集态结构

- 2.4 凹凸棒土

- 2.4.1 凹凸棒土的简介

- 2.4.2 凹凸棒土的表面处理

- 2.4.3 凹凸棒土的应用

- 2.5 选题的意义和目的

- 第三部分 实验部分

- 3.1 实验原料

- 3.1.1 主要原料及规格

- 3.1.2 主要实验及测试仪器

- 3.2 UHMWPE/ATPs纤维的制备

- 3.2.1 改性凹凸棒土的制备

- 3.2.2 凝胶溶液的制备

- 3.2.3 凝胶纺丝条件与流程

- 3.2.4 纤维的热延伸

- 3.3 ATPs及UHMWPE/ATPs纤维的性质及物性表征

- 3.3.1 ATPs及改性的ATPs的表面形态及元素分析

- 3.3.2 ATPs及改性ATPs的粒度分析测试

- 3.3.3 ATPs及改性ATPs的红外光谱测试

- 3.3.4 纤维热学性质分析

- 3.3.5 纤维分子取向度检测

- 3.3.6 纤维抗张性质测定

- 第四部分 结果与讨论

- 4.1 ATPs及改性的ATPs的元素分析

- 4.2 ATPs及改性的ATPS的表面形态分析

- 4.3 ATPs及改性ATPs样品的粒度分析

- 4.4 ATPs及改性ATPs的红外光谱分析

- 4.5 UHMWPE/ATPs初丝纤维热学性质分析

- 4.6 UHMWPE及UHMWPE/ATPs纤维样品顺向度分析

- 4.7 纤维的可延伸性

- 4.8 纤维的抗张性质

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].凹凸棒土改性及应用状况的研究[J]. 甘肃石油和化工 2008(03)

- [2].砂-凹凸棒土竖向隔离墙材料的压缩及渗透特性试验研究（英文）[J]. Journal of Zhejiang University-Science A(Applied Physics & Engineering) 2019(03)

- [3].凹凸棒土改性方法及水处理应用研究进展[J]. 江西化工 2019(02)

- [4].甘肃临泽高铁凹凸棒土的活化及吸附特性研究[J]. 非金属矿 2019(06)

- [5].黄原酸化凹凸棒土的制备[J]. 中兽医医药杂志 2018(03)

- [6].改性凹凸棒土对水中抗生素的吸附作用[J]. 净水技术 2017(01)

- [7].有机凹凸棒土处理乳化液的实验研究[J]. 广东化工 2014(22)

- [8].改性凹凸棒土在水处理中的应用现状[J]. 北京师范大学学报(自然科学版) 2014(06)

- [9].改性凹凸棒土的制备及其对聚乳酸材料的性能影响[J]. 塑料助剂 2015(03)

- [10].改性凹凸棒土处理含苯酚水的技术[J]. 工业水处理 2012(04)

- [11].凹凸棒土/丁苯胶乳纳米复合材料的制备与表征[J]. 无机盐工业 2012(05)

- [12].凹凸棒土在食品中的应用研究[J]. 食品与生物技术学报 2012(07)

- [13].凹凸棒土的表面改性与应用[J]. 中国粉体工业 2017(03)

- [14].酸改性凹凸棒土去除水中六价铬的改性条件研究[J]. 工业安全与环保 2019(08)

- [15].凹凸棒土在塑料中的应用研究进展[J]. 精细与专用化学品 2018(02)

- [16].不同用量凹凸棒粉在西兰花生产上的应用效果试验初报[J]. 农业科技与信息 2018(05)

- [17].改性凹凸棒土负载纳米铁的制备及性能[J]. 环境工程学报 2016(12)

- [18].有机改性凹凸棒土的制备表征及其对4-氯苯酚的吸附[J]. 环境工程学报 2012(12)

- [19].阳离子表面活性剂和硅烷偶联剂协同改性纳米凹凸棒土的研究[J]. 化工矿物与加工 2008(10)

- [20].基于凹凸棒土的土壤重金属污染的土壤调理剂研究[J]. 农家参谋 2019(03)

- [21].凹凸棒土专利研究概况[J]. 科技视界 2014(29)

- [22].凹凸棒土烧结滤料对酸性红88吸附性能研究[J]. 应用化工 2014(04)

- [23].热处理与表面活性剂联合改性凹凸棒土的制备[J]. 材料导报 2014(08)

- [24].吸附亚甲基蓝的纳米金/凹凸棒土复合抗菌剂的制备及其在PMMA中的应用[J]. 化工新型材料 2017(04)

- [25].改性凹凸棒土对活性染料废水的脱色研究[J]. 科技创新导报 2012(01)

- [26].凹凸棒土改性方法及在水处理中的应用综述[J]. 上海环境科学 2019(04)

- [27].不同表面改性的凹凸棒土/聚丙烯纳米复合材料的制备及性能研究[J]. 成都工业学院学报 2019(02)

- [28].改性凹凸棒土吸附剂的制备及其在含磷废水处理中的应用[J]. 环境科技 2018(05)

- [29].聚合物/凹凸棒土纳米复合材料的研究进展[J]. 材料导报 2017(21)

- [30].凹凸棒土膜的制备及其离子截留性能[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2013(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/748eb815757160601e073f2e.html