# 阳极氧化铝模板成孔机理研究与FePt磁性纳米线阵列合成

### 论文摘要

由于纳米材料独特的物理和化学性质,近年来其研究得到了越来越多的关注。随着研究的深入,其在催化、滤光、医药和磁存储介质等方面都展现出了广阔的应用前景。现在人们的注意力已由单一纳米结构性质的探索,逐步转移到如何制备纳米材料上。模板辅助电化学沉积方法是制备纳米材料的重要方法之一。纳米材料的形貌受到模板的调控,可以轻松的实现多种纳米结构的制备,如纳米线、纳米管和纳米点阵。在众多模板中,阳极氧化铝模板（AAO）由于化学稳定性好,其孔径可控且分布较均匀,得到了广泛的应用。本文对氧化铝模板辅助电化学沉积制备FePt磁性合金纳米阵列进行详细的研究,主要工作包括模板的改良和材料的制备两个方面。在模板改良方面,我们通过观测不同氧化时间氧化铝模板的扫描电子显微镜（SEM）图像,详细的研究了样品的抛光过程和两次氧化过程。我们发现抛光过程可以在样品表面形成纳米级的形貌,而其孔洞的大小和抛光电压成正比。基于改进的抛光工艺,我们在较低的氧化电压条件下,成功制备出了有序度较高的小孔氧化铝模板。在材料制备方面,通过对脉冲电沉积方法（PED）沉积条件的系统研究,我们合成了原子比为1：1的FePt纳米线阵列。基于形貌、成分和磁性质的分析结果,我们提出一种新的生长机理,解释两电极体系下FePt纳米线的生长过程。我们认为在沉积过程中,由于两种金属活性的差异,两种金属离子的还原不是同步的。铂离子优先被还原出来,只有当[PtC16]2-和[PtCh]2-离子的浓度降低到一定的程度之后,铁离子才开始被还原。这种生长机理可以很好的解释实验中FePt纳米线阵列矫顽力较低的现象,也为制备出较好磁性质FePt纳米线阵列指明了方向。

### 论文目录

- 目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1.纳米技术研究概述

- 1.2.多孔阳极氧化铝模板的研究及其发展现状

- 1.2.1.多孔阳极氧化铝模板概述

- 1.2.2.AAO模板的形成机理

- 1.2.3.两步阳极氧化法

- 1.2.4.阻挡层的处理——恒流减薄法

- 1.3.氧化铝模板的主要应用

- 1.3.1.纳米点阵列

- 1.3.2.纳米线阵列

- 1.3.3.纳米管阵列

- 1.4.磁性合金纳米阵列在超高密度磁存储中的应用

- 1.4.1.超高密度磁存储的困境和机遇

- 1.4.2.FePt纳米阵列的制备

- 1.5.本论文的工作

- 第二章 样品的制备及表征

- 2.1.实验装置及原理

- 2.1.1.电解反应池

- 2.1.2.程控源表

- 2.2.样品的制备

- 2.2.1.铝基预处理

- 2.2.2.电化学抛光

- 2.2.3.两次阳极氧化

- 2.2.4.两步恒流减薄

- 2.2.5.电化学沉积

- 2.3.样品性质的表征

- 2.3.1.样品形貌的表征

- 2.3.2.样品成分的表征

- 2.3.3.样品磁性质的表征

- 第三章 AAO模板的成孔机理研究

- 3.1.AAO模板的研究现状和意义

- 3.2.抛光工艺

- 3.3.电流返回曲线

- 3.4.一次阳极氧化中的成孔过程

- 3.5.二次阳极氧化中的成孔过程

- 3.6.小孔氧化铝模板的制备

- 3.7.小结

- 第四章 AAO模板辅助制备FePt纳米线阵列

- 4.1.研究现状和意义

- 4.2.FePt合金纳米线的成分控制

- 4.3.FePt纳米线的成分分析

- 4.3.1.沉积脉冲的影响

- 4.3.2.放电脉冲的影响

- 4.3.3.零脉冲的影响

- 4.4.FePt纳米线的形貌分析

- 4.5.FePt纳米线的磁性质分析

- 4.6.两电极PED方法生长FePt纳米线的模型

- 4.7.小结

- 第五章 总结与展望

- 5.1.总结

- 5.2.展望

- 参考文献

- 附:攻读硕士学位期间学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].三维结构磷酸铁锂纳米线阵列的制备及其电化学性能[J]. 材料导报 2017(04)

- [2].脉冲电磁场对TiO_2纳米线阵列的影响[J]. 太阳能学报 2015(06)

- [3].纳米线阵列的电化学优化光吸收增强研究[J]. 材料导报 2015(14)

- [4].纳米线阵列高效太阳能转换的原理和研究进展[J]. 红外与毫米波学报 2019(04)

- [5].镍掺杂四氧化三钴纳米线阵列的制备及其超级电容特性[J]. 无机材料学报 2018(05)

- [6].云母晶面上准外延生长的胶原蛋白纳米线阵列的性质研究[J]. 分析化学 2017(04)

- [7].铝纳米线阵列的制备及生长机理[J]. 半导体光电 2016(03)

- [8].铂纳米线阵列电极对肼的电催化性能[J]. 武汉工程大学学报 2014(11)

- [9].硅化物纳米线阵列的制备、表征和性能研究[J]. 影像科学与光化学 2011(03)

- [10].膜结构对金纳米线阵列表面增强拉曼散射的影响[J]. 光谱学与光谱分析 2008(10)

- [11].自支撑镍纳米线阵列电极的制备及电催化性能[J]. 高等学校化学学报 2018(12)

- [12].高性能氧化锌纳米线阵列的研究及应用[J]. 冶金与材料 2019(03)

- [13].中空管状氧化锌纳米线阵列的制备[J]. 科学技术创新 2017(36)

- [14].固态离子学方法制备宏观银纳米线阵列[J]. 西安工业大学学报 2017(05)

- [15].电沉积钴纳米线阵列耐腐蚀性能研究[J]. 电镀与精饰 2014(09)

- [16].碱性介质中钯镍合金纳米线阵列电极对乙醇的电催化氧化[J]. 稀有金属 2014(05)

- [17].一种新方法制备硅/聚(3,4-乙撑二氧噻吩)核/壳纳米线阵列杂化太阳能电池[J]. 物理学报 2013(10)

- [18].磁纳米线阵列交换偏置研究[J]. 磁性材料及器件 2013(02)

- [19].王中林小组高分子纳米线阵列制备取得新突破[J]. 光机电信息 2009(10)

- [20].石墨烯/聚苯胺纳米线阵列的制备[J]. 内燃机与配件 2019(24)

- [21].氮化碳修饰的氧化锌纳米线阵列的制备及其光电催化应用[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [22].氢还原钒酸钠纳米线阵列作为锂离子电池的电极（英文）[J]. Journal of Central South University 2019(06)

- [23].氧化锌纳米线阵列的制备方法[J]. 化工管理 2019(22)

- [24].水热合成TiO_2纳米线阵列及其生长机理的研究[J]. 可再生能源 2015(12)

- [25].一种基于金属电极的纳米线阵列的生长方法[J]. 科技资讯 2016(19)

- [26].基于表面等离子体耦合的高密度金纳米线阵列[J]. 物理学报 2012(23)

- [27].钛合金表面准排列纳米线阵列排斥细胞黏附的机制[J]. 医学争鸣 2011(05)

- [28].一维铂纳米线阵列的模板电沉积及其表征[J]. 化学世界 2009(07)

- [29].高分子纳米线阵列制备取得突破[J]. 硅酸盐通报 2009(05)

- [30].高分子纳米线阵列制备取得新突破[J]. 材料工程 2009(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/74b8daab0da7da18b4e1fcce.html