# 探析无损检测技术在道桥工程中的应用与发展

沈阳公路工程监理有限责任公司辽宁省沈阳市110011

摘要：随着我国道路与桥梁的飞速发展，过去修建的道路和桥梁经过时光的打磨已经失去了大部分的功能，为了确保道桥的安全，保障人生和财产的安全，道桥的检测在道桥过程是必不可少的，如今对与检测技术的要求也不断的提高。那么无损检测技术在新时期的研究发展和应用有重要的意义。文中针对无损检测技术的特点与应用进行详细分析，对道桥无损检测技术中存在的困难与问题进行探讨并做出相应的解决措施。

关键词：无损检测;道桥;技术

1无损检测技术的特点

无损检测技术是一项拥有高科技功能的技术，具备强烈的科学性，掌握物理学、材料学、化学、电子计算机等多方面的科学技能。利用自身的优势，能够对道桥建设结构中不破坏或者不影响原有结构的化学成分、性质等进行对某些物理量的检测，可以有效的得出各个结构的各项性能是否完好。合理有效的改善了传统检测方法中的随机监测点、检测范围小、检测后影响工程质量等各种现象。

2传统检测技术与无损检测技术

2.1传统检测技术

传统的道桥检测方法是钻孔取样．随机的选取要检测的目标．然后将所取样本带回室内进行分析处理．从分析的数据中获得所需要的工程参数的一种简单检测方法传统的检测方法有几个缺陷：(1)被检测点是随机的，检测结果没有代表性；(2)检测所涉及的范围小，某些实质性的缺陷无法发现，容易漏检；(3)易给工程后续的进行留下隐患；(4)工程结束后，道路或桥梁容易出现问题．但治理难度大

2.2无损检测技术

2.2.1无损检测技术的特点

无损检测技术即是在不损坏或影响原有结构的基础上．通过测定某些物理量，不破坏原有的化学成分、性质、功能以达到检测物体的某些重要性能的方法它是一种多学科相结合的应用高技术，其基础科学主要有：物理学、力学、材料学、断裂分析、化学、控制工程、电子技术、计算机等学科。

2.2.2无损检测技术的应用领域

首先元损检测主要应用于道路和桥梁等大型的工程项目当中．如今无损检测技术在食品加工领域．工业上(如航空航天、机械制造、铁路、特种设备海关检测等)都有一定的发展应用。食品加工例如：材料的选购、加工、流通等环节都会运用到该技术，保证食品质量与安全的监督作用，也可以节约资源．降低生产的成本．提高成品率和劳动生产力都有良好的积极作用。另外．这些新的技术的产生应用．使得工作的效率大大提高，无需大量的检测目标点：不需要前期的准备工作，随时检测，在线检测。不伤害样品的性能和质量，且环保。

3无损检测技术的方法应用与问题

3.1光纤传感技术在道桥中的应用与问题

我国现时代中已经有一百多种光纤传感器被应用，光纤传感技术对物理量的感应程度极强，可以有效的对外界物理量进行测量。其使用性的覆盖面较广，包括各种形式的企业、军事、医药、节能环保等各种领域。我国道桥建设中选用光纤传感器进行对结构的测量，可对道桥的钢索结构的预应力和混凝土结构内部应力进行检测，使桥梁形成光纤智能形式。光纤传感器主要是以光信号来传递和运输检测能量，具有很强的抗高压性、抗腐蚀性，它属于一种绝缘体、无源器件的传感器，可以在易燃易爆的环境中安全运作，并且对所检测的物体没有任何影响。

3.2超声波在检测灌浆管道空隙位置中的应用与问题

利用超声波检测梁中的空隙位置是基于瞬间应力波的原理。用一种短促的机械撞击（用小钢球敲击混凝土表面）产生低频应力波，传导至结构内部，再由断裂面或界面发射回来，以反射波的形态来进行判断。来自冲击面、断裂面以及其它面间的多种波会产生瞬间共振，可以用来测定结构的完整性或裂隙的位置，记录下来的信号（时间-频率曲线）可以进一步提供有关空隙位置的信息。虽然超声波可以应和于桥梁的综合检测和维修，可以对桥的梁、板以及桩等结构进行检测，以确定管道中是否存在空隙，进而可以及时进行灌浆修补，但是该项检测技术也有许多有待改进和完善的地方，如管道相交或相邻时对检测的影响；管道中有蜂窝体、水或部分空气时对结果的影响；采用别的材料的管道对检测的影响；该项检测技术在检测道路路基密实性等问题有待进一步的研究。

3.3探地雷达在道桥中的应用与问题

探地雷达是利用高频电磁脉冲波（10～1000MHz或更高）以宽频带短脉冲形式由发射天线送入地下，该雷达脉冲在地下传播过程中，遇到不同电性介质交界面时，部分雷达波的能量被反射回地面，被接收天线接收。通过探地雷达记录的反射波到达地面的时间和反射波的波幅来研究地下介质的分布，以其特有的高分辨率在浅层或超浅层探测中有着极其广阔的应用。探地雷达其特点为：能精确测定缺陷区的形状、大小和深度；节省劳力、操作方便、速度快；能在大范围内进行检测；不受周围环境影响。探地雷达在道路中具体应用主要是对道路面层厚度检测、道路基层空洞及高含水的检测、基层厚度以及挡土墙病害检测等。另外根据探地雷达的特性，还可以将其运用于道路的材质、裂缝、湿度检测，以及桥梁的结构检测等。这对于雷达的性能以及分析人员有着较高的要求，必须有大量的实测数据及工程实践为基础探地雷达在道路以及桥梁结构的检测方面的确具有广阔前景，然而其价格也比较贵，如意大利某公司生产的价格较低的也需要二十几万元人民币一台，因此还有待于自产开发研制才能得以推广应用。

4改善道桥无损检测的方法和策略

4.1依靠于现代科技;例如高新技术电子产业、激光技术、材料技术研究等。在掌握上述检测技术的同时尽可能地根据我国实际情况进行自主技术创新，依靠现代的科学技术，使我国的行业检测技术来提高我过行业检测技术。

4.2完善检测的内容

利用检测设备对道桥的混凝上、路基路面、挡上墙结构等道桥工程多方面地进行全方位的检测，从面不仅使检测技术范围得到发展，面且使检测内容得以完整与补充。

4.3增强工程检测人员的技术素质

要促进我国行业检测技术水平的提高，需要加强行业检测人员的素质建设，对从事行业检测的技术人员要时常进行专业技术的培训、监督、和评定等。

5结束语：

总而言之，随着我国的道路和桥梁的建设在技术方面不断的提升和改进，无损检测的应用也将提升到相当的高度，这对于道桥的日常养护和管理科学化水平具有很重要的地位和现实作用，同时无损检测技术需要不断结合实际来提高检测技术。

参考资料

[1]张勇,国春萍.无损检测技术在道路工程中的应用[J].黑龙江科技信息,2011,(02).

[2]姜振关.浅谈无损检测技术在道桥中的应用[J].科技致富向导,2011,(06).

[3]唐立琴.浅析无损检测技术在道路工程中的应用[J].今日科苑,2010,(08).2010,(04).

本文来源: https://www.lw50.cn/article/74ccd03a90f4833d52baaaea.html