# 粒子冲击钻井中流体控制装置的设计

### 论文摘要

粒子冲击钻井技术是一种专门针对深井硬地层的钻井技术,它改变了切削地层的方法,提高了能量的利用率。然而在钻井过程中,钻井液回流问题直接影响到钻头的正常工作。回流的钻井液带着粒子堆积在钻头之上,会损坏钻头,大大缩减钻头的使用寿命,进而增加钻井成本。因此设计一个适用于粒子冲击钻井的流体控制装置是十分必要的。本文从粒子冲击钻井的工艺原理及流程研究入手,分析了钻柱内压力分布,为装置的设计及强度校核提供数据支持;并研究了粒子冲击钻井中钻井液回流特性,为下一步流体控制装置设计提供理论支持。结合现有止回阀的工作原理,本着“钻井过程中,当泵工作时,装置处于开启状态,钻井液可以从钻柱通过流体控制装置流向钻头;当泵停止工作时,装置自动进入关闭状态,钻井液不能通过该装置回流”的设计理念,设计出以地面泥浆泵的工作状态为装置开启/闭合条件的流体控制装置。应用AutoCAD、Pro/ENGINEER Wildfire等软件对流体控制装置的结构进行了设计,并对装置的关键部件进行了强度校核。通过校核得出,前面对流体控制装置主要结构的设计是可行的。运用Pro/ENGINEER Wildfire软件机构(Mechanism)对设计的结构进行了运动仿真,实现了运动学动力学分析及装配干涉、运动协调性的验证,证明了流体控制装置可以实现以地面泥浆泵的工作状态为装置开启/闭合条件的可行性。在上述研究成果基础上,完成了零件加工图纸以及整体装配图纸的绘制等工作。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 本文研究目的及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 国内研究现状

- 1.2.2 国外研究现状

- 1.3 目前研究中存在的主要问题

- 1.4 本文主要研究内容

- 第二章 粒子冲击钻井技术研究

- 2.1 粒子冲击钻井系统

- 2.2 粒子冲击钻井工艺流程

- 2.3 粒子冲击钻井钻井液回流特性研究

- 2.3.1 钻井液回流原因分析

- 2.3.2 钻井液回流对施工的影响分析

- 2.4 本章小结

- 第三章 粒子冲击钻井流体控制装置设计

- 3.1 止回阀类型综述

- 3.2 流体控制装置结构设计

- 3.2.1 流体控制装置整体结构设计

- 3.2.2 流体控制装置主要零件的结构设计

- 3.3 流体控制装置工作原理

- 3.4 装置关键结构尺寸的确定

- 3.5 本章小结

- 第四章 流体控制装置可行性分析

- 4.1 装置受力分析

- 4.2 强度校核

- 4.2.1 四大强度理论介绍

- 4.2.2 轴筒类部件强度分析

- 4.2.3 圆柱形开关的强度分析

- 4.2.4 平键的校核

- 4.3 装置寿命分析

- 4.4 本章小结

- 第五章 流体控制装置动态仿真分析

- 5.1 装置各零件的三维实体造型

- 5.2 装置的整体装配

- 5.3 定义运动模型的质量属性

- 5.4 本章小结

- 第六章 流体控制装置的使用条件分析

- 6.1 流体控制装置的安装

- 6.2 应用流体控制装置时的接单根流程

- 6.3 本章小结

- 结论及建议

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].机械式旋转冲击钻井提速工具应用研究[J]. 新疆石油天然气 2019(04)

- [2].参数耦合在粒子冲击钻井智能决策系统中的应用[J]. 钻采工艺 2020(03)

- [3].多维冲击钻井技术在准葛尔盆地的应用[J]. 化学工程与装备 2017(07)

- [4].旋转冲击钻井技术在石油钻井中的应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2017(07)

- [5].机械式旋转冲击钻井工具结构设计与试验[J]. 石油机械 2020(12)

- [6].对液动冲击钻井技术的研究[J]. 化工管理 2019(01)

- [7].一种扭力冲击钻井辅助装置设计研究[J]. 石化技术 2016(12)

- [8].大庆油田粒子冲击钻井注入系统研究[J]. 石油矿场机械 2016(06)

- [9].粒子冲击钻井钻具冲蚀磨损研究[J]. 钻采工艺 2014(01)

- [10].粒子冲击钻井技术研究进展及关键问题[J]. 石油矿场机械 2014(07)

- [11].旋转冲击钻井相关技术分析[J]. 黑龙江科技信息 2013(14)

- [12].粒子冲击钻井系统设计及室内试验研究[J]. 石油机械 2011(12)

- [13].粒子冲击钻井系统研究初探[J]. 石油机械 2010(05)

- [14].粒子冲击钻井技术述评[J]. 西南石油大学学报(自然科学版) 2008(02)

- [15].塔里木泛哈拉哈塘地区扭力冲击钻井技术[J]. 石油钻采工艺 2017(01)

- [16].弹簧蓄能激发式旋转冲击钻井装置设计测试[J]. 中国新技术新产品 2017(10)

- [17].粒子冲击钻井发展现状及技术关键[J]. 钻采工艺 2010(05)

- [18].粒子冲击钻井钻头设计与流场测试[J]. 断块油气田 2018(04)

- [19].煤层粒子冲击钻井技术的适用性分析及参数优化[J]. 煤炭科学技术 2015(09)

- [20].粒子冲击钻井粒子悬浮携带技术[J]. 西部探矿工程 2014(06)

- [21].粒子冲击钻井系统中粒子分选装置的研制[J]. 天然气工业 2014(08)

- [22].粒子冲击钻井粒子分级装置原理及结构设计研究[J]. 钻采工艺 2012(03)

- [23].量纲理论在粒子冲击钻井系统粒子分离效率研究中的应用[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [24].粒子冲击钻井技术基础理论及试验研究[J]. 石油机械 2011(S1)

- [25].扭转冲击钻井稳态钻进动力学特性及现场应用[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2019(02)

- [26].液动冲击钻井技术发展与应用现状[J]. 化工管理 2018(31)

- [27].粒子冲击钻井注入系统设计及可行性研究[J]. 石油矿场机械 2013(09)

- [28].冲击钻井粒子注入系统研究[J]. 石油钻采工艺 2012(01)

- [29].粒子冲击钻井钻头喷嘴流场数值模拟研究[J]. 石油机械 2012(10)

- [30].高速旋转冲击钻井破岩数值模拟及现场实验[J]. 中国石油大学学报(自然科学版) 2019(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/74d91d80c93a9fb7daaaac95.html