# 食用油脂中铅含量的研究

### 论文摘要

植物油脂的食用安全是关系到人类健康的重大问题。本文对油料、油脂中铅含量情况进行研究。研究油脂中铅含量测定的前处理方法--微乳液法；考察不同油料、油脂中铅含量，残留量及变化情况；对在油脂精炼工艺过程中使用不同等级、不同用量的加工助剂对油脂中铅的引入和去除情况进行对比研究。主要内容如下：（1）研究了微乳液进样的油脂前处理技术，并与火焰原子吸收光谱（FAAS）和石墨炉原子吸收光谱（GFAAS）结合测定了食用油中钙、镁和铅的含量。优化了微乳液的形成条件及原子吸收光谱的测定参数。结果表明：微乳液进样的测定结果回收率为94%～116%，与国家标准中干灰化前处理方法比较，二者的测定结果无显著性差异，适用于油脂样品中铅含量的测定。（2）通过对不同产区、不同加工工艺的油料及油脂中铅含量进行测定，结果显示，所检测的13个植物油料样品中有9种油料的铅含量超出国家标准，超标倍数为1.2～12.3倍；在检测的26种食用油脂中只有一种油脂样品铅含量超出国家标准（超标1.3倍），研究表明完善合理的油脂精炼工艺可以使成品油中铅含量达到国家标准。但是当油料中铅含量过高、油脂精炼工艺不完善时，成品油中铅含量就很可能达不到国家标准。（3）考察了油脂加工过程中使用的加工助剂（H|3PO4、NaOH、活性白土、活性炭）中铅含量情况，结果表明工业级H|3PO4和NaOH中铅含量约是食品级H|3PO4和NaOH的2.5倍和2.1倍；活性白土和活性炭中铅含量分别为2265.4μg/kg、3154.6μg/kg。考察了大豆油、菜籽油和米糠油在精炼过程中使用不同等级、不同添加量的加工助剂对油脂中铅含量的影响。结果表明，在脱胶油、脱酸油中采用工业级加工助剂得到的精炼油中铅含量约是食品级的1.2～2.8倍；在脱色工艺中添加5%的活性白土时脱色油中铅含量最少，整体来说在油脂精炼过程中铅含量随着精炼工艺的进行呈不断减少的趋势。比较研究了不同添加量的活性白土、活性炭、活性白土&活性炭对铅含量超标2.3倍和4.3倍的两种菜籽毛油中铅的去除效果，结果表明，单纯添加活性白土对铅的去除效果最好，且铅含量越大所需白土的量也越大，对铅含量超标2.3倍的菜籽毛油添加7%活性白土对铅去除较完全；对铅含量超标4.3倍的菜籽毛油添加10%活性白土对铅去除较完全，但是得到的脱色油酸价、过氧化值较高，油脂品质较低，只能满足菜籽油四级油标准。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 1.1 概述

- 1.2 油脂中重金属的来源分析

- 1.2.1 环境污染

- 1.2.2 生产、加工过程

- 1.2.2.1 油脂脱胶

- 1.2.2.2 油脂脱酸

- 1.2.2.3 油脂脱色

- 1.2.2.4 油脂脱蜡

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 植物油脂中重金属分析方法

- 1.4.1 样品前处理

- 1.4.2 分析方法

- 1.5 本课题的研究目标和内容

- 1.5.1 课题研究目标

- 1.5.2 课题研究内容

- 第二章 微乳液法测定食用油脂中的铅含量

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 实验材料

- 2.2.2 主要试剂

- 2.2.3 主要实验仪器

- 2.2.4 原子吸收工作条件

- 2.2.4.1 火焰原子吸收光谱测定油脂中 Ca 的参数

- 2.2.4.2 石墨炉原子吸收光谱测定油脂中 Pb 的参数

- 2.2.5 样品前处理方法

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 微乳液法测定食用油脂中的 Ca

- 2.3.1.1 微乳液的形成条件

- 2.3.1.2 FAAS 工作参数及定量分析方法

- 2.3.1.3 食用油样品分析

- 2.3.2 微乳液法测定食用油脂中的 Pb

- 2.3.2.1 食用油微乳液形成条件的优化

- 2.3.2.2 石墨炉程序升温条件的优化

- 2.3.2.3 食用油中痕量铅的测定

- 2.4 本章小结

- 第三章 植物油料和食用油中铅含量的研究

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 仪器和试剂

- 3.2.2 主要试剂

- 3.2.3 主要实验仪器

- 3.2.4 样品前处理方法

- 3.2.5 原子吸收测定参数

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 油料中的铅含量

- 3.3.2 油脂中的铅含量

- 3.4 本章小结

- 第四章 加工助剂对食用油中铅含量影响的研究

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验材料

- 4.2.2 主要试剂

- 4.2.3 主要实验仪器

- 4.2.4 原子吸收测定参数

- 4.2.5 实验方法

- 4.2.5.1 油脂理化指标

- 4.2.5.2 加工助剂中铅含量测定

- 4.2.5.3 油脂精炼

- 4.2.5.4 吸附剂对铅超标油脂中铅的去除

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 加工助剂中的铅含量

- 4.3.2 加工助剂对油脂中铅含量的影响

- 4.3.2.1 脱胶工艺中所用磷酸对油脂中铅含量的影响

- 4.3.2.2 脱酸工艺中所用烧碱对油脂中铅含量的影响

- 4.3.2.3 脱色工艺中所用吸附剂对油脂中铅含量的影响

- 4.3.2.4 油脂精炼过程中铅含量变化

- 4.3.3 吸附剂对铅超标油脂中铅的去除效果

- 4.3.3.1 活性白土对油脂中铅的去除效果

- 4.3.3.2 活性炭对油脂中铅的去除效果

- 4.3.3.3 复合吸附剂对油脂中铅的去除效果

- 4.4 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 结论

- 5.2 创新

- 5.3 展望

- 参考文献

- 致谢

- 个人简历

### 相关论文文献

- [1].改性活性白土催化油酸合成二聚酸[J]. 石油化工 2015(04)

- [2].微波消解-原子荧光法测定活性白土中铅元素研究[J]. 食品安全导刊 2015(15)

- [3].活性白土对伊朗蜡的脱色研究[J]. 当代化工 2015(08)

- [4].电感耦合等离子体串联质谱法测定活性白土中痕量毒理性元素[J]. 分析化学 2018(08)

- [5].纳米葡萄糖酸活性白土的制备改进[J]. 中国非金属矿工业导刊 2013(03)

- [6].我国活性白土的生产状况[J]. 上海化工 2010(06)

- [7].一种颗粒活性白土的制备方法(CN101376502A)[J]. 化工矿物与加工 2010(10)

- [8].活性白土对油溶性黄色素吸附行为的研究[J]. 硅酸盐通报 2018(02)

- [9].膨润土制备高效活性白土的研究[J]. 安徽农业科学 2012(19)

- [10].活性白土生产废水处理及有用成分回收利用新技术[J]. 广东化工 2011(10)

- [11].活性白土催化合成苯乙烯化苯酚[J]. 科技传播 2011(08)

- [12].某低品位钙基膨润土提纯、钠化及制备高效活性白土试验研究[J]. 非金属矿 2012(04)

- [13].活性白土吸附处理酵母发酵废水[J]. 离子交换与吸附 2010(05)

- [14].膨润土常压低温焙烧法制备活性白土及其性能[J]. 硅酸盐学报 2019(04)

- [15].广西宾阳膨润土制备活性白土研究[J]. 中国非金属矿工业导刊 2009(04)

- [16].膨润土资源丰富 江西玉山活性白土产量居全国第一[J]. 中国粉体工业 2013(05)

- [17].活性白土在变压器油脱色中的再生研究[J]. 湖北工程学院学报 2019(06)

- [18].固体酸催化合成2-乙酰噻吩[J]. 广东化工 2013(19)

- [19].废汽轮机油的吸附处理[J]. 中国西部科技 2011(01)

- [20].利用废弃聚苯乙烯泡沫塑料生产油性腻子的研究[J]. 环境保护科学 2008(01)

- [21].不溶性硫磺生产中副产结晶废硫的提纯研究[J]. 山东化工 2019(08)

- [22].强碱型活性白土生物柴油合成催化剂的制备及其应用[J]. 非金属矿 2012(04)

- [23].活性白土催化乙醇脱水制备乙烯的实验探究[J]. 化学教学 2017(10)

- [24].铝柱撑活性白土催化合成苯甲醛乙二醇缩醛[J]. 香料香精化妆品 2011(05)

- [25].活性白土-Bi_2WO_6的制备及其光催化氧化脱硫的研究[J]. 精细石油化工 2015(01)

- [26].活性白土在青菜有机磷农药检测中的研究[J]. 食品安全质量检测学报 2018(06)

- [27].煤基费托蜡达标处理中所产废渣的回收利用[J]. 炼油与化工 2020(05)

- [28].改性活性白土精制麻疯树油[J]. 精细化工 2011(10)

- [29].活性白土综合性能的表征及意义[J]. 化工技术与开发 2008(10)

- [30].活性白土的制备参数优化与活化机理研究[J]. 辽宁师专学报(自然科学版) 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/74e131d5c6c577edb6751348.html