# 聚酯/环氧粉末涂料用端羧基聚酯与半结晶聚酯的合成及其性能研究

### 论文摘要

聚酯/环氧粉末涂料具有零VOC、高性价比的双重优点,一直是涂料领域研究的热点课题之一。本课题旨在开发能用于聚酯/环氧粉末涂料的低酸值端羧基聚酯与半结晶聚酯,并探讨各因素对合成过程及聚酯性能的影响;将合成的聚酯与环氧树脂E-12固化成膜,研究各因素对固化过程及涂膜性能的影响,确定了聚酯/环氧粉末涂料的实验配方以及固化工艺条件。在配方计算设计的基础上,通过优化合成工艺条件,实验研究发现:当n（乙二醇）:n（新戊二醇）为0.23:1,三羟基丙烷用量为醇组分的2.5%（摩尔）,n（对苯二甲酸）:n（间苯二甲酸）为4:1,己二酸用量为酸组分的16%（摩尔）,n（-OH）/n（-COOH）为1.04～1.05,选择偏苯三酸酐作为最后酸化用酸酐,选用有机锡化合物做催化剂,其用量为物料总质量的0.08%,选用物料总质量的0.15%亚磷酸三苯酯做热稳定剂,合成聚酯的综合性能最好。优化合成工艺是:直接酯化法,熔融反应,逐步升温程序;在反应后期,控制釜温为230℃～240℃,真空度为700750mmHg,抽真空时间为2～2.5h。在优化合成工艺条件下可得到合适分子量且低游离单体的树脂。选择1,4-环己烷二甲醇为二元醇的组分之一,其占醇组分的4.5%（摩尔）,三羟甲基丙烷占醇组分的0.45%（摩尔）,反应后期补加己二酸,在优化的工艺条件下,合成的聚酯结晶度为0.38。通过性能检测,结果表明,半结晶聚酯分解温度高、流平性好,具有良好的综合理化性能。论文在半结晶聚酯的配方设计与合成工艺条件方面有一定的创新。采用自制端羧基聚酯与环氧树脂【m（聚酯）/m（环氧树脂）=70/30】为成膜物,制备的粉末涂料的性能优异且价格更有优势;采用复合聚酯【m（自制端羧基聚酯）/m（半结晶聚酯）=1:1】与环氧树脂为成膜物制备的粉末涂料,其固化温度更低、流平性更好、无橘皮、且机械性能优异。当选用聚酯总质量0.2%～0.3%的鏻类为促进剂时,可降低聚酯/环氧粉末涂料的固化温度3040℃,且涂膜性能良好。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 前言

- 1.2 粉末涂料概述

- 1.2.1 世界粉末涂料的生产历史

- 1.2.2 我国粉末涂料的发展及现状

- 1.2.3 粉末涂料的应用

- 1.2.4 粉末涂料分类

- 1.2.5 粉末涂料的优缺点

- 1.3 聚酯/环氧粉末涂料

- 1.3.1 聚酯/环氧粉末涂料的特点

- 1.3.2 聚酯/环氧粉末涂料用聚酯树脂

- 1.4 聚酯树脂的物性参数与所配粉末涂料性能的关系

- 1.4.1 分子量

- 1.4.2 官能度（f）

- 1.4.3 玻璃化温度（Tg）

- 1.4.4 粘度

- 1.4.5 聚合度

- 1.4.6 支化度

- 1.5 聚酯树脂合成研究

- 1.5.1 与聚酯树脂制造有关的化学反应

- 1.5.2 国内外研究进展

- 1.6 半结晶聚酯的研究

- 1.6.1 半结晶聚酯研究背景

- 1.6.2 半结晶聚酯的特点

- 1.6.3 半结晶聚酯研究进展

- 1.7 本论文的研究意义和研究内容

- 第二章 端羧基聚酯的合成研究与表征

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 聚酯合成原料

- 2.2.2 实验仪器及设备

- 2.2.3 实验原理与设计

- 2.2.4 实验步骤及工艺流程

- 2.2.5 实验装置图

- 2.2.6 测试与表征

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 原料的选择及其对聚酯性能的影响

- 2.3.2 合成工艺及参数控制

- 2.3.3 反应时间的影响

- 2.3.4 催化剂影响

- 2.3.5 热稳定剂影响

- 2.4 产品表征及其分析

- 2.4.1 红外光谱（FT-IR）分析

- 2.4.2 差示扫描量热（DSC）分析

- 2.4.3 热失重（TG）分析

- 2.4.4 凝胶色谱（GPC）分析

- 2.4.5 聚酯树脂的1H-NMR 谱分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 半结晶聚酯的合成研究与表征

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 实验原料

- 3.2.2 本实验主要原料与试剂

- 3.2.3 实验仪器及设备

- 3.2.4 实验步骤及工艺流程

- 3.2.5 实验装置图

- 3.2.6 产品的结构特征

- 3.2.7 测试与表征

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 原料的选择

- 3.3.2 实验工艺对聚酯结晶度的影响

- 3.4 半结晶聚酯的表征与分析

- 3.4.1 半结晶聚酯FTIR 谱图分析

- 3.4.2 半结晶聚酯DSC 分析

- 3.4.3 半结晶聚酯的宽角X 射线衍射谱图分析

- 3.4.4 产物的热稳定性分析

- 3.4.5 凝胶色谱（GPC）分析

- 3.4.6 扫描电镜对比分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 聚酯/环氧粉末涂料的制备及其性能研究

- 4.1 引言

- 4.1.1 聚酯/环氧粉末涂料的生产方法及生产工艺流程

- 4.1.2 聚酯/环氧粉末涂料的涂装及固化原理

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 实验原料

- 4.2.2 聚酯/环氧粉末涂料的制备

- 4.2.3 涂膜性能测试方法

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 自制聚酯与市场主流聚酯产品所制粉末涂料涂膜性能对比

- 4.3.2 自制端羧基聚酯与半结晶聚酯的固化研究

- 4.3.3 端羧基聚酯原材料对粉末涂料性能的影响

- 4.3.4 固化促进剂对所配聚酯/环氧粉末涂料的影响

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].化学法降解废旧聚酯工艺的探究[J]. 天津化工 2020(01)

- [2].再生聚酯及原生聚酯的染色性能差异及分析[J]. 纺织科学与工程学报 2020(01)

- [3].一种共混聚酯覆铁膜的制备方法及其覆膜金属板[J]. 宝钢技术 2020(02)

- [4].新疆中泰集团年产50万t聚酯项目开工奠基[J]. 橡塑技术与装备 2020(10)

- [5].江西龙一：聚焦再生聚酯，打造绿色循环经济新引擎[J]. 国际融资 2020(07)

- [6].聚酯蜡发展现状[J]. 皮革与化工 2020(04)

- [7].国内首套“一头三尾”聚酯项目顺利开车[J]. 中国纺织 2018(04)

- [8].长纤加筋聚酯毡在改性沥青防水卷材中的应用研究[J]. 中国建筑防水 2017(02)

- [9].聚酯泡沫敷料预防老年髋部骨折患者压疮的疗效观察[J]. 当代护士(中旬刊) 2016(02)

- [10].改性沥青防水卷材用聚酯胎浸油问题研究[J]. 新型建筑材料 2014(10)

- [11].我国再生聚酯产业现状[J]. 中国资源综合利用 2015(01)

- [12].聚酯的冬天快要过去[J]. 中国石油石化 2015(Z1)

- [13].国内外瓶级聚酯的市场及应用[J]. 合成树脂及塑料 2015(05)

- [14].《飞天》[J]. 长江文艺 2018(16)

- [15].长纤聚酯布与棉织布手术铺巾术中细菌阻隔性能[J]. 中华医院感染学杂志 2020(22)

- [16].基于琥珀酸衍生物为单体的聚酯的合成与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2019(11)

- [17].皮芯型低熔点聚酯复合纤维的生产及热缩性能评价[J]. 化工管理 2020(03)

- [18].聚酯中亚甲基含量对其热性能影响研究[J]. 合成纤维工业 2020(01)

- [19].环保型聚酯转产过程优化[J]. 聚酯工业 2020(01)

- [20].再生聚酯 绿色循环[J]. 纺织科学研究 2018(Z1)

- [21].聚酯节能减排技术新进展[J]. 纺织科学研究 2017(04)

- [22].两种聚酯复合纤维的定性鉴别方法探讨[J]. 中国纤检 2017(05)

- [23].全球聚酯市场的最新动态[J]. 纺织导报 2015(02)

- [24].Indorama计划收购曼谷聚酯公司[J]. 合成纤维 2015(05)

- [25].易染色聚酯熔体的流变性能[J]. 纺织学报 2015(07)

- [26].非纤聚酯:别错过沿途的风景[J]. 中国纺织 2013(02)

- [27].国内聚酯胎基发展现状及趋势展望[J]. 中国建筑防水 2013(05)

- [28].再生聚酯领域中国专利申请状况分析[J]. 中国发明与专利 2013(09)

- [29].我国聚酯产业的发展现状[J]. 新材料产业 2012(02)

- [30].宁波大发通过再生聚酯管理体系认证[J]. 纺织服装周刊 2010(25)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/74e55007aea6b88d8b822ae9.html