# 多声道气体超声流量计流场适应性

### 论文摘要

目前,二次仪表是超声波流量计的主要研究方向,即提高仪表的性能主要依靠现代检测技术来处理信号。但是,却忽视了超声波流量计对流场状况十分敏感这一特性。所以只有深入细致地研究流场流动特性,才能从根本上满足超声波流量计高测量精度的要求和充分发掘一次仪表的性能潜力。以气体超声波流量计的传播速度差法为理论基础,研究了流场因素和安装效应对计量误差的影响。利用CFD技术对流场进行仿真模拟,通过系统分析流场速度场的分布情况,提出对一次仪表流场适应性的优化方案,即不同声道布置方式和安装思路对测量精度的影响。依据数值模拟得到流场速度的分布情况,推导得出了单声道、多声道系统的误差计算公式。首先分析不同声道布置方式(直射式、对角式)在特定流场中的适应性;然后分析了特定声道布置方式在不同流场(单弯管、双弯管流场)中的适应性。通过对直射式和对角式声道布置方式的流场适应性比较分析可知,对角式在单弯管中有很好的表现,而直射式的径式安装则在双弯管中表现更好。特定声道布置方式(折射式、平行式)在弯管流场的适应性表明:无论在测量精度和分布规律上,折射式在双弯管中的表现都更优秀,并且可以通过增加折射次数来提高测量精度;平行式对较简单的单弯管流场的表现能力更好,并且在单弯管流场中可以通过增加声道数量来提高测量精度。但是在双弯管流场中增加声道,误差也会随之变大。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 创新点摘要

- 第一章 绪论

- 1.1 流量计概述

- 1.2 国内外研究状况

- 1.3 论文的背景和意义

- 1.4 论文的研究内容和结构

- 1.4.1 研究的目的与内容

- 1.4.2 论文结构

- 第二章 超声流量计

- 2.1 超声流量计检测原理与分类

- 2.1.1 传播速度差法

- 2.1.2 多普勒法

- 2.1.3 波束偏移法

- 2.1.4 相关法

- 2.1.5 噪声法

- 2.2 影响测量的不确定度分析

- 2.3 各因素对超声波流量测量的影响

- 2.3.1 流场因素

- 2.3.2 安装效应

- 2.3.3 计量管段几何参数

- 2.3.4 信号因素

- 2.4 本章小结

- 第三章 管道流场研究

- 3.1 理想流场的流速分布研究

- 3.1.1 理想层流的流速分布研究

- 3.1.2 理想湍流的流速分布研究

- 3.2 弯曲管道流场的流速分布研究

- 3.2.1 管道流场计算方法

- 3.2.2 弯管湍流的仿真模型

- 3.2.3 单弯管流场的流速分布研究

- 3.2.4 双弯管流场的研究

- 3.3 本章小结

- 第四章 不同声道布置方式对特定流场的适应性研究

- 4.1 流量修正系数与声道系统误差计算

- 4.1.1 流量修正系数计算

- 4.1.2 多声道系统优化布置的高斯积分法

- 4.1.3 声道系统误差计算

- 4.2 本章选取的声道布置方式

- 4.2.1 单声道系统直射式的布置方式

- 4.2.2 多声道系统对角式的布置方式

- 4.3 不同声道布置方式在特定流场中的适应性

- 4.3.1 直射式和对角式布置方式在单弯管流场中的适应性

- 4.3.2 直射式和对角式布置方式在双弯管流场中的适应性

- 4.4 本章小结

- 第五章 特定声道布置方式对不同流场的适应性研究

- 5.1 单声道系统折射式布置方式在单、双弯管流场中的适应性

- 5.1.1 单声道系统折射式的布置方式

- 5.1.2 折射式布置方式在单弯管流场中的适应性

- 5.1.3 折射式布置方式在双弯管流场中的适应性

- 5.2 多声道系统平行式布置方式在单、双弯管流场中的适应性

- 5.2.1 多声道系统平行式的布置方式

- 5.2.2 平行式布置方式在单弯管流场中的适应性

- 5.2.3 平行式布置方式在双弯管流场中的适应性

- 5.3 本章小结

- 第六章 结论及展望

- 6.1 研究总结

- 6.2 相关工作展望

- 参考文献

- 发表文章目录

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].浅谈超声波流量计的安装及标定方法[J]. 北方钒钛 2012(04)

- [2].采用便携式超声波流量计对在线流量计的检测[J]. 梅山科技 2009(03)

- [3].超声波流量计在实践中的应用探讨[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2018(23)

- [4].超声波流量计在油田测试中的应用分析[J]. 石化技术 2018(12)

- [5].超声波流量计的原理与应用[J]. 工业计量 2019(03)

- [6].浅谈插入式超声波流量计的应用[J]. 中国仪器仪表 2019(08)

- [7].超声波流量计的使用与维护[J]. 工业仪表与自动化装置 2017(06)

- [8].论工艺参数对超声波流量计的影响及简单应对措施[J]. 化学工程与装备 2018(04)

- [9].气体超声波流量计现场应用技术分析[J]. 科技经济导刊 2018(14)

- [10].超声波流量计在测量火炬气中的应用[J]. 化工自动化及仪表 2018(11)

- [11].管道中粉尘对气体超声波流量计计量的影响分析[J]. 中国石油石化 2017(07)

- [12].超声波流量计的研究与应用[J]. 化工管理 2017(16)

- [13].利用便携式超声波流量计提高大口径流量计计量准确度的方法[J]. 中国计量 2017(08)

- [14].便携式超声波流量计[J]. 消防科学与技术 2017(07)

- [15].简析超声波流量计测量天然气的设计与应用[J]. 仪器仪表用户 2017(12)

- [16].超声波流量计在水库供水中的应用与维护[J]. 吉林水利 2016(01)

- [17].浅析超声波流量计[J]. 科技风 2016(01)

- [18].新型天然气超声波流量计量技术及应用探究[J]. 智能城市 2016(03)

- [19].超声波流量计的特点及误差分析[J]. 科技资讯 2014(29)

- [20].水垢对便携式超声波流量计测量的影响[J]. 品牌与标准化 2014(18)

- [21].外架式超声波流量计在天然气井站的应用[J]. 自动化应用 2015(02)

- [22].浅谈便携式超声波流量计的使用[J]. 黑龙江科技信息 2015(04)

- [23].超声波流量计在热水交接计量的应用[J]. 工业计量 2015(S1)

- [24].超声波流量计的研究现状[J]. 工业计量 2015(06)

- [25].影响气体超声波流量计计量精度的因素分析[J]. 科技创新与应用 2015(35)

- [26].论超声波流量计在供水行业中的应用[J]. 知音励志 2016(07)

- [27].超声波流量计的原理与校准使用[J]. 内蒙古科技与经济 2013(23)

- [28].超声波流量计介绍[J]. 科技致富向导 2010(02)

- [29].插入式超声波流量计在线不断流安装更换的实践[J]. 净水技术 2020(01)

- [30].气体对于超声波流量计影响及其修正的实验研究[J]. 科学技术与工程 2019(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/74e782ad5c48dffd88ed1f05.html