# 聚合物扩链剂的合成及对聚乳酸的应用

### 论文摘要

本文选取本体法合成的环氧类扩链剂聚甲基丙烯酸甲酯共聚甲基丙烯酸环氧丙酯,在Haake转矩流变仪中与聚乳酸（PLA）熔融共混,以获得高分子质量的聚乳酸。本文探讨了环氧类扩链剂中的环氧官能团GMA含量对聚乳酸的不同扩链效果,并且通过凝胶色谱法（GPC）、示差扫描量热仪法（DSC）、热失重分析法（TGA）及红外光谱法（FTIR）对扩链产物进行了表征。对聚乳酸（PLA）纯料和用本体法合成的环氧类扩链剂聚甲基丙烯酸甲酯共聚甲基丙烯酸环氧丙酯（PMMA-GMA）进行测试。PLA树脂在220℃以下加工时不会出现热降解,加工温度超过240℃会引起一定程度的热降解。对不同GMA含量的扩链剂进行DMA测试、分子量测试、流变性能测试和转矩流变特性测试,结果表明GMA含量的变化对扩链剂的玻璃化转变温度、分子量、流变性能和转矩变化影响不大。通过用本体法合成的GMA含量为4%扩链剂PMMA-GMA,在Haake转矩流变仪中与PLA熔融共混。随着PMMA-GMA用量的增大,扩链产物的平衡扭矩值变大,分子量变大,分散系数变大,扩链剂的引入影响了PLA的冷结晶和熔融行为,热稳定性略有提高。采用GMA含量分别为2%、8%和12%的扩链剂与PLA熔融共混。总体上共混物的流变加工特性、分子量变化、热性能和热稳定性的变化规律相似,当扩链剂中GMA含量和PMMA-GMA用量过多会引起交联,GMA含量越多,可应用的扩链剂用量越少。采用乳液法合成的GMA含量分别为2%、4%、8%和12%的扩链剂与PLA熔融共混。应用到PLA中没有明显扩链反应发生,说明用乳液法合成的扩链剂远远没有本体法合成出的扩链剂的扩链效果好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 文献综述

- 1.1 生物降解高分子材料

- 1.2 聚乳酸

- 1.3 聚乳酸的合成方法

- 1.4 聚乳酸的改性

- 1.5 研究的意义及主要内容

- 第二章 实验部分

- 2.1 实验材料

- 2.2 实验设备

- 2.3 试样的制备及测试方法

- 第三章 本体法合成聚合物扩链剂对聚乳酸的改性研究

- 3.1 原料性能表征

- 3.2 GMA含量为2%的扩链剂对聚乳酸的影响

- 3.3 GMA含量为4%的扩链剂对聚乳酸的影响

- 3.4 GMA含量为8%的扩链剂对聚乳酸的影响

- 3.5 GMA含量为12%的扩链剂对聚乳酸的影响

- 3.6 不同GMA含量扩链剂的扩链产物对比

- 第四章 乳液法合成聚合物扩链剂对聚乳酸的改性研究

- 4.1 乳液法合成聚合物扩链剂

- 4.2 凝胶色谱法测分子量

- 结论

- 致谢

- 参考文献

- 作者简介

- 攻读硕士期间研究成果

### 相关论文文献

- [1].江苏湘园化工有限公司二期扩链剂项目顺利试车[J]. 聚氨酯工业 2016(06)

- [2].新型环氧类扩链剂合成[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2012(04)

- [3].聚酯用环氧扩链剂的研究进展[J]. 上海塑料 2016(02)

- [4].对比研究新型扩链剂对聚丁二酸丁二醇酯的改性影响[J]. 沈阳化工大学学报 2011(04)

- [5].噁唑啉基扩链剂的合成及其应用研究[J]. 塑料助剂 2014(01)

- [6].环氧类扩链剂制备高黏度尼龙6及其性能表征[J]. 工程塑料应用 2014(07)

- [7].扩链剂对聚乳酸/改性淀粉共混物性能的影响[J]. 材料科学与工程学报 2017(04)

- [8].混合扩链剂对热塑性聚氨酯弹性体密封材料性能的影响[J]. 润滑与密封 2015(07)

- [9].本期导读[J]. 涂料工业 2020(09)

- [10].两种新型扩链剂对聚乳酸性能影响的研究[J]. 塑料工业 2013(11)

- [11].水性聚氨酯亲水性扩链剂的研究进展[J]. 化工进展 2014(02)

- [12].环氧化聚合物扩链剂研发成功[J]. 塑料工业 2013(02)

- [13].环氧化聚合物扩链剂研发成功[J]. 江苏氯碱 2012(03)

- [14].世界最大扩链剂MOCA项目在中国投产[J]. 精细化工原料及中间体 2011(10)

- [15].喷涂聚脲新型脂肪族扩链剂性能研究[J]. 中国建筑防水 2012(01)

- [16].三分钟看懂聚氨酯扩链剂[J]. 环球聚氨酯 2016(06)

- [17].新型环氧扩链剂对回收PET性能的影响[J]. 塑料工业 2013(12)

- [18].山西研制成功新型环氧类扩链剂[J]. 功能材料信息 2013(02)

- [19].环氧扩链剂的合成及其反应挤出增黏回收PET的研究[J]. 广东化工 2012(18)

- [20].扩链剂DMTDA的合成与应用[J]. 化学推进剂与高分子材料 2011(02)

- [21].第三十七讲 新型扩链剂DMTDA的合成与应用[J]. 聚氨酯 2010(04)

- [22].聚酰胺用扩链剂的合成及其应用研究进展[J]. 塑料助剂 2015(03)

- [23].水性聚氨酯亲水扩链剂的研究进展[J]. 聚氨酯工业 2014(02)

- [24].环氧类扩链剂的合成及对回收PET的扩链效果[J]. 高分子材料科学与工程 2009(12)

- [25].扩链剂对反应挤出回收PET瓶分子量的影响[J]. 高分子材料科学与工程 2008(02)

- [26].一诺威推出新型热塑性聚氨酯弹性体[J]. 化学推进剂与高分子材料 2020(01)

- [27].不同扩链剂对聚醚/聚合MDI体系的影响[J]. 煤 2018(09)

- [28].新型环氧扩链剂对回收PA66性能的影响[J]. 塑料工业 2014(03)

- [29].混合扩链剂对聚氨酯弹性体宏观性能的影响[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2011(05)

- [30].不同阴离子亲水扩链剂合成的水性聚氨酯性能比较[J]. 中国皮革 2018(11)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/74f6a4c43b64396ff8566bea.html