# 酸诱导液相沉积GeO2的机制研究

### 论文摘要

本研究工作介绍了二氧化锗（GeO2）的性质及应用，尤其在传输二氧化碳（CO2）激光的空芯光纤中重要的应用价值。该工作中主要采用酸诱导液相沉积的实验方法，制备出纯GeO2晶体颗粒，进一步堆积成膜，从而应用于空芯光纤的管壁内膜。该工作主要研究GeO2溶解在溶剂中，以及在溶剂中析出晶体两个过程的反应机制。实验中首先分析了锗酸根离子前驱体中发生的化学反应。向前驱液中加酸后，会有GeO2晶体析出。通过控制初期的反应时间，观察生长出晶体颗粒的形貌，分析其晶体结构，以及表面活性剂对晶体形貌的影响，从而分析出液相沉积过程中，晶体析出生长的机制。由于在溶液中四方相GeO2的饱和溶解度远低于六方相的，因此四方相晶体首先在基片上析出，当溶液中溶质的浓度达到六方相饱和浓度时，六方相晶体才开始析出。实验结果表明，一定的浓度范围内，六方GeO2可以和氨水溶液反应，得到透明稳定的锗酸根离子溶液，通过热重，红外分析，确定不同GeO2固含量溶液中发生的化学反应。向锗酸根离子溶液中加入酸后，可以使锗酸根离子逆向分解，产生GeO2溶质，当GeO2溶质浓度超过其饱和浓度时，便会在基片上面生长GeO2晶体，从而进一步生长成膜。晶体析出生长的过程中，首先是棒状的四方相GeO2晶体析出，随着沉积时间的延长，出现了立方体型的六方相GeO2晶体，并且四方相棒状颗粒也逐渐消失，最终完全被六方相所取代。由于在溶液中四方相的饱和溶解度较低，因此先于六方相析出沉积在基片上，而通过热力学计算，四方相转化成六方相是一个吉布斯自由能降低的过程，可以自发进行，因此四方相的GeO2晶体重新溶解在溶液中，最终以六方相晶体的形式析出。根据布拉维法则，四方相的GeO2晶体最终生长成为长方体型的棒状粒子结构。根据BFDH模型和HP模型，六方相的GeO2晶体最终生长成为立方体型的颗粒结构。在沉积反应液中加入表面活性剂PVP之后，会得到特殊的类似于纺锤体型的六方相GeO2颗粒，主要是因为PVP的特殊分子结构，与GeO2晶体的某些吸附能较高的晶面发生吸附作用，导致这些晶面生长速率降低，最终保留在晶体颗粒的表面，从而形成了类纺锤体型结构的颗粒。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- 1

- 2激光的特点及局限性'>1.1 CO2激光的特点及局限性

- 1.2 红外空芯光纤的研究进展

- 1.3 Ge 的性质及用途

- 2的性质及用途'>1.4 GeO2的性质及用途

- 2在空芯光纤中的应用'>1.5 GeO2在空芯光纤中的应用

- 2膜的制备方法'>1.6 GeO2膜的制备方法

- 1.7 晶体生长理论模型

- 1.7.1 完整平滑面理论模型

- 1.7.2 非完整光滑面理论模型

- 1.7.3 粗糙界面理论模型

- 1.7.4 Bravias 法则

- 1.7.5 PBC 理论模型

- 1.8 有机物分子对无机物微观结构的影响

- 1.8.1 有机物分子对陶瓷材料微观结构的影响

- 1.8.2 有机物分子对半导体材料微观结构的影响

- 2 课题的意义目的及思路

- 第二章 锗酸根离子水溶液前驱体的合成及其反应机制的研究

- 2.1 主要试剂

- 2.2 实验所用的主要仪器

- 2.3 实验所需的主要测试方法

- 2.4 不同参数锗酸根离子前驱液的制备

- 2.5 结果与讨论

- 2.5.1 锗酸根离子溶液的稳定性

- 2粉体在氨水中溶解过程的研究'>2.5.2 六方 GeO2粉体在氨水中溶解过程的研究

- 2.5.3 锗酸根离子凝胶的综合热重分析

- 2.5.4 锗酸根离子凝胶的红外光谱分析

- 2.5.5 不同浓度锗酸根离子溶液的反应机理

- 2.6 本章小结

- 2晶体的生长机制'>第三章 酸诱导液相沉积 GeO2晶体的生长机制

- 3.1 主要试剂

- 3.2 实验所用的主要仪器

- 3.3 测试表征手段

- 3.4 不同参数的沉积样品的制备

- 3.5 结果与讨论

- 3.5.1 实验原理

- 2的微观形貌'>3.5.2 晶体生长初期不同沉积时间 GeO2的微观形貌

- 2的晶体结构'>3.5.3 晶体生长初期不同沉积时间 GeO2的晶体结构

- 3.5.4 不同形貌颗粒的晶体结构分析

- 2晶体的生长机理'>3.5.5 GeO2晶体的生长机理

- 3.6 本章小结

- 2颗粒形貌的影响'>第四章 PVP 对酸诱导液相沉积体系中 GeO2颗粒形貌的影响

- 4.1 主要试剂

- 4.2 实验所用的主要仪器

- 4.3 实验原理及方法

- 4.4 测试表征

- 4.5 结构与讨论

- 2晶体颗粒微观形貌的影响'>4.5.1 PVP 的加入对 GeO2晶体颗粒微观形貌的影响

- 4.5.2 不同形貌颗粒的 TEM 分析

- 4.5.3 PVP 对晶体结构的影响

- 2晶体生长的影响'>4.5.4 PVP 对 GeO2晶体生长的影响

- 4.6 本章小结

- 论文总结

- 今后研究工作的设想

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].FeMnP_(0.67)Ga_(0.33)化合物相稳定性的第一性原理研究[J]. 内蒙古大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [2].纯六方相钛酸锌粉体的制备与表征[J]. 中国陶瓷 2012(07)

- [3].纯六方相钛酸锌粉体的制备与表征[J]. 陶瓷学报 2012(03)

- [4].化学沉淀法制备六方相、正交相三氧化钼及其电化学性能[J]. 内蒙古师范大学学报(自然科学汉文版) 2013(04)

- [5].化学气相沉积硫化锌中六方相形成机制及抑制方法分析[J]. 红外与激光工程 2010(06)

- [6].六方相NaYF_4:Yb/Er纳米晶制备方法研究进展[J]. 化学研究 2011(03)

- [7].纯六方相钛酸锌粉体制备和表征[J]. 大连交通大学学报 2009(06)

- [8].六方相三氧化钼催化剂合成及其甲醇选择性氧化性能[J]. 无机盐工业 2016(03)

- [9].六方相纤锌矿硫化锌微球的制备及性能研究[J]. 光学学报 2016(08)

- [10].六方相Mn掺杂钛酸钡陶瓷的制备及结构表征[J]. 吉林化工学院学报 2018(01)

- [11].六方相三氧化钨纳米线的制备及其光催化性能研究[J]. 应用化工 2013(01)

- [12].六方相MoO_3的制备及其光催化活性[J]. 广州化工 2011(12)

- [13].硝酸辅助的六方相MoO_3的制备及其光催化性质[J]. 中国钼业 2011(05)

- [14].溶胶-凝胶自蔓延法合成六方相ZnTiO_3粉体[J]. 中国陶瓷 2011(12)

- [15].钙钛矿结构RFeO_3晶体研究进展[J]. 人工晶体学报 2020(06)

- [16].金属受体辅助S–O耦合作用改善六方相三氧化钨光解水性能的研究（英文）[J]. Science China Materials 2018(01)

- [17].钛铁矿型六方相ZnTiO_3的电子结构和光学性质(英文)[J]. 物理化学学报 2011(01)

- [18].低温液相合成路线制备六方相MoO_3纳米棒[J]. 中国钼业 2009(02)

- [19].室温下合成纺锤形貌六方相NaLnF_4(Ln=Nd,Sm,Eu,Gd,Tb)纳米颗粒[J]. 无机化学学报 2010(09)

- [20].掺杂Ni~(2+)的六方相ZnTiO_3的光致发光性能研究[J]. 材料导报 2013(02)

- [21].六方相NaDyF_4微纳米晶的水热合成[J]. 南京工业大学学报(自然科学版) 2012(02)

- [22].A位平均离子尺寸对六方RMnO_3多铁化合物的结构和性能调控[J]. 高压物理学报 2011(02)

- [23].六方相LaOF∶Er,Yb的上转换发光及温度传感特性[J]. 发光学报 2020(05)

- [24].低温熔盐法制备六方相NaYF_4:Yb~(3+)/Er~(3+)[J]. 科技广场 2017(02)

- [25].BaBO_3系列透氧材料最优成份规律的理论研究[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2011(09)

- [26].正交相和六方相的MoO_3微米棒的自组装及其在催化染料脱色中的应用(英文)[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [27].稀土掺杂氟化物纳米晶体的合成机理和光谱特性[J]. 中国科学:物理学 力学 天文学 2013(01)

- [28].磷酸稀土合成方法研究进展[J]. 稀土 2020(03)

- [29].利用脉冲激光沉积法制备高Mg掺杂的六方相MgZnO薄膜[J]. 发光学报 2010(02)

- [30].六方相Dy~(3+):CePO_4一维纳米发光粉的合成与表征[J]. 硅酸盐学报 2009(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/751d85bfd2a0a4c929721f64.html