# 首钢1850冷连轧机组板形控制系统研究与应用

### 论文摘要

冷轧带钢轧制厚度和板形的精确控制是冷轧薄板品质要求的核心环节,板形平直度不仅是衡量带钢质量的重要指标之一,也是决定产品市场竞争力的重要因素。几十年来,尽管冷轧板形控制的研究一直是轧钢研究的中心内容,研究方法和控制手段也不断创新并取得不少理论和应用成果,但在实际的冷轧生产中,板形问题依然是生产中最常见、最难解决的关键技术问题。本文在研究HC、CVC等板形控制轧机以及垂直弯辊、水平弯辊、轧辊横移、轧辊交叉、分段冷却等板形控制技术的基础上,以首钢顺义1850板形控制冷轧机为背景,研究了五机架CVC六辊轧机执行机构的结构特点及控制思想,具体包括液压弯辊、中间辊窜辊系统、五机架分段冷却喷淋装置等。进而针对该轧机板形控制系统之BFI板形测量、系统组成、数据处理、TDC控制功能、板形偏差调节、数学模型等展开研究。另外还结合系统调试和生产中遇到的实际应用问题进行解决分析,提出了板形曲线调整方法、HMI系统操作方法、典型故障的分析排查和具体应对策略等,对指导板形系统的应用具有重要指导价值。通过项目实施,板形控制系统达到设计性能指标并如期投运,有力地保障冷轧的顺利生产。本项目的研究对首钢开拓冷轧产业提供了宝贵的实践经验,具有重要的现实意义和推广价值,必将为首钢带来巨大的市场竞争力和可观的经济效益。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 冷轧带钢板形控制的目的和意义

- 1.2 带钢断面形状及板型的表示方法

- 1.2.1 带钢断面形状表示方法

- 1.2.2 板型的表示方法

- 1.3 冷轧带钢的特点

- 1.4 板形自动控制所需条件

- 1.5 本课题研究的意义及主要内容

- 第二章 冷轧板形控制轧机执行机构

- 2.1 板形控制轧机的发展历程

- 2.1.1 典型板形轧机

- 2.1.2 板形轧机的执行机构

- 2.2 首钢1850冷连轧板形轧机

- 2.2.1 首钢1850冷连轧机组

- plus轧机'>2.2.2 首钢1850六辊CVCplus轧机

- 第三章 首钢1850冷轧板形控制系统的设计

- 3.1 首钢1850板形测量系统的设计

- 3.1.1 板形测量原理

- 3.1.2 首钢1850冷轧板形测量系统的组成

- 3.1.3 板形测量数据的处理

- 3.2 首钢1850板形控制系统的设计

- 3.2.1 板形控制系统组成

- 3.2.2 带钢板形偏差的类型

- 3.2.3 板形偏差调节方法

- 3.2.4 首钢1850板形控制的实现

- 第四章 首钢1850控制系统的调试

- 4.1 目标板形曲线的优化

- 4.1.1 逐段设定法

- 4.1.2 参数设定法

- 4.1.3 目标曲线调整

- 4.2 板形控制系统参数调整

- 4.3 板形仪使用的相关问题

- 4.3.1 带钢楔形问题

- 4.3.2 板形目标曲线

- 4.3.3 冷却剂用量的选择

- 4.3.4 板形仪的标定

- 第五章 结束语

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].影响板形因素分析及综合改善[J]. 冶金管理 2020(07)

- [2].冷轧板形平坦度计算方法[J]. 钢铁 2014(12)

- [3].冷轧目标板形设定技术的研究与应用[J]. 世界钢铁 2013(03)

- [4].冷轧带钢板形检测辊研究现状[J]. 轧钢 2011(02)

- [5].轧制板形对铝板带剪切后宽度影响的研究[J]. 河南科技 2017(07)

- [6].冷轧带钢板形调控虚拟系统及其应用[J]. 塑性工程学报 2017(05)

- [7].冷轧带钢板形测量方法对比分析[J]. 钢铁研究学报 2014(05)

- [8].冷轧带钢在线板形信号补偿技术及工业应用[J]. 机械工程学报 2011(12)

- [9].变包角板形测量值计算模型[J]. 钢铁研究学报 2010(01)

- [10].接触式板形仪动态标定系统的开发与应用[J]. 轧钢 2010(03)

- [11].气动板形仪技术性能实验研究[J]. 机床与液压 2016(16)

- [12].测张式板形仪分段辊区域宽度对板形检测精度的影响[J]. 冶金自动化 2010(02)

- [13].边部覆盖率板形测量值计算模型[J]. 钢铁 2009(10)

- [14].高速压电板形仪工业化测试平台及其试验[J]. 钢铁 2017(01)

- [15].接触式板形仪通用动态测试标定平台的开发与应用[J]. 有色金属加工 2014(03)

- [16].板形仪在冷轧机组的应用[J]. 山西冶金 2014(02)

- [17].冷轧带钢板形分段接触式检测过程的力学建模与仿真[J]. 工程力学 2013(07)

- [18].气动板形仪测力系统动态性能分析[J]. 机床与液压 2016(14)

- [19].梅钢冷轧板形在线判定系统的开发及应用[J]. 梅山科技 2015(02)

- [20].基于计算机图像处理的板形识别探析[J]. 计算机光盘软件与应用 2014(15)

- [21].基于动力法的板形判别模型[J]. 冶金设备 2012(05)

- [22].整辊内嵌式板形仪挠度干扰信号的消除方法[J]. 钢铁 2020(10)

- [23].板形环受热变形有限元分析及理论计算研究[J]. 有色金属加工 2012(04)

- [24].板形辊在铝箔板形控制中的应用[J]. 中国西部科技 2009(15)

- [25].板带轧制板形最佳规程的设定计算及应用[J]. 冶金设备 2009(06)

- [26].封闭式高速压电板形仪研制及其工业应用[J]. 机械工程学报 2016(04)

- [27].ABB板形仪在冷轧线的应用[J]. 涟钢科技与管理 2015(01)

- [28].冷轧带钢板形检测误差及异常信号补偿模型[J]. 机械工程学报 2014(06)

- [29].分段辊测张式板形仪性能及发展趋势研究[J]. 冶金自动化 2008(03)

- [30].1220五机架冷连轧机板形曲线的改进[J]. 上海金属 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/752a6e3c7f880aad6ffa6d5c.html