# 考虑用户需求的电能质量综合评估

### 论文摘要

随着国民经济的不断发展,电力用户对电能质量要求越来越高,对电能质量问题也日益重视。由于不同用户的需求差异,他们对电能质量的要求不尽相同,因此,在对电能质量进行评估时,不仅要从电网的角度去衡量电能质量的优劣,同时也需要从电力用户的角度出发对电能质量进行综合评估。本文首先简要介绍了电能质量综合评估的意义、特点,对电能质量的指标体系进行了系统论述。在此基础上,着重对模糊数学法、概率统计与矢量代数法、智能算法等电能质量综合评估方法进行了详细的介绍,并分析了各评估方法的优劣。接着,提出了考虑用户需求的电能质量综合评估方法。利用三角模糊数对用户的语言评价进行量化,考虑用户在群体中的相对一致性指标以确定用户的权重,继而运用三角模糊函数的运算规则,集结群体的意见,将群体多目标问题转化为普通的多目标决策问题,在此基础上,使用topsis法实现监测点电能质量的综合排序。通过对电能质量实测数据的仿真计算与分析,验证了该方法的有效性。进一步地,提出了同时考虑用户需求和专家知识的一种电能质量综合评估方法。首先,利用语言评价和专家评分的形式分别描述用户、专家对监测点各指标的优劣评价。然后,将这些评价信息作为证据,利用D-S（Dempster-Shafer,D-S）证据理论进行证据合成以确定各用户、专家对各监测点的评估信息。在个体的权重确定过程中,利用冲突度指数来计算个体的权重,同时计及不同群体的权重,并以此更新各个体的权重。最后,再次利用D-S证据理论确定各监测点电能质量的优劣及等级。仿真结果验证了本文方法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 目录

- 第1章 绪论

- 1.1 选题背景和意义

- 1.2 电能质量评估的特点

- 1.3 电能质量评估研究现状

- 1.4 本文的研究内容与主要工作

- 第2章 电能质量综合评估方法

- 2.1 电能质量的指标体系

- 2.1.1 频率偏差

- 2.1.2 电压偏差

- 2.1.3 电压波动和闪变

- 2.1.4 三相电压不平衡

- 2.1.5 谐波含量

- 2.1.6 电压暂降

- 2.1.7 供电可靠性

- 2.2 电能质量综合评估方法

- 2.2.1 模糊数学法

- 2.2.2 概率统计与矢量代数法

- 2.2.3 智能算法

- 2.2.4 物元分析法

- 2.2.5 主客观权重结合的评估方法

- 2.3 已有方法的优劣分析

- 2.4 本章小结

- 第3章 考虑用户需求的电能质量综合评估

- 3.1 三角模糊数理论及其运算

- 3.2 用户对电能质量的评价

- 3.2.1 用户评价的模糊化及量化

- 3.2.2 指标权重的模糊化及量化

- 3.3 基于三角模糊数的电能质量综合评价矩阵

- 3.3.1 用户评价的综合模糊决策矩阵

- 3.3.2 决策矩阵的解模糊处理

- 3.4 基于topsis法的电能质量综合排序

- 3.5 算例分析

- 3.5.1 原始数据

- 3.5.2 仿真计算

- 3.5.3 结果分析

- 3.6 本章小结

- 第4章 考虑用户需求和专家知识的电能质量综合评估

- 4.1 用户和专家对电能质量的评估区别

- 4.2 D-S证据理论

- 4.2.1 D-S证据理论基本概念

- 4.2.2 Dempster 合成法则

- 4.2.3 基于信任区间的多属性决策规则

- 4.3 基于D-S理论的用户和专家电能质量综合评估流程

- 4.4 单一评价个体的信息量化及合成

- 4.5 综合用户和专家两类群体的证据合成

- 4.5.1 同一群体内个体的评价冲突和权重

- 4.5.2 综合考虑用户和专家后的评价冲突和权重

- 4.5.3 各监测点电能质量的优劣排序

- 4.6 算例分析

- 4.6.1 基础数据

- 4.6.2 仿真计算

- 4.6.3 结果分析

- 4.7 本章小结

- 结论与展望

- 1 本文研究工作的总结

- 2 下一步工作的展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录攻读学位期间所发表的学术论文

### 相关论文文献

- [1].100A/400V模块化电能质量综合治理装置的研制[J]. 电气技术 2019(12)

- [2].电能质量之城市苏醒[J]. 中国电业 2019(12)

- [3].统一电能质量调节器在工业园区电能质量治理中的应用研究[J]. 农业科技与装备 2020(01)

- [4].计及电能质量因素的变压器能效分析[J]. 供用电 2020(05)

- [5].电力系统典型电能质量问题解决方案探讨[J]. 电气应用 2019(09)

- [6].建筑供电电能质量现状与对策[J]. 绿色环保建材 2019(09)

- [7].考虑电能质量问题的分布式光伏发电接入规划方法[J]. 科学技术创新 2019(31)

- [8].第九届电能质量研讨会将在江苏南京举办[J]. 电气应用 2018(12)

- [9].基于稀疏采样的电能质量信号采集方法[J]. 计算机应用 2016(S2)

- [10].配网电能质量的测试过程探究[J]. 电子测试 2016(24)

- [11].供电企业电能质量管理与节能降耗问题分析[J]. 通讯世界 2017(01)

- [12].第五届全国电能质量学术会议征文通知[J]. 大功率变流技术 2017(01)

- [13].动态电压恢复器控制优化电能质量技术[J]. 电子技术与软件工程 2016(22)

- [14].第五届全国电能质量学术会议暨电能质量行业发展论坛会议通知[J]. 高压电器 2017(06)

- [15].直流配电电能质量研究综述[J]. 电力系统保护与控制 2017(16)

- [16].电能质量至关重要[J]. 电气时代 2017(08)

- [17].配电网电能质量及改善措施[J]. 大众用电 2016(04)

- [18].配电网动态电能质量问题与对策分析[J]. 山东工业技术 2016(20)

- [19].电能质量监测系统研究现状及发展趋势[J]. 电力系统保护与控制 2015(02)

- [20].电能质量概述[J]. 电子制作 2014(23)

- [21].风力发电并网技术及电能质量控制策略[J]. 科学中国人 2016(33)

- [22].分布式电源并网电能质量智能测评与方法研究[J]. 电子测量技术 2020(11)

- [23].用户侧电能质量问题及其治理措施[J]. 新型工业化 2018(05)

- [24].基于相似理论的电能质量试验电源研究[J]. 电网与清洁能源 2017(07)

- [25].定制电力技术在解决配电侧电能质量问题中的应用[J]. 中国高新区 2017(21)

- [26].建筑供电电能质量现状与对策[J]. 科技展望 2016(02)

- [27].新书快讯——《现代电能质量技术丛书》正式出版[J]. 建筑电气 2016(03)

- [28].改善电能质量的意义与策略[J]. 电子世界 2014(18)

- [29].新时期电能质量研究浅议[J]. 成功(教育) 2013(08)

- [30].现代电能质量的基本问题[J]. 黑龙江科技信息 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/752aacd3fcce9535e4daae39.html